Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам

(потребительским свойствам) товара

Технические средства реабилитации инвалидов, в том числе кресла-коляски, должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2014  «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Максимальные габаритные размеры кресел-колясок должны соответствовать требованиям  ГОСТ Р 50602-93 «Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры».

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали коляски.

Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193   «Межгосударственный стандарт монохлорамин хб технический» и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Должно быть сопротивление возгоранию частей с мягкой обивкой (ГОСТ Р ИСО 7176-16 «Кресла-коляски.  Стойкость к возгоранию элементов кресла-коляски с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний»). Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления.

На каждом кресле-коляске должна быть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации».

Упаковка товара должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»;

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

| № п/п | Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для детей больных ДЦП, комнатное | Кресло-коляска должно иметь возможность складывания и раскладывания без инструмента. Кресло-коляска должно иметь: -сиденье с регулируемым углом наклона; -спинку с регулируемым углом наклона; -подлокотники регулируемые по высоте; -подножку, которая должна быть регулируемой по высоте; -регулируемую опору (держатели) для стопы; -опорную раму регулируемую по высоте с функцией "вверх-вниз", которая должна быть установлена на 4-х самоориентируемых колесах; -колеса передние и задние цельнолитые; -держатели для ног; -подголовник; -боковые упоры для головы; -боковые упоры для тела; -поясничный валик; -абдуктор; -поясной ремень; -нагрудный ремень; -противопролежневую подушку полиуретановую на сиденье. | 10 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для детей больных ДЦП, прогулочное | Кресло-коляска должно иметь возможность складывания и раскладывания без инструмента. Кресло-коляска должно иметь: -сиденье с регулируемым углом наклона; -спинку с регулируемым углом наклона; -подножку которая должна быть регулируемой по высоте; -регулируемую опору (держатели) для стопы; -колеса передние и задние должны быть цельнолитые или пневматические; -подголовник; - боковые упоры для головы, - боковые упоры для тела; - поясничный валик; - абдуктор; - поясной ремень; - нагрудный ремень; - противопролежневая подушка полиуретановая на сиденье. | 10 |