Технические требования на поставку кресел-колясок с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатных (для инвалидов и детей-инвалидов), кресел-колясок с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения инвалидов в 2020 году.

| Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Единица измере ния | Кол- во | Цена за единицу Товара (руб.коп.) | Стоимость Товара (руб.коп.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. -Боковые опоры для головы. -Боковые опоры для тела. -Нагрудный ремень. -Спинка с регулируемым углом наклона. Технические характеристики: -Ширина сиденья 40 см.(3шт.), 43см. (1шт.) -Глубина сиденья 38 см. (1шт.), 40 см. (3шт.) -Высота сиденья 50 см. -Высота подлокотников 25 см. -Высота подножки 40см.(3шт.), 37см (1шт.) Маркировка кресла-коляски должна содержать: наименование производителя; адрес производителя; обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); дату выпуска (месяц, год); В комплект поставки должно входить: набор инструментов; инструкция для пользователя (на русском языке); гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с момента передачи. Кресло-коляски должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 50444-92 (Разд 3.4) «Государственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статистическую, ударную и усталостную прочность». Качество Товара должно подтверждаться сертификатом соответствия или декларацией о соответствии. Документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение, выданное в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение товара должны соответствовать требованиям стандарта и технических условий. | шт. | 4 | 37560,00 | 150240,00 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов, больных ДЦП при помощи сопровождающего лица Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани. Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к растворам моющих средств. А также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали кресло-коляски при соблюдении норм эксплуатации. Конструкция кресло-коляски должна иметь: -Подголовник. -Боковые опоры для тела. - Боковые опоры для головы. -Держатели для ног. -Нагрудной ремень. -Спинка и сиденье, регулируемые по высоте и углу наклона. -Спинка откидная. -Сиденье жесткое. -Подлокотники, регулируемые по высоте. -Подножки, регулируемые по высоте и углу наклона, с регулируемой опорой стопы. -Валик или ремень для сохранения зазора между ногами. -Передние и задние колёса. -Поясничный валик. Технические характеристики должны быть: -Ширина сиденья регулируемая от 25см. до 30см. -Глубина сиденья регулируемая от 28см. до 37см. -Высота подлокотников регулируемая от 15 см. до 18см. -Высота сиденья регулируемая от 40см. до 50см. -Высота подножки регулируемая от 15см. до 32см. В комплект поставки кресла-коляски должны входить: -эксплуатационная документация (инструкция для пользователя) на русском языке; -инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; Маркировка кресло-коляски должна содержать: -наименование производителя(товарный знак предприятия-производителя); -адрес производителя; -обозначение модели кресло-коляски; -дату изготовления; -серийный номер кресло-коляски; Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с момента передачи. Кресло-коляски должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 50444-92 (Разд 3.4) «Государственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статистическую, ударную и усталостную прочность». Качество Товара должно подтверждаться сертификатом соответствия или декларацией о соответствии. Документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение, выданное в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение товара должны соответствовать требованиям стандарта и технических условий. | шт. | 6 | 61853,33 | 371119,98 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов, больных ДЦП при помощи сопровождающего лица Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани. Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к растворам моющих средств. А также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали кресло-коляски при соблюдении норм эксплуатации. Конструкция кресло-коляски должна иметь: -Подголовник. -Боковые опоры для тела. - Боковые опоры для головы. -Держатели для ног. -Нагрудной ремень. -Спинка и сиденье, регулируемые по высоте и углу наклона. -Спинка откидная. -Сиденье жесткое. -Подлокотники, регулируемые по высоте. -Подножки, регулируемые по высоте и углу наклона, с регулируемой опорой стопы. -Валик или ремень для сохранения зазора между ногами. -Передние и задние колёса. -Поясничный валик. Технические характеристики должны быть: -Ширина сиденья регулируемая от 20см. до 26см. -Глубина сиденья регулируемая от 20см. до 26см. -Высота подлокотников регулируемая от 10см. до 14см. -Высота сиденья регулируемая от 40см. до 50см. -Высота подножки регулируемая от 10см. до 14см. -В комплект поставки кресла-коляски должны входить: -эксплуатационная документация (инструкция для пользователя) на русском языке; -инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; Маркировка кресло-коляски должна содержать: -наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); -адрес производителя; -обозначение модели кресло-коляски; -дату изготовления; -серийный номер кресло-коляски; Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с момента передачи. Кресло-коляски должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 50444-92 (Разд 3.4) «Государственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статистическую, ударную и усталостную прочность». Качество Товара должно подтверждаться сертификатом соответствия или декларацией о соответствии. Документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение, выданное в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение товара должны соответствовать требованиям стандарта и технических условий. | шт. | 3 | 102776,67 | 308330,01 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная). | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов, больных ДЦП при помощи сопровождающего лица Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани. Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к растворам моющих средств. А также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали кресло-коляски при соблюдении норм эксплуатации. Конструкция кресло-коляски должна иметь: -Подголовник. -Боковые опоры для тела. - Боковые опоры для головы. - Спинка с регулируемым углом наклона. -Нагрудной ремень. Технические характеристики должны быть: -Ширина сиденья регулируемая от 28см. до 34см. -Глубина сиденья регулируемая от 28см. до 34см. В комплект поставки кресла-коляски должны входить: -эксплуатационная документация (инструкция для пользователя) на русском языке; -инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; Маркировка кресло-коляски должна содержать: -наименование производителя(товарный знак предприятия-производителя); -адрес производителя; -обозначение модели кресло-коляски; -дату изготовления; -серийный номер кресло-коляски; Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с момента передачи. Кресло-коляски должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 50444-92 (Разд 3.4) «Государственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статистическую, ударную и усталостную прочность». Качество Товара должно подтверждаться сертификатом соответствия или декларацией о соответствии. Документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение, выданное в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение товара должны соответствовать требованиям стандарта и технических условий. | шт. | 3 | 21000,00 | 63000,00 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов, больных ДЦП при помощи сопровождающего лица Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани. Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к растворам моющих средств. А также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали кресло-коляски при соблюдении норм эксплуатации. Конструкция кресло-коляски должна иметь: -Подголовник. -Боковые опоры для тела. - Боковые опоры для головы. -Держатели для ног. -Нагрудной ремень. -Спинка и сиденье, регулируемые по высоте и углу наклона. -Спинка откидная. -Сиденье жесткое. -Подлокотники, регулируемые по высоте. -Подножки, регулируемые по высоте и углу наклона, с регулируемой опорой стопы. -Валик или ремень для сохранения зазора между ногами. -Передние и задние колёса. -Поясничный валик. Технические характеристики должны быть: -Ширина сиденья регулируемая от 25см. до 30см. -Глубина сиденья регулируемая от 28см. до 37см. -Высота подлокотников регулируемая от 15 см. до 18см. -Высота сиденья регулируемая от 40см. до 50см. -Высота подножки регулируемая 15см.-32см. В комплект поставки кресла-коляски должны входить: -эксплуатационная документация (инструкция для пользователя) на русском языке; -инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; Маркировка кресло-коляски должна содержать: -наименование производителя(товарный знак предприятия-производителя); -адрес производителя; -обозначение модели кресло-коляски; -дату изготовления; -серийный номер кресло-коляски; Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с момента передачи. Кресло-коляски должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 50444-92 (Разд 3.4) «Государственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статистическую, ударную и усталостную прочность». Качество Товара должно подтверждаться сертификатом соответствия или декларацией о соответствии. Документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение, выданное в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение товара должны соответствовать требованиям стандарта и технических условий. | шт. | 7 | 61853,33 | 432973,31 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов, больных ДЦП при помощи сопровождающего лица Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани. Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к растворам моющих средств. А также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали кресло-коляски при соблюдении норм эксплуатации. Конструкция кресло-коляски должна иметь: -Подголовник. -Боковые опоры для тела. - Боковые опоры для головы. -Держатели для ног. -Нагрудной ремень. -Спинка и сиденье, регулируемые по высоте и углу наклона. -Спинка откидная. -Сиденье жесткое. -Подлокотники, регулируемые по высоте. -Подножки, регулируемые по высоте и углу наклона, с регулируемой опорой стопы. -Валик или ремень для сохранения зазора между ногами. -Передние и задние колёса. -Поясничный валик. Технические характеристики должны быть: -Ширина сиденья регулируемая от 20см. до 26см. -Глубина сиденья регулируемая от 20см. до 26см. -Высота подлокотников регулируемая от 10см. до 14см. -Высота сиденья регулируемая от 40см. до 50см. -Высота подножки регулируемая от 10см. до 14см. -В комплект поставки кресла-коляски должны входить: -эксплуатационная документация (инструкция для пользователя) на русском языке; -инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; Маркировка кресло-коляски должна содержать: -наименование производителя(товарный знак предприятия-производителя); -адрес производителя; -обозначение модели кресло-коляски; -дату изготовления; -серийный номер кресло-коляски; Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев. Кресло-коляски должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 50444-92 (Разд 3.4) «Государственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статистическую, ударную и усталостную прочность». Качество Товара должно подтверждаться сертификатом соответствия или декларацией о соответствии. Документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение, выданное в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение товара должны соответствовать требованиям стандарта и технических условий. | шт. | 3 | 102776,67 | 308330,01 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. -Боковые опоры для головы. -Боковые опоры для тела. -Нагрудный ремень. -Спинка с регулируемым углом наклона. Технические характеристики: -Ширина сиденья 40 см.(3шт.), 43см. (1шт.) -Глубина сиденья 38 см. (1шт.), 40 см. (3шт.) -Высота сиденья 50 см. -Высота подлокотников 25 см. -Высота подножки 40см.(3шт.), 37см (1шт.) Маркировка кресла-коляски должна содержать: наименование производителя; адрес производителя; обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); дату выпуска (месяц, год); В комплект поставки должно входить: набор инструментов; инструкция для пользователя (на русском языке); гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с момента передачи. Кресло-коляски должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 50444-92 (Разд 3.4) «Государственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статистическую, ударную и усталостную прочность». Качество Товара должно подтверждаться сертификатом соответствия или декларацией о соответствии. Документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение, выданное в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение товара должны соответствовать требованиям стандарта и технических условий. | шт. | 4 | 37560,00 | 150240,00 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная). | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов, больных ДЦП при помощи сопровождающего лица Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани. Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к растворам моющих средств. А также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали кресло-коляски при соблюдении норм эксплуатации. Конструкция кресло-коляски должна иметь: -Подголовник. -Боковые опоры для тела. - Боковые опоры для головы. - Спинка с регулируемым углом наклона. -Нагрудной ремень. Технические характеристики должны быть: -Ширина сиденья регулируемая от 25см. до 32см. -Глубина сиденья регулируемая от 25см. до 32см. В комплект поставки кресла-коляски должны входить: -эксплуатационная документация (инструкция для пользователя) на русском языке; -инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; Маркировка кресло-коляски должна содержать: -наименование производителя(товарный знак предприятия-производителя); -адрес производителя; -обозначение модели кресло-коляски; -дату изготовления; -серийный номер кресло-коляски; Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с момента передачи. Кресло-коляски должны соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 50444-92 (Разд 3.4) «Государственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статистическую, ударную и усталостную прочность». Качество Товара должно подтверждаться сертификатом соответствия или декларацией о соответствии. Документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение, выданное в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение товара должны соответствовать требованиям стандарта и технических условий. | шт. | 2 | 21000,00 | 42000,00 |
| Итого: | х | 32 | х | 1 826 233,31 |

Для выполнения функций по обеспечению инвалидов кресло-колясками, Заказчик руководствовался рекомендациями индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, разрабатываемых учреждениями Главного бюро медико-социальной экспертизы