Описание объекта закупки (Техническое задание)

1.Наименование объекта закупки: Оказание услуг по обеспечению техническими средствами реабилитации - слуховыми аппаратами инвалидов в 2020 году.

2.Место оказания услуг: город Тюмень.

Способ получения: по месту нахождения Исполнителя (по месту нахождения пунктов выдачи Товара);

3.Срок оказания услуг: в течение 25 календарных дней со дня предоставления Заказчиком Исполнителю Реестра Получателей.

4.Количество изделий: штука.

5. Условия оказания услуг:

Согласовать с Получателем место и время оказания услуги. Не позднее, чем за 1 календарный день проинформировать Получателей о дате, времени и месте.

Оказание услуг по месту нахождения Исполнителя (по месту нахождения пунктов выдачи) производится в часы работы пунктов, согласно списку адресов и графику работы пунктов выдачи Товара, предоставленных Исполнителем Заказчику. Длительность ожидания выдачи Товара и обслуживания Получателей в пунктах выдачи Товара или по месту нахождения Исполнителя должна быть не более 30 (тридцати) минут с момента обращения.

Оказание услуг по обеспечению техническими средствами реабилитации - слуховыми аппаратами является комплексным мероприятием, включающим в себя:

- проверку наличия поддерживаемых функций изделия в присутствии Получателя;

- проверку стандартных настроек изделия в присутствии Получателя;

- настройку слуховых аппаратов*;

- инструктаж Получателя, консультационную помощь по правильному пользованию изделием;

- выдачу изделия Получателю.

*- При передаче инвалидам слуховых аппаратов необходимо производить их настройку. В связи с тем, что настройка слуховых аппаратов является медицинской услугой, у исполнителя обязательно наличие действующей лицензии на осуществление исполнителем медицинской деятельности по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии (Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ; постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)). При осуществлении исполнителем деятельности по слухопротезированию в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.05.2016 № 226н, наличие документа, подтверждающего квалификацию специалиста.

Для оказания услуг исполнитель может привлекать соисполнителей (в случае их привлечения к исполнению контракта по договору обязательно наличие у них вышеперечисленных документов).

Исполнитель (соисполнитель) обязан осуществлять (в случае необходимости) дополнительную индивидуальную настройку слухового аппарата в течение гарантийного срока.

6.Требования к техническим, функциональным, качественным характеристикам товара:

Слуховые аппараты – электроакустические звукоусиливающие устройства, носимые человеком и предназначенные для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Ушной вкладыш – устройство, соединяющее акустический выход слухового аппарата с наружным слуховым проходом и предназначенное для проведения усиленных акустических сигналов.

Комплектность слухового аппарата:

- слуховой аппарат;

- элемент питания;

- ушной вкладыш стандартный;

- паспорт изделия или руководство по эксплуатации;

- гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющий гарантийный ремонт.

При выдаче инвалидам слуховых аппаратов должен производится инструктаж Получателей по использованию слуховых аппаратов и проверка слуховых аппаратов на соответствие заявленным функциям.

Изделия должны быть изготовлены в соответствии с требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с:

- ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний».

Слуховые аппараты (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) должны соответствовать стандарту ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединений».

Спецификация

| № п/п | Наименование | Функциональные, технические, качественные характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | Максимальный ВУЗД 90: не более 140 дБ Максимальное усиление: не ниже 75 дБ Диапазон частот: не уже 200-4500 Гц Регулировка тембра низких частот - наличие АРУ - наличие Телефонная катушка - наличие Регулятор усиления - наличие Гарантия не менее 12 месяцев. | 1 |
| 2. | 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Слуховые аппараты аналоговые заушные мощные | Максимальный ВУЗД 90: не менее 130 дБ. Максимальное усиление: не менее 68 дБ. Диапазон частот: не уже 200-4500 Гц. Регулировка тембра низких частот - наличие АРУ – наличие. Телефонная катушка – наличие. Регулятор усиления – наличие. Гарантия не менее 12 месяцев. | 1 |
| 3. | 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности | Максимальный ВУЗД 90: не более 130 дБ. Максимальное усиление: не менее 52 дБ. Диапазон частот не уже 300-4500 Гц. Регулировка тембра низких частот - наличие Регулировка АРУ - наличие Телефонная катушка – наличие1 Регулятор усиления – наличие1 Гарантия не менее 12 месяцев.1 | 1 |
| 4. | 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные | Максимальный ВУЗД 90: не менее 139 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 79 дБ Частотный диапазон (диапазон воспроизводимых частот): не уже 100-4900 Гц Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: Не менее 17-ти, или беканальный тип обработки цифрового сигнала (ChannelFree™ или эквивалент). Количество пользовательских акустических программ: не менее 3 Функциональные и качественные характеристики: Подавление шумовой составляющей звука; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука Подавление обратной акустической связи; Автоматически устанавливать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Адаптивная программа детектирования и классификации окружающей акустической обстановки; Адаптация настроек слухового аппарата для сохранения характеристик разборчивости речи в зависимости от типа окружающей акустической обстановки; Перенос высокочастотных звуков в область слышимых более низких частот; Самообучение пользовательским настройкам громкости; Возможность беспроводной регулировки основных параметров настройки слухового аппарата; Беспроводная функция связи, между слуховыми аппаратами позволяющая пользователю синхронно регулировать усиление и переключение программ при бинауральном слухопротезировании; Информировать пользователя предупредительными звуковыми и световыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата Дневник регистрации данных о режимах работы слухового аппарата. Гарантия не менее 12 месяцев. | 1 |
| 5. | 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности | Максимальный ВУЗД 90: не менее 133 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 70 дБ Частотный диапазон (диапазон воспроизводимых частот): не уже 100- 6000 Гц Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: не менее 8 Количество пользовательских акустических программ: не менее 3 Функциональные и качественные характеристики: Подавление шумовой составляющей звука; Адаптивная настройка режима шумоподавления в зависимости от окружающей обстановки; Подавление обратной акустической связи; Система направленных микрофонов с возможностью адаптивной направленности; Адаптивная программа детектирования и классификации окружающей акустической обстановки; Адаптация настроек слухового аппарата для сохранения характеристик разборчивости речи в зависимости от типа окружающей акустической обстановки; Перенос высокочастотных звуков в область слышимых более низких частот; Самообучение пользовательским настройкам громкости; Возможность беспроводной регулировки основных параметров настройки слухового аппарата; Дневник регистрации данных о режимах работы слухового аппарата. Гарантия не менее 12 месяцев. | 1 |
| 6. | 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности | Максимальный ВУЗД 90: не более 133 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 63 дБ Частотный диапазон (диапазон воспроизводимых частот): не уже 100- 6500 Гц Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала: не менее 8 Количество пользовательских акустических программ: не менее 3 Функциональные и качественные характеристики: Подавление шумовой составляющей звука; Адаптивная настройка режима шумоподавления в зависимости от окружающей обстановки; Подавление обратной акустической связи; Система направленных микрофонов с возможностью адаптивной направленности; Адаптивная программа детектирования и классификации окружающей акустической обстановки; Адаптация настроек слухового аппарата для сохранения характеристик разборчивости речи в зависимости от типа окружающей акустической обстановки; Перенос высокочастотных звуков в область слышимых более низких частот; Самообучение пользовательским настройкам громкости; Возможность беспроводной регулировки основных параметров настройки слухового аппарата; Дневник регистрации данных о режимах работы слухового аппарата. Гарантия не менее 12 месяцев. | 1 |
| 7 | 26.60.14.120-00000003 Аппарат слуховой носимый воздушной проводимости Слуховые аппараты карманные супермощные | Максимальный ВУЗД 90 – не менее 140 дБ. Максимальное акустическое усиление - не менее 80 дБ. Частотный диапазон – не более 0,1 кГц – не менее 3,3 кГц. Количество программ прослушивания: не менее 2. Регулировка тембра низких частот – наличие. Регулировка АРУ – наличие. Оперативный регулятор усиления – наличие. Индукционная катушка – наличие. Костный телефон (наличие). Гарантия не менее 12 месяцев. | 1 |

7. Требования к маркировке и упаковке:

Маркировка слуховых аппаратов должна содержать:

- товарный знак изготовителя (для внутриушных слуховых аппаратов допускается не наносить в случае наличия необходимых сведений об изготовителе в паспорте или руководстве по эксплуатации);

- обозначение модели (для внутриушных слуховых аппаратов допускается не наносить в случае наличия необходимых сведений в паспорте или руководстве по эксплуатации);

- номер слуховых аппаратов по системе нумерации изготовителя.

Маркировка потребительской тары должна содержать:

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- обозначение модели слухового аппарата;

- количество Товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- обозначение цвета корпуса при выпуске слуховых аппаратов различных цветов.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать их защиту от повреждений, или загрязнения во время хранения.

- Гарантийный срок: Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

- Требования к гарантии:

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, на территории Тюменской области, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов слуховыми аппаратами осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

- Требования к качеству товаров:

Товар должен иметь регистрационное удостоверение, действующие на момент заключения Контракта в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий».

- Требования к безопасности:

Материалы, применяемые при изготовлении и контактирующие с телом инвалида, обладают биосовместимостью с кожными покровами человека, не вызывают у него токсических и аллергических реакций в соответствии с требованиями серии стандартов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования.";

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».