Техническое задание

Выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей в 2020 году в количестве 31 штука на сумму  10 422 962,41 руб.

ОКПД2 32.50.22.190

Размер обеспечения заявки 1%

Размер обеспечения исполнения контракта 5%

Размер гарантийного обеспечения 1%

КТРУ Не применяется в соответствие с письмом Фонда социального страхования РФ от 27.02.2019 №02-09-11/08-03-4747

| № п/п | Наименование изделия | Описание изделия | Количество изделий (шт.) | Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени немодульный | Протез голени немодульный. Формообразующая часть косметической облицовки - мягкая, полиуретановая (листовой поролон) или без облицовки. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пациента). Количество приемных гильз -1. Тип вкладного элемента: без вкладной гильзы. Материал приемной гильзы: кожа или дерево. Крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов или с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра. Стопа с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях или Стопа полиуретановая или без стопы. Тип протеза по назначению: любой. | 1 | 44 345,90 | 44 345,90 |
| 2 | Протез голени модульный | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пациента). Количество приемных (пробных или сменных) гильз: до двух сменных гильзы. Материал приемной (постоянной) гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента могут применяться чехлы полимерные гелевые или вкладыш из вспененных материалов. Крепление с использованием замкового гелевого чехла или кожаных полуфабрикатов или с использованием наколенника или за счёт формы приёмной гильзы или вакуумное с «герметизирующим» коленным бандажом. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу застрахованного. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука или Стопа с повышенной упругостью носочной части или Стопа со средней степенью энергосбережения. Дополнительное функциональное устройство отсутствует. Тип протеза: любой, по назначению. | 10 | 190 409,08 | 1 904 090,80 |
| 3 | Протез голени модульный | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая (эластичная). Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пациента). Количество приемных (пробных или сменных) гильз: до двух сменных гильзы. Материал приемной (постоянной) гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента могут применяться чехлы полимерные гелевые или вкладыш из вспененных материалов. Крепление с использованием замкового гелевого чехла или кожаных полуфабрикатов или с использованием наколенника или за счёт формы приёмной гильзы или вакуумное с «герметизирующим» коленным бандажом. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу застрахованного. Стопа с высокой степенью энергосбережения или Стопа с бесступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука или Стопа с коаксиальным демпфером. Дополнительное функциональное устройство: торсионное устройство. Тип протеза: любой, по назначению. | 4 | 373 185,73 | 1 492 742,92 |
| 4 | Протез бедра немодульный | Протез бедра немодульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или без облицовки. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза унифицированная или индивидуальная. Материал приемной гильзы: кожа или дерево или литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза поясное или с использованием бандажа или вакуумное. Стопа с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях или Стопа полиуретановая или без стопы. Коленный шарнир с ручным замком максимальной готовности для немодульных протезов или Коленный шарнир одноосный беззамковый максимальной готовности для немодульных протезов. Тип протеза: любой, по назначению. | 1 | 55 219,51 | 55 219,51 |
| 5 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза унифицированная (без пробных гильз) или индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи пациента). Материал унифицированной постоянной гильзы: слоистый пластик на основе полиамидных или акриловых смол. Материал индивидуальной постоянной гильзы: кожа, литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление протеза поясное, с использованием бандажа или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу застрахованного. Стопа с повышенной упругостью носочной части. Коленный шарнир с ручным замком одноосный или Коленный шарнир с ручным замком одноосный с голенооткидным устройством или Коленный шарнир полицентрический с зависимым регулирование фаз сгибания-разгибания, материал сталь. Тип протеза: любой, по назначению. | 1 | 116 554,84 | 116 554,84 |
| 6 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза унифицированная или индивидуальная. Количество приемных (пробных или сменных) гильз: до двух сменных гильзы. Материал постоянной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол или листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента могут применяться чехол полимерный гелевый или вкладыш из вспененных материалов. Крепление поясное с использованием кожаных полуфабрикатов или бандажа или с использованием замкового гелевого чехла или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу застрахованного. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука или Стопа с повышенной упругостью носочной части или Стопа со средней степенью энергосбережения. Коленный шарнир с ручным замком одноосный или Коленный шарнир с ручным замком одноосный с голенооткидным устройством или Коленный шарнир полицентрический с независимым механическим регулирование фаз сгибания-разгибания, материал сталь, титан. Может применяться поворотное устройство. Тип протеза: любой, по назначению. | 4 | 192 976,89 | 771 907,56 |
| 7 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза индивидуальная. Количество приемных (пробных или сменных) гильз: до двух сменных гильзы. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента могут применяться чехлы полимерные гелевые. Крепление с использованием замкового гелевого чехла или вакуумное или бандажа или кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу застрахованного. Стопа с высокой степенью энергосбережения или Стопа с бесступенчато регулируемой пациентом высотой каблука или Стопа со средней степенью энергосбережения. Коленный шарнир одноосный беззамковый с независимым пневмо-гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания или Коленный шарнир одноосный с управляемым гидравлическим механизмом торможения, с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибани или Коленный шарнир полицентрический с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием. Может применяться поворотное устройство. Тип протеза: любой, по назначению. | 5 | 499 990,10 | 2 499 950,50 |
| 8 | Протез бедра для купания | Протез бедра для купания модульный. Формообразующая часть косметической облицовки с облицовочным покрытием аква или без него. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Крепление протеза поясное, с использованием бандажа или вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа энергосберегающая с динамичным переходом из фазы опоры в фазу переноса аква. Коленный шарнир моноцентрический с гидравлическим управлением фазой переноса аква. Тип протеза: специальный, для купания. | 1 | 316 591,70 | 316 591,70 |
| 9 | Протез голени для купания | Протез голени модульный для купания, с несущей приемной гильзой из слоистого пластика на основе акриловых смол. Стопа бесшарнирная влагозащищенная с рифлёным профилем подошвы. Косметическая облицовка модульная или без косметической облицовки. Комплектующие и РСУ – влагозащищенный материал на нагрузку до 150 кг. В качестве вкладного элемента могут применяться чехлы полимерные гелевые. Крепление с помощью наколенника. | 4 | 142 389,67 | 569 558,68 |
| 10 | Протез голени модульный КОЗ 01.29.08.07.09 | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная полужёсткая эластичная. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые . Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе ортокриловой смолы, материал пробной -листовой термопин. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные. Крепление вакуумное - система вакуумного крепления эффективно уменьшает наличие воздуха в гильзе. Она стабилизирует объем культи и регулирует кровообращение. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа модульная с высокой степенью энергосбережения, карбоновая. Тип протеза: по назначению. | 3 | 884 000,00 | 2 652 000,00 |
|  | Итого: |  | 34 |  | 10 422 962,41 |

Требования к качеству выполнения работ:

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижней конечности, индивидуально для пациентов, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациентов, их психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (мочи).

Металлические детали протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям: ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения; ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» п.4. Общие технические требования; ГОСТ ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные» п.1. Область применения, п.4. Общие требования, п.5. Требования к материалам, п.11. Требования к конструкции, п.12. Технические требования, п.13. Информация, предоставляемая изготовителем, п.14. Упаковка, ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей», п.1.Область применения, п.4. Классификация, п.5. Общие требования, п.6. Требования надежности, п.7. Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести, п.8. Конструктивные требования, п.9. Требования к материалам, п.10. Комплектность, п.11. Маркировка, п.12. Упаковка.

Упаковка протезов нижней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к безопасности работ:

Материалы, применяемые для изготовления протезно-ортопедических изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов; изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

проведение работ по обеспечению застрахованных протезами должно осуществляться при наличии:

деклараций о соответствии.

Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества работ:

Место выполнения работ – Ставропольский край, по месту нахождения Исполнителя. Исполнитель должен иметь стационар для протезирования и обучения пользованию протезно-ортопедическими изделиями пациентов, которых по характеру заболеваний опорно-двигательного аппарата или возрасту невозможно эффективно протезировать в амбулаторных условиях.

Срок выполнения работ не более 25 календарных дней со дня обращения застрахованного к исполнителю по направлению филиала отделения Фонда.

Гарантийный срок службы протезов нижних конечностей устанавливается со дня подписания акта сдачи-приемки работ пострадавшим и составляет 12 месяцев.

Возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделия до истечения его гарантийного срока за счет средств Исполнителя, ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.

Срок действия направлений — до 13.11.2020.

Необходимо наличие возможности осуществления выездного обслуживания на дому и в  отдаленных районах Ставропольского края для приема заказов, примерки изделий и выдачи отремонтированных изделий.

Заказчик реализацию своих обязательств будет осуществлять через филиалы Государственного учреждения — Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

Приёмка работ Заказчиком в части их соответствия качеству, комплектности, сроков и объема выполненных работ осуществляется через свои филиалы по месту учета застрахованных.

Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком своими силами, для чего создается приемочная комиссия из представителей соответствующего филиала Заказчика в количестве не менее 5 человек, либо с привлечением экспертов. В случае привлечения экспертов, по результатам экспертизы выполненных работ ими составляется и подписывается заключение, которое должно быть обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Данное заключение учитывается Заказчиком при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ.

2. По мере выполнения работ, но не реже чем один раз в месяц (не позднее 15 числа текущего месяца, в декабре – не позднее 10 декабря), Исполнитель по месту нахождения соответствующего филиала Заказчика должен направлять отчетную документацию – Реестр выполненных работ в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон), Акты сдачи-приемки выполненных работ, отрывные талоны к Направлениям, подписанный Акт о приемке выполненных работ в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон), а также финансовые документы - счет, оформленный на основании подписанного Акта о приемке выполненных работ.

3. Предоставленная отчетная документация ежемесячно, в период с 15 по 20 числа текущего месяца, в декабре – с 10 по 15 число), будет проверяется приемочной комиссией Заказчика.

4. Работы считаются принятыми по качеству, если Акт сдачи-приемки работ не содержит претензий со стороны Получателя. Работы считаются принятыми в части комплектности, сроков и объемов, если описание, дата изготовления изделий и количество изделий, указанные в Акте сдачи-приемки работ и информация в Реестре выполненных работ соответствуют требованиям Контракта.

5. По результатам приемки приемочная комиссия подписывает предоставленный Исполнителем Акт о приемке выполненных работ, утверждает у Заказчика и один экземпляр указанного Акта направляет в течение 1 (Одного) календарного дня Исполнителю.

6. В случае наличия обоснованных возражений, приемочная комиссия Заказчика оформляет мотивированный отказ от подписания Акт о приемке выполненных работ с указанием перечня претензий и сроков устранения недостатков или сообщает о привлечении эксперта (экспертной организации).

7. Оплата производится по безналичному расчету со счета Заказчика на счет Исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней после утверждения Заказчиком Акта о приемке выполненных работ и на основании надлежащим образом оформленных финансовых документов.

8. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты выполнения Исполнителем всех обязательств по Контракту, но не позднее 29.12.2020 года Заказчик, на основании всех подписанных Актов о приемке выполненных работ, составляет и подписывает Итоговый акт выполненных работ.

9. В цену контракта включаются все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, а также налоги (кроме НДС), сборы, и иные обязательные платежи.