Техническое задание

на выполнение работ в 2020 году по изготовлению протезов верхних конечностей для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов

Требования к качеству работ

Протезы верхних конечностей (Далее Изделия) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные», ГОСТ Р 52877-2007 «Услуги по медицинской реабилитации инвалидов», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности», ГОСТ 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Общие технические требования», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий».

Выполнение комплекса работ по изготовлению протезов верхних конечностей  должно осуществляется при наличии соответствующей медицинской лицензии по профилю: организации здравоохранения по общественному здоровью, травматологии и ортопедии, согласно Перечню работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации № 291 от 16.04.2015 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)» у Подрядчика, осуществляющего подбор протезно-ортопедических изделий, и является обязательным условием (Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ).

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Выполняемые работы по обеспечению получателей протезами верхних конечностей должны содержать комплекс мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения,  дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления, компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций, устранение косметических дефектов верхних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру пациента и быть предназначенной для размещения в нем культи, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к безопасности работ

При использовании Изделий по назначению  не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно  причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны  воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют детали изделия при его нормальной эксплуатации. Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами, качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия, упущения  при нормальном использовании в обычных условиях.

Материалы (сырье), применяемые для изготовления Изделий должны соответствовать единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к Изделиям, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), иметь государственную регистрацию и быть внесенными  в Реестр свидетельств о государственной регистрации и быть разрешенными для производства, реализации и использования на территории Российской Федерации. Изготовленные Изделия должны иметь действующие декларации о соответствии на протезы верхних конечностей, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению получателей протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у получателя полностью, частично восстановлена опорно- двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации, и условия для благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению получателей протезами должны быть выполненными с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Максимальное время ожидания Получателей в очереди при приеме, примерке, выдачи изделия не должно превышать 30 минут. Выдача изделий Получателям должна осуществляется с соблюдением требований ГОСТ Р 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные».

Этикетка изделия должна содержать информацию об узлах и комплектующих, из которых оно изготовлено, а именно:

- наименование узлов (комплектующих),

- компания изготовитель узлов (комплектующих),

- страна происхождения узлов (комплектующих).

Требования к размерам и упаковке

При необходимости отправка протезов к месту нахождения получателей должна осуществляется с соблюдением требований ГОСТ  Р22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные», ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей ограничениями жизнедеятельности» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания), а также загрязнения во время хранения и транспортировки их к месту использования по назначению.

Временная противокоррозионная защита протезов верхних конечностей должна производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Комплектация протеза, изготавливаемого инвалиду, должна определяться индивидуально исходя из особенностей и индивидуальной потребности инвалида из материалов, соответствующих техническим параметрами Изделия указанного в техническом задании.

| № п/п | Наименование Изделия | Технические характеристики изделия | Количество изделий. (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении кисти | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении кисти Тип протеза по уровню ампутации: - протез при частичной ампутации кисти, - протез при вычленении кисти. Тип протеза по назначению: - косметический (восполняет внешний вид утраченной конечности), - функционально-косметический (допускает пассивные движения, производимые внешней силой). Система управления: - отсутствует (по медицинским показаниям); - сохранившейся рукой (функционально-косметический) (по медицинским показаниям). Тип применяемых кистей: - кисть косметическая из поливинилхлорида, -кисть при частичной ампутации пальцев при сохранившемся 1-ом пальце и фиксацией блока 4-5 пальцев, -кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Узел "локоть-предплечье" - отсутствует. Дополнительное регулировочно-соединительное устройство - отсутствует. Косметическая оболочка - отсутствует. Тип гильзы: -отсутствует, - гильза индивидуальная одинарная. Материал гильзы (по медицинским показаниям): -литьевой слоистый пластик на основе связующих смол, - листовой термопласт. Тип крепления: - крепление индивидуальное (по медицинским показаниям); - отсутствует (по медицинским показаниям). | 60 |
| 2 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти Тип протеза по уровню ампутации(по медицинским показаниям): - протез при частичной ампутации кисти, - протез при вычленении кисти. Тип протеза по назначению: - рабочий. Система управления: - сохранившейся рукой. Тип применяемых кистей: - отсутствует (по медицинским показаниям). Узел "локоть-предплечье" - отсутствует. Тип регулировочно-соединительного устройства: - ротатор кистевой с адаптером для присоединения рабочих насадок с цилиндрическим хвостовиком диаметром не менее 10мм, с комплектом рабочих насадок. Косметическая оболочка - отсутствует Тип гильзы: - гильза индивидуальная одинарная (по медицинским показаниям). Материал гильзы: -литьевой слоистый пластик на основе связующих смол, -листовой термопласт. Тип вкладного элемента в приемной гильзе: - отсутствует (по медицинским показаниям); - из вспененных материалов (по медицинским показаниям). Тип крепления: - крепление индивидуальное (по медицинским показаниям). | 30 |
| 3 | Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический (по медицинским показаниям). Тип протеза по уровню ампутации - протез предплечья. Тип протеза по назначению: - косметический (восполняет внешний вид утраченной конечности); - функционально-косметический (допускает пассивные движения, производимые внешней силой). Система управления: - сохранившейся рукой, - отсутствует. Косметическая облицовка: - отсутствует (по медицинским показаниям); - мягкая полиуретановая (по медицинским показаниям). Косметическая оболочка: - отсутствует (по медицинским показаниям); - силоновая (по медицинским показаниям). Тип применяемых кистей: - кисть косметическая силиконовая с несъемной формообразующей арматурой в пальцах, адаптером в запястье (адаптер кистевой поставляется в комплекте) (по медицинским показаниям); - кисть косметическая из поливинилхлорида (по медицинским показаниям); - кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой (по медицинским показаниям). Узел "локоть-предплечье" - отсутствует. Тип регулировочно-соединительного устройства: - функция ротации реализована в составе модуля кисти (по медицинским показаниям); - дополнительное регулировочно-соединительное устройство отсутствует (по медицинским показаниям). Тип гильзы: - гильза индивидуальная одинарная (по медицинским показаниям); - гильза индивидуальная составная (по медицинским показаниям). Количество приемных пробных гильз (по медицинским показаниям): отсутствует, 1. Материал гильзы (по медицинским показаниям): - литьевой слоистый пластик на основе связующих смол, - листовой термопласт. Тип вкладного элемента в приемной гильзе (по медицинским показаниям): - отсутствует, - вспененные материалы, - чехол полимерный. Тип крепления (по медицинским показаниям): - отсутствует, - крепление индивидуальное, - быстросъемный замок для чехла полимерного. | 37 |
| 4 | Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий. Тип протеза по уровню ампутации: - протез предплечья. Тип протеза по назначению: - рабочий. Возрастная категория: взрослый, детский. Система управления (по медицинским показаниям): - сохранившейся рукой, - механическая (тяговый). Тип применяемых кистей: - отсутствует (по медицинским показаниям). Узел «Локоть-предплечье» - отсутствует. Тип регулировочно-соединительного устройства: - ротатор кистевой с адаптером (по медицинским показаниям); -ротатор кистевой с адаптером для присоединения рабочих насадок с цилиндрическим хвостиком (по медицинским показаниям); - комплект рабочих насадок. Косметическая оболочка отсутствует. Тип гильзы: - гильза индивидуальная одинарная(по медицинским показаниям); - скелетированная изготавливается по типоразмерам (по медицинским показаниям). Материал гильзы: - литьевой слоистый пластик на основе связующих смол (по медицинским показаниям); - листовой термопласт (по медицинским показаниям); - полимер (по медицинским показаниям). Тип вкладного элемента в приемной гильзе: - отсутствует (по медицинским показаниям); - вспененные материалы (по медицинским показаниям). Тип крепления (по медицинским показаниям): -крепление индивидуальное, - отсутствует, - специальное, - подгоночное. | 31 |
| 5 | Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий Тип протеза по уровню ампутации: - протез плеча. Тип протеза по назначению: - рабочий. Возрастная категория: взрослый. Система управления: - сохранившейся рукой. Тип применяемых кистей: - отсутствует. Тип применяемых узлов (по медицинским показаниям): - узел "локоть-предплечье" эндоскелетного типа пассивный с бесступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча и предплечья (с возможностью изменения тугоподвижности). Тип регулировочно-соединительного устройства: - ротатор кистевой с адаптером для присоединения рабочих насадок с цилиндрическим хвостовиком, с комплектом насадок (по медицинским показаниям). Косметическая оболочка - отсутствует. Тип гильзы: - гильза индивидуальная одинарная (по медицинским показаниям). Материал гильзы (по медицинским показаниям): - литьевой слоистый пластик на основе связующих смол, - листовой термопласт. Тип крепления: - крепление индивидуальное (по медицинским показаниям); - крепление подгоночное (по медицинским показаниям). | 5 |
| 6 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти. Протез предназначен для компенсации врожденных и ампутированных дефектов кисти, при сохранении лучезапястного сустава. Протез должен состоять из двух частей – каркасные, активные элементы и приемная гильза. Гильза должна быть изготовлена по слепку, путем ламинирования, из термопластиков, непосредственно по индивидуальному слепку с культи инвалида и иметь две шарнирно соединенные части, одна из которых фиксируется на предплечье, а вторая плотно облегает культю кисти. Функция схвата должна осуществляться за счет движений в лучезапястном суставе. Протез должен позволять выполнять приведение и отведение кисти, в случае сохранения такой возможности культи кисти. Тяговые тросы зафиксированы на опорной части протеза и регулируются индивидуально, что позволяет требуемые функциональные позиции и менять очередность движения пальцев. | 14 |
| 7 | Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча активный. Тип протеза по уровню ампутации: - протез плеча. Тип протеза по назначению (по медицинским показаниям): - активный, - комбинированный. Возрастная категория: взрослый. Система управления: - механическая (тяговая) (по медицинским показаниям). Тип применяемых кистей: - Кисть с гибкой тягой корпусная с пружинным схватом и пассивным узлом ротации (по медицинским показаниям); - Кисть с гибкой тягой каркасная с пружинным схватом, без ротации (по медицинским показаниям). Тип применяемых узлов: - узел "локоть-предплечье" экзоскелетного типа активный со ступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча (по медицинским показаниям); - узел «локоть-предплечье» экзоскелетного типа с пассивным управлением со ступенчатой фиксацией, с пассивной ротации плеча (по медицинским показаниям). Тип регулировочно-соединительного устройства: - функция ротации реализована в составе модуля кисти (по медицинским показаниям); - Ротатор кистевой с адаптером со ступенчатой фиксацией для присоединения кистей тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок (по медицинским показаниям); - дополнительное регулировочно-соединительное устройство отсутствует (по медицинским показаниям). Тип приспособления: -отсутствует (по медицинским показаниям); -крюк-захват) (по медицинским показаниям). Косметическая оболочка: - поливинилхлорид (пластизоль с покрытием) (по медицинским показаниям); - без покрытия (по медицинским показаниям). Тип гильзы: - гильза индивидуальная одинарная (по потребности получателя); - гильза индивидуальная составная (по потребности получателя). Материал гильзы (по медицинским показаниям): - литьевой слоистый пластик на основе связующих смол, - листовой термопласт. Тип крепления (по медицинским показаниям): - крепление индивидуальное, - крепление подгоночное. | 10 |
| 8 | Протез предплечья активный | Протез предплечья активный. Тип протеза по уровню ампутации: - протез предплечья. Тип протеза (по медицинским показаниям): - активный, - комбинированный. Возрастная категория: взрослый, детский. Система управления: - механическая (тяговая). Тип применяемых кистей (по медицинским показаниям): - кисть с гибкой тягой корпусная с пружинным схватом и пассивным узлом ротации; -кисть с гибкой тягой каркасная с пружинным схватом, без ротации. Узел "локоть-предплечье" - отсутствует. Тип регулировочно-соединительного устройства (по медицинским показаниям): - функция ротации реализована в составе модуля кисти; - Ротатор кистевой с адаптером со ступенчатой фиксацией для присоединения кистей тяговых каркасных без ротации и рабочих насадок; - дополнительное регулировочно-соединительное устройство отсутствует. Тип приспособлении (по медицинским показаниям): -отсутствует; -крюк-захват. Косметическая оболочка (по медицинским показаниям): - поливинилхлорид (пластизоль с покрытием); - без покрытия. Тип гильзы (по медицинским показаниям): - гильза индивидуальная одинарная; - гильза индивидуальная составная. Количество приемных пробных гильз (по медицинским показаниям): - отсутствует; - 1. Материал гильзы (по медицинским показаниям): - литьевой слоистый пластик на основе связующих смол, - листовой термопласт. Тип крепления (по медицинским показаниям): - крепление индивидуальное, - крепление подгоночное, - отсутствует. | 18 |
|  | Итого |  | 205 |