ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

| Наименование и характеристики изделия | Кол-во, шт., |
| --- | --- |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия |  |
| Протез бедра модульный с внешним источником энергии | Протез бедра модульный с внешним источником энергии для пациентов 3-4 степени активности. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал постоянной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик, облегченный высокой прочности (карбон). Вкладной элемент из пластичных термопластов. Крепление протеза вакуумное. Стопа с высокой степенью энергосбережения; со сменной косметической оболочкой. Коленный модуль с внешним источником энергии; одноосный; гидравлический; с управлением фаз сгибания-разгибания, фазы опоры и переноса микропроцессором; с автоматической подстройкой под скорость и условия ходьбы пациента; влагозащищенный. Регулировочное - соединительное устройство соответствует весовым и нагрузочным параметрам пациента. Поворотное устройство. Срок службы не менее 2-х лет. Протезы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Гарантийный срок – не менее 1 года со дня получения готового изделия. | 1 |