Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения

инвалидов в 2020 году.

Объект закупки: выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения инвалидов в 2020 году.

Способ определения: электронный аукцион.

Технические характеристики:

| Наименование изделия, согласно классификации ТСР (изделий), утвержденных Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. №86н | Описание функциональных и технических характеристик | Наименование характеристик | Показатель характеристики используемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии без силиконового чехла. Формообразующая часть косметической облицовки из листового поролона. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические силоновые. Пробная приемная гильза. Вкладная гильза из вспененных материалов.. Тип протеза: любой, по назначению. | Материал индивидуальной постоянной гильзы- литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. | Наличие |
|  |  | Крепление протеза с использованием эластичного наколенника и кожаных полуфабрикатов | Наличие |
|  |  | Стопа одноосная шарнирная. | Наличие |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии с силиконовым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические силоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, пробная гильза.. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Тип протеза: любой, по назначению | Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. | Наличие |
|  |  | Силиконовые чехлы имеют функцию вертикального и горизонтального растяжения | Наличие |
|  |  | Стопа одноосная шарнирная. | Наличие |
|  |  | Крепление с использованием замка | Наличие |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) | Протез голени модульный с силиконовым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические силоновые. Приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Силиконовый чехол с антибактериальной добавкой с системой снижения продольного растяжения в дистальной части, толщина стенок 6 мм. Крепление при помощи замка. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателя. Стопа высоко функциональная из гибкого композиционного материала на основе карбонового волокна для получателей 3-4 уровня активности. Тип протеза: постоянный. | Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |
|  |  | Силиконовый чехол с антибактериальной добавкой с системой снижения продольного растяжения в дистальной части, толщина стенок 6 мм | Наличие |
|  |  | Стопа высоко функциональная из гибкого композиционного материала на основе карбонового волокна для получателей 3-4 уровня активности | Наличие |
|  |  | Крепление при помощи замка. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу получателя | Наличие |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки из вспененного полиуретана. Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические силоновые. Приёмная гильза индивидуальная изготовления по слепку с культи инвалида (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза при помощи силиконового наколенника. Регулировочные соединения соответствуют весу инвалида. Стопа углепластиковая с высоким уровнем энергосбережения. Тип протеза – постоянный. | Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические силоновые | Наличие |
|  |  | Крепление протеза при помощи силиконового наколенника | Наличие |
|  |  | Стопа углепластиковая с высоким уровнем энергосбережения | Наличие |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) | Протез голени модульный с силиконовым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки из вспененного полиуретана. Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические силоновые. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Силиконовый чехол с антибактериальной добавкой с системой снижения продольного растяжения в дистальной части. Крепление при помощи замка. Регулировочные соединения соответствуют весу инвалида. Стопа углепластиковая с высоким уровнем энергосбережения. Тип протеза – постоянный. | Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |
|  |  | Силиконовый чехол с антибактериальной добавкой с системой снижения продольного растяжения в дистальной части | Наличие |
|  |  | Крепление при помощи замка | Наличие |
|  |  | Стопа углепластиковая с высоким уровнем энергосбережения | Наличие |
| Протез голени лечебно-тренировочный (8-07-02) | Протез голени лечебно-тренировочный. Гильза индивидуальная изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида. Крепление осуществляется с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Назначение протеза – лечебно-тренировочный. | Гильза голени изготовлена из гипсовых бинтов для формирования устойчивой формы | Наличие |
|  |  | Вкладная гильза из вспененных материалов | Наличие |
|  |  | Стопа шарнирная полиуретановая монолитная | Наличие |
| Протез голени для купания (8-07-04) | Протез голени для купания – влагозащищенная протезная система. Встроенная голенная система и косметическая облицовка. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Подошва протеза имеет специальную поверхность с защитой от проскальзывания. Тип протеза – протез для купания. | Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |
|  |  | Одна пробная гильза | Наличие |
| Протез стопы (8-07-01) | Протез стопы. Приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида) без пробных гильз, без вкладной гильзы, без чехла полимерного гелиевого. Носок по Шопару: монолитный полиуретановый. Тип протеза, любой, по назначению. | Материал постоянной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |
|  |  | крепление осуществляется лентой «велкро» через поворотную петлю | Наличие |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (8-07-10) | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая или из листового поролона. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида, одна пробная гильза. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или эластичного бандажа. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный модуль с замком или без замка с зависимым регулированием фаз сгибания и разгибания. Тип протеза: любой, по назначению. | Материалом индивидуальной постоянной гильзы -литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |
|  |  | Вкладная гильза изготавливается из вспененных материалов | Наличие |
|  |  | Стопа одноосная с шарниром | Наличие |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (8-07-10) | Протез бедра модульный без силиконового чехла. Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические силоновые. Приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза изготавливается из термопластичных материалов. Крепление протеза индивидуальное при помощи эластичного бандажа. Коленный модуль, регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный модуль с тормозом для комфортной ходьбы, моноцентрический с пневматическим управлением фазы переноса. Для управления фазы переноса устанавливается флексионное и эстензионное сопротивление двухкамерного пневматического цилиндра. Вес узла 840гр., угол сгибания 135 град., для 2 и 3 уровня активности. Поворотное устройство с дистальным соединением гнездо под пирамидку. Стопа с углепластиковым опорным модулем (в сборе) для 2-3 уровня активности. Тип протеза: постоянный | Материал индивидуальной постоянной гильзы -слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |
|  |  | Крепление протеза индивидуальное при помощи эластичного бандажа | Наличие |
|  |  | Коленный модуль с тормозом для комфортной ходьбы, моноцентрический с пневматическим управлением фазы переноса | Наличие |
|  |  | Стопа с углепластиковым опорным модулем (в сборе) для 2-3 уровня активности | Наличие |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (8-07-10) | Протез бедра модульный без силиконового чехла. Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические силоновые. Приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза изготавливается из термопластичных материалов. Крепление протеза индивидуальное при помощи эластичного бандажа. Коленный модуль, регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный модуль одноосный пневмомеханический с автоматической системой торможения в фазе переноса (сгибания и разгибания). Вес узла 940гр., угол сгибания 120 град., для получателя 2-3 группы активности. Поворотное устройство с дистальным соединением гнездо под пирамидку. Стопа одноосная с движением в голеностопном шарнире. Тип протеза постоянный. | Материал индивидуальной постоянной гильзы слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |
|  |  | Крепление протеза индивидуальное при помощи эластичного бандажа | Наличие |
|  |  | Коленный модуль одноосный пневмомеханический с автоматической системой торможения в фазе переноса (сгибания и разгибания) | Наличие |
|  |  | Стопа одноосная с движением в голеностопном шарнире | Наличие |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (8-07-10) | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки из вспененного полиуретана. Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические силоновые. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из термопластичных материалов. Крепление протеза при помощи эластичного бандажа. Модуль коленный моноцентрический с ротационной гидравликой, угол сгибания узла 135 градусов. Регулировочные соединения соответствуют весу инвалида. Поворотный РСУ из нержавеющей стали, в верхней части снабжен 4-мя юстированными винтами. Стопа углепластикова с высоким уровнем энергосбережением. Тип протеза – постоянный. | Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |
|  |  | Крепление протеза при помощи эластичного бандажа | Наличие |
|  |  | Вкладная гильза из термопластичных материалов | Наличие |
|  |  | Стопа углепластикова с высоким уровнем энергосбережением | Наличие |
| Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии (8-07-07) | Формообразующая часть косметической облицовки листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические силоновые. Приемная гильза унифицированная. Материал унифицированной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол. Крепление за счет кожаных полуфабрикатов. Стопа шарнирная полиуретановая. Тип протеза: любой, по назначению. | Материал унифицированной постоянной гильзы –литьевой слоистый пластик на основе полиамидных смол. | Наличие |
|  |  | Крепление за счет кожаных полуфабрикатов | Наличие |
| Протез бедра лечебно-тренировочный (8-07-03) | Приёмная гильза унифицированная (без пробных гильз) максимальной готовности. Гильза бедра полиамидная максимальной готовности. Коленный модуль с замком или без замка (в зависимости от потребности получателя). Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу получателя. Крепление при помощи кожаных полуфабрикатов. Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях. Тип протеза - лечебно-тренировочный. | Гильза бедра полиамидная максимальной готовности. | Наличие |
|  |  | Коленный модуль с замком или без замка (в зависимости от потребности получателя) | Наличие |
|  |  | Стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях | Наличие |
| Протез бедра для купания (8-07-05) | Протез бедра модульный для купания. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал приемной (постоянной гильзы) литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Одна пробная гильза. Крепление вакуумное, допускается крепление за счет эластичного бандажа. Регулировочно-соединительные устройства, коленный модуль соответствуют весу инвалида и являются влагозащищенными. Стопа влагозащищенная с противоскользящей подошвенной частью. Тип протеза по назначению – специальный. | Материал приемной (постоянной гильзы) литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |
|  |  | Крепление вакуумное, допускается крепление за счет эластичного бандажа | Наличие |
|  |  | Стопа влагозащищенная с противоскользящей подошвенной частью | Наличие |

Место выполнения работ: Российская Федерация по месту изготовления изделий по индивидуальному заказу Получателей.

Срок выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения контракта и по 31.07.2020.

Срок действия Направления с момента подписания контракта и действует по 15.07.2020.

Требования к гарантии качества ПНК:

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию а именно:

- Протез бедра, голени модульные - не менее 12 месяцев;

- Протез бедра, голени немодульные - не менее 7 месяцев;

- Протез голени, бедра для купания – не менее 12 месяцев;

- Протез стопы  – не менее 7 месяцев;

- Протез бедра, голени лечебно-тренировочные – не менее 7 месяцев.

В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Проезд инвалидов, в том числе с сопровождающими их лицами к месту проведения гарантийного ремонта или замены изделия оплачивается Исполнителем.

Исполнитель должен предоставить декларацию о соответствии, либо сертификат соответствия (в случае, если на выполняемые работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" предусмотрено оформление указанных документов) до приемки результатов выполненных работ.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Условия выполнения работ ПНК:

Протез нижней конечности должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007. «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские.  Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Протез нижней конечности должен собираться из узлов, соответствующих требованиям ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний» с учетом предельной массы тела и активности Получателя. Протез нижней конечности должен быть прочным и выдерживать нагрузку при его применении Получателем способом, назначенным Исполнителем и установленным в инструкции по применению по ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Приемные гильзы и элементы крепления протеза нижней конечности должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний». Не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Узлы протеза должны быть устойчивыми  к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи).

Металлические детали должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Приемная гильза протеза нижней конечности должна быть индивидуального изготовления (по слепку с культи или по модели изготовленной с помощью электронной версии) или максимальной готовности (металлические или из композиционных материалов). Гильзы максимальной готовности должны быть изготовлены по образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке. Внутренняя форма приемной гильзы должна соответствовать индивидуальным параметрам культи конечности в приданном положении и не оказывать чрезмерного давления на культю при нагрузке и без нее.

Косметические элементы могут состоять из облицовки (наполнителя) и оболочки (покрытия). Внешние обводы облицовки должны имитировать внешний вид сохранившейся конечности при односторонней ампутации, при двусторонней ампутации их определяют по антропометрическим данным человека. Оболочки и покрытия протезов нижних конечностей должны имитировать цвет кожного покрова человека.

Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателей восстановлены опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателей протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При необходимости отправка протезов к месту нахождения Получателей должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Временная противокоррозионная защита протезов нижних конечностей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Особое условие:

Исполнитель обязан обеспечить (при необходимости) бесплатное размещение инвалидов с сопровождающими их лицами (при их наличии) в собственном/арендуемом стационаре.