ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению протезов бедра с целью обеспечения инвалидов

| Наименование Изделия | Наименование места изготовления Изделия | Технические и функциональные характеристики Изделия | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу изделия, ру. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |  | Протез бедра модульный. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по слепку с культи с учетом антропометрических данных инвалида, материал приемной гильзы (постоянной) слоистый пластик на основе литьевых смол, (пробных приемных гильз 1). В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные, из вспененных материалов или без них. Крепление в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида вакуумное, бандажное, с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Коленный модуль полицентрический, замковый или беззамковый, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида, c механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы. Стопа шарнирная для инвалидов низкого и среднего уровня активности Тип протеза: постоянный, чехлы шерстяные. | Шт. | 30 |  |  |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |  | Протез бедра модульный. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая, модульная телесного цвета со ступенчатым отверстием. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи (количество пробных приемных гильз 2 шт.), материал приемной гильзы (постоянной) слоистый пластик на основе литьевых смол, термопласта. В качестве вкладного элемента применяется вкладной силиконовый чехол. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Крепление в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида с использованием вакуумной мембраны, замка для силиконового чехла, бандажом, кожаных полуфабрикатов. Коленный модуль с пневматическим управлением фазы переноса, обеспечивающий безопасную ходьбу по любой поверхности, регулированием фаз сгибания-разгибания, наличие поворотного устройства. Стопа углепластиковая, шарнирная для инвалидов со средним и повышенным уровнем двигательной активности. Тип протеза: постоянный, чехлы шерстяные. | Шт. | 35 |  |  |
| Протез бедра для купания |  | Протез бедра модульный для купания. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи (пробных приемных гильз 1шт.), материал приемной гильзы (постоянной) слоистый пластик на основе литьевых смол. Протез водонепроницаем и предназначен для принятия душа, водных процедур и передвижения в водоеме. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Коленный модуль моноцентрический с гидравлической системой управления и регулировки фазы переноса. Крепления протеза на культе вакуумное. Стопа оснащена специальными микроприсосками, исключающими проскальзывание на мокрых и скользких поверхностях. Все компоненты модульной системы водостойкие, с использованием специальной косметической оболочки. Тип протеза: для купания (специальный), чехлы шерстяные. | Шт. | 2 |  |  |
| Протез бедра лечебно-тренировочный |  | Протез бедра лечебно-тренировочный. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза, изготавливается по индивидуальному слепку с культи (пробных приемных гильз 2 шт.) из слоистого пластика на основе литьевых смол. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа полиуретановая. Коленный модуль полицентрический. Тип протеза: лечебно-тренировочный, чехлы шерстяные. | Шт. | 5 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 72 |  |  |

Требования к качеству Изделия

Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации.

Готовое изделие должно соответствовать:

Национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.", ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

- Требования к техническим характеристикам

Работы по обеспечению получателей протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях компенсации ограничений их жизнедеятельности.

При изготовлении протезов нижних конечностей должны использоваться различные материалы и комплектующие, с учетом патологии конкретного Получателя.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия, при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара

Изделия должны быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

Поставщик гарантирует, что на момент поставки Получателю целостность упаковки не будет нарушена.

Доставка Изделия будет осуществляться транспортом Поставщика, позволяющим сохранить его качественные характеристики в период транспортировки.

Сроки предоставления гарантии качества

Изделия должны быть новыми, свободными от прав третьих лиц.

Гарантийный срок Изделия составляет: не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента получения Изделия Получателем.

Исполнитель обязан осуществлять гарантийный ремонт Изделий за счет собственных средств в период гарантийного срока. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения Получателя.

Обеспечить возможность ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий или его замене - в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Сервисная служба для оказания услуг по техническому сопровождению изделия (техническому обслуживанию, ремонту и утилизации) должна быть расположена на территории города Саратова.

Дополнительные условия

Изготовленные Изделия должны иметь действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.