ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Наименование объекта закупки:

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью в 2020 году.

Описание объекта  закупки (характеристика выполненных работ), объем выполняемых работ:

Максимальное значение цены контракта: 7 000 000,00 рублей.

| Наименование | Технические характеристики | Ед. измерения | Начальная цена единицы работы (единицы изделия - результата выполненной работы), руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-01-02) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара). | Пара (2 шт.) | 7100,00 |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-02-02) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара). | Пара (2 шт.) | 7101,67 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.150-00000006) Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-01-04) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Пара (2 шт.) | 7600,00 |
| Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.150-00000006) Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-02-03) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Пара (2 шт.) | 7601,67 |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-01-01) | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) для детей-инвалидов | Пара (2 шт.) | 7000,00 |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-02-01) | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) для детей-инвалидов | Пара (2 шт.) | 7300,00 |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-01-01) | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) без учета детей-инвалидов | Пара (2 шт.) | 7000,33 |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-02-01) | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) без учета детей-инвалидов | Пара (2 шт.) | 7300,17 |
| Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-01-03) | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Пара (2 шт.) | 6600,00 |
| Вкладной башмачок (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 9-01-06) | Вкладной башмачок | штука | 5200,00 |
| Начальная сумма цен единиц работы: |  |  | 69 803,84 |

Объем, подлежащих выполнению работ,  определить невозможно.

Порядок определения объема выполняемой работы на основании заявок Заказчика.

Заказчик направляет  Исполнителю Реестр получателей ПОИ. Так же, Заказчик выдает направления Получателям ПОИ, поименованным в Реестре получателей ПОИ.

На основании Реестра получателей ПОИ и представленного Исполнителю Получателем ПОИ направления, Исполнитель выполняет работы, являющиеся предметом настоящей закупки  в порядке и в сроки, установленные требованиями к настоящей закупки.

Работы  выполняются Исполнителем по цене единицы работы, определенной по результатам проведенного  аукциона.

Общая стоимость выполненных работ не должна превышать Максимальное значение цены Контракта.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по обеспечению в 2020 году Инвалидов ортопедической обувью (далее так же - Изделия) производится по направлениям Заказчика, выданным в 2020 году Инвалидам, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Доставка результатов работ (ортопедической обуви) осуществляется до места жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом изделия выдаются по месту нахождения пункта  выдачи изделий, организованного Исполнителем в г. Чите  или  по месту нахождения пунктов  выдачи изделий, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта организовать стационарный  пункт выдачи  Изделий на территории г. Читы Забайкальского края. Исполнитель вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи Изделий на территории Забайкальского края.

Организованные Исполнителем стационарные пункты выдачи Изделий должны соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов ортопедической обувью производится по индивидуальным меркам, снятым с Инвалида. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Инвалида по месту жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом  по месту нахождения пункта выдачи изделий, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края или по месту нахождения пунктов выдачи изделий, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

При выдаче ортопедической обуви Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию изделием и обучить правилам его эксплуатации.

Исполнитель обязан предоставить Инвалидам право выбора способа получения Изделий (по месту жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по месту нахождения  пункта выдачи изделий, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края, или  по месту нахождения пунктов  выдачи изделий, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края).

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков Получателям из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе Инвалидом места и  времени  примерки, доставки изделия. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ПОИ.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения изделий. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Инвалидами  по вопросам получения изделий.

Срок выполнения работ: С момента заключения Государственного Контракта по 31.07.2020 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.

В случае получения от заказчика Реестра Получателей ПОИ, в течение 7 рабочих дней со дня получения данного Реестра, по телефону связаться со всеми Получателями, указанными в Реестре получателей ПОИ, и уведомить их о необходимости срочного получения ПОИ. Все телефонные разговоры с данными Получателями зафиксировать в журнале телефонных разговоров.

Требования к безопасности, экологической безопасности, качеству, гарантии качества, к результатам работ.

Ортопедическая обувь  должна отвечать требованиям ГОСТ Р 54407-2011. «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» ( п. 6.1., п. 6.2., п. 6.3., п. 6.4., п.7).

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

# Материалы, применяемые для изготовления ортопедической обуви должны иметь сертификат соответствия (в случае если ортопедическая обувь подлежит обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии») или декларацию соответствия (в случае если ортопедическая обувь входит в Перечень продукции, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»), выданные в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

Материалы, применяемые для изготовления ортопедической обуви:

| Наименование деталей обуви | Наименование материалов и обозначение нормативных и технических документов |
| --- | --- |
| Наружные детали верха |  |
| Голенища, переда, союзки, носки, задние наружные ремни, чересподъемные ремни, прошвы, берцы, задники, подблочники, закрепки, язычки, клапаны под молнию, обтяжки каблуков, основных стелек, межстелечных слоев, шин | Кожа для верха обуви по ГОСТ 939, ГОСТ 3717, ГОСТ 1838, ГОСТ 9705, кожи эластичные, куски кожевенные - по техническим документам. Драп обувной и сукно по ГОСТ 28000, ткань обувная, дублированные и триплированные обувные материалы, войлок, фетр - по техническим документам |
| Внутренние детали верха |  |
| Подкладка, вкладная стелька, верхняя стелька, полустелька, подпяточник, задние внутренние ремни, подкрючечники, подблочники, штаферки | Кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940, ГОСТ 1838, ткани для подкладки обуви по ГОСТ 19196, ГОСТ 28000, ГОСТ 29298 и по техническим документам, полотно трикотажное - по техническим документам. Натуральный мех по ГОСТ 4661, искусственный мех по ГОСТ 28755, ГОСТ 28367 и по техническим документам. Дублированные материалы - по техническим документам |
| Промежуточные детали верха |  |
| Межподкладка | Ткани для межподкладки по ГОСТ 19196, ГОСТ 29298, хлопчатобумажная ткань для межподкладки с термоклеевым покрытием - по техническим документам. |
| Боковинка, межподблочник | Ткани хлопчатобумажные по ГОСТ 19196. |
| Подносок | Кожа по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065, эластичные и термопластические материалы для подноска - по техническим документам. |
| Задник | Кожа по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, картон по ГОСТ 9542, нитроискожа-Т обувная по ГОСТ 7065, термопластический материал для задника - по техническим документам. |
| Смягчающая прокладка | Пенополиуретан, войлок, ватин, нетканые материалы, вспененный латекс - по техническим документам |
| Наружные детали низа |  |
| Подошва | Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, пластины резиновые пористые по ГОСТ 12632, пластины резиновые пористые облегченные, пластины из непористой кожеподобной резины, войлок и фетр подошвенный, полимерные композиции для жидкого формования низа обуви (для обуви литьевого и строчечно-литьевого методов крепления) - по техническим документам. Подошвы формованные - по техническим документам. Примечание - Для сложной ортопедической обуви применение вышеуказанных формованных подошв - только по назначению врача. |
| Рант | Кожа по ГОСТ 9182, ГОСТ 1903, пластины резиновые для декоративного ранта, материалы отделочные поливинилхлоридные - по техническим документам. |
| Накладка | Пластины профилактические износостойкие по ГОСТ 10124, ГОСТ 12632 и техническим документам. |
| Каблук | Кожа по ГОСТ 29277, резины каблучные по ГОСТ 12632, синтетические материалы, дерево, пробка, каблук формованный резиновый или пластмассовый - по техническим документам. |
| Набойка | Резина по ГОСТ 12632, ГОСТ 10124, по техническим документам. Металл, пластмасса и синтетические материалы - по техническим документам |
| Внутренние детали низа |  |
| Основная стелька | Кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, спилок жестких кож по техническим документам, картон обувной стелечный по ГОСТ 9542, стелечные искусственные материалы - по техническим документам. |
| Втачная стелька для обуви литьевого и строчечно-литьевого метода крепления | Эластоискожа НТ - по техническим документам |
| Промежуточные детали низа |  |
| Геленок | Кожи для низа обуви по ГОСТ 29277, картон обувной по ГОСТ 9542 и технической документации, геленок металлический штампованный - по техническим документам. |
| Подложка | Кожи для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, шпальт кож для низа обуви, пористой резины. |
| Простилка | Простилочный картон ПР по ГОСТ 9542, отходы кож, меха, картона, текстильные материалы |
| Специальные детали ортопедической обуви |  |
| Межстелечный слой | Пласты коры пробкового дуба, плиты прессованные из пробковой крошки, плиты пенополиуретана "Медиорт 611", система полиуретановая "Медиорт-11", материал композиционный полиуретановый (МКП), форполимеры уретановые ФП-СУРЭЛ-М - по техническим документам, войлок по ГОСТ 7175, ГОСТ 288 и по техническим документам, кожа для низа обуви по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, пластины резиновые пористые по ГОСТ 12632 и по техническим документам, пенополиэтилен, пеносэвилен, пористые эластичные материалы группы ЭВА, высокоэластичный пористый каучук термопластический материал для подносков и задников по техническим документам, элементы вкладные - по техническим документам. |
| Жесткая деталь | Кожи для низа обуви по ГОСТ 1903, ГОСТ 29277, кожа шорно-седельная по ГОСТ 1904 (на накладной задник). |
| Мягкая деталь | Кожи по ГОСТ 939, ГОСТ 940, сыромять по ГОСТ 1562, юфть шорно-седельная по ГОСТ 1904. |
| Металлическая деталь | Сталь марки 65Г, сталь марки I2X18H10T по ГОСТ 5632, сталь марки 40, алюминий АМг5 по ГОСТ 21631. |
| Стелька формованная (на межстелечный слой) | Кожи по ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, ГОСТ 1838, ГОСТ 939, юфть шорно-седельная по ГОСТ 1904, кожа для подкладки обуви по ГОСТ 940 |
| Фурнитура |  |
| Закрепление обуви на стопе | Блочки, крючки, заклепки, люверсы, пряжки, застежки, рамки металлические, шнурки обувные, молнии обувные, застежки текстильные ("Велкро", "Контакт"), лента эластичная башмачная - по техническим документам. |
| Скрепление деталей верха и специальных мягких деталей | Нитки армированные из хлопчатобумажных или синтетических волокон по ГОСТ 6309, ГОСТ 30226 и по техническим документам. |
| Скрепление деталей низа (подошвы, ранты) с верхом обуви | Нитки льняные по ГОСТ 14961, капроновые, полиэстер 100% вощеные - по техническим документам |

Справочно:  Требования к материалам применяемым для изготовления ортопедической обуви изложены Заказчиком в соответствии с Приложением «В» к ГОСТу Р 54407-2011 «Перечень  материалов, применяемых для изготовления ортопедической обуви».  Согласно Примечаниям Раздела 2 ГОСТ Р 54407-2011 если ссылочный стандарт, на который ссылается ГОСТ  заменен (изменен), то при пользовании стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. Данные нормы ГОСТа Р 54407-2011 Исполнитель должен учитывать при выполнении работ, являющихся предметом настоящего аукциона.

Требования к функциональным характеристикам

Ортопедическая обувь обеспечивает:

- реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

-  достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Функциональные и качественные характеристики ортопедической обуви должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом ортопедического изделия, который составляет: ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) не менее 1 года (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев), ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) не менее 1 года (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев), ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев), ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев), ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев), ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара)  не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев), вкладной башмачок не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев), ), ортопедическая обувь на протезы при двухсторонней ампутации нижних конечностей (пара) не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов - не менее 3 месяцев) с момента подписания Получателем Акта приема-передачи готового изделия.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, требования к функциональным характеристикам

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

Гарантия качества на обувь  ортопедическую установлена с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ или с начала сезона и составляет:

-  40  дней - для обуви на кожаной подошве;

-  50 дней - для обуви на кожаной подошве с накладкой;

-  60 дней - для обуви на подошве из кожеподобной резины;

- 70 дней - для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта;

-  45 дней - на  обувь для детей инвалидов.

Начало сезона определяется в соответствии с Законом РФ от 7 февраля 1992 г.  N 2300-I "О защите прав потребителей".

Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы. Производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену ПОИ, вышедших из строя до истечения гарантийного срока. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

Срок осуществления гарантийного ремонта ортопедической обуви должен составлять не более 15 дней с момента обращения Инвалида к Исполнителю.

Поставщик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств по контракту в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Требования к транспортировке, хранению, упаковке, маркировке

Маркировка, упаковка ортопедической обуви должны отвечать требованиям ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» (п.6.5.2, п. 6.5.3).

Маркировка ортопедической обуви производится в соответствии со следующими требованиями:

| Содержание маркировки | Место нанесения маркировки |
| --- | --- |
| Товарный знак или наименование предприятия- изготовителя | В геленочной части вкладной стельки (полустельки) или на подпяточнике, или на кожаной подкладке верхней части берец, или на клапане под молнию |
| Номер заказа | На ярлыке или на кожаной подкладке под берцы в верхней части, или на клапане под молнию |
| Клеймо ОТК | На штаферке или на кожаной подкладке под берцы в верхней части, или на клапане под молнию |

Транспортирование и хранение ортопедической обуви должны соответствовать требованиям ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» (раздел 3, раздел 4).

Упаковка ортопедической обуви с индивидуальными параметрами изготовления - в соответствии с порядком, установленным изготовителем.

Маркировка вкладных башмачков должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия» (п.6.7).

Транспортирование и хранение вкладных башмачков должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия» (раздел 10).