| № п/п | Наименование работ | Технические характеристики | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение пострадавших протезами бедра модульного типа | Протез бедра модульного типа для получателей с высоким уровнем двигательной активности. Формообразующая часть косметической облицовки (по показаниям) должна быть модульная из карбона, мягкая полиуретановая модульная, поролоновая, приемная гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку с культи пользователя. Две пробные диагностические гильзы должны быть изготовлены из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, из термопластичного пластика. Коленный модуль должен быть с полицентрической функцией подрессоривания, обеспечивающей устойчивость с гидравлическим управлением фазой переноса. Коленный модуль должен обеспечивать ходьбу по ровной поверхности, пологому склону, спуск с лестницы переменным шагом, передвижение по различным видам грунта, защитой от падения. Поворотное регулировочно-соединительное устройство с возможностью поворота согнутого в колене голени относительно культеприемной гильзы для повышения уровня безопасности должно позволять наклонять/поворачивать во время управления автомобилем. Крепление протеза должно быть посредством вакуумного клапана. Стопа должна быть изготовлена из композиционного углеволокна в виде гибких пружинных конструкций переднего и заднего отделов. Должен поглощать ударные вертикальные загрузки, обладать повышенной энергоемкостью и энергоотдачей. Адаптация стопы к неровным поверхностям и медиально-латеральная эластичность должна позволять пользователю передвигаться по различным типам опорной поверхности, заниматься спортом. Щиколотка должна быть с возможностью регулирования высоты каблука от до 5 см гидравлическая. | 1 |
| 2 | Обеспечение пострадавших протезами бедра для купания | Протез бедра модульный для принятия водных процедур. Формообразующая часть облицовки должна быть мягкая, оболочка - косметическая влагостойкая телесного цвета. Приемная гильза должна изготавливаться по слепку с культи нижней конечности получателя. Материал постоянной и двух промежуточных гильз - слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладных элементов. Коленный шарнир пластиковый, облегченный, влагостойкий. Стопа анатомической формы с гладкой поверхностью, со сложноконтурным закладным элементом, должна обеспечивать опорную функцию стопы, с высотой каблука от 5мм до 15мм (по показаниям). Крепление вакуумным клапаном. Регулировочно-соединительное устройство должно определяться массой пользователя: до 40кг; до 70кг; до 100кг; до 135кг (по показаниям). В комплект поставки должны входить 2 предохранительных чехла. Тип протеза – дополнительного назначения | 1 |