Техническое задание

«Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2020 году»

Протезы верхних конечностей – технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащие для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

- Требования к качеству и безопасности работ

- Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении, не иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, не иметь механических повреждений, загрязнений.

# Протезы должны быть классифицированы и соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9999-2014 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология, ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, а также ГОСТ Р 51819-2017 Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения.

- Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства изделия должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 "Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов".

- Выполнение работ должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

- При выполнении указанных работ должен быть осуществлен контроль по примерке и обеспечению инвалида указанным средством реабилитации. Инвалид не должен испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушение кровообращения.

- Изделия должны быть изготовлены из материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение изделий, не вызывающих аллергических реакций, устойчивых к воздействию растворителей при гигиенической обработке.

- С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- - приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- - косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части;

- - функционально-косметический протез конечности (активный протез конечности) должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей его части с одновременным обеспечением восстановления некоторых функций утраченной конечности, приводимый в действие определенным движением человека;

- - рабочий протез конечности предназначается для выполнения специализированных бытовых и рабочих операций.

- Изделия должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи), не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании.

- Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

- Проведение работ должно осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии или сертификатов соответствия, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие указанных документов.

Требования к упаковке, маркировке и отгрузке изделий

Упаковка должна обеспечивать защиту изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделия к месту нахождения инвалида должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Хранение изделий должно проводиться на складе при температуре от 15 до 25°С, относительная влажность воздуха от 5 до 80 %.

Хранение протезов должно проводиться в мягких чехлах из бязи в подвешенном состоянии, а протезов из слоистого пластика – на слепках и чехлах.

Требования к результатам работ

Работы следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок на протезно-ортопедические изделия устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение этого срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно.

Минимальный гарантийный срок должен   составлять не менее 1 года.

В течение этого срока Подрядчик обязан производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) либо замены Изделия с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления не должен превышать 30 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Изделия должны иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 13.02.2018г №85н.

Требования техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам изделий:

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги в соответствии с КТРУ | Наименование ТСР (протезно-ортопедического изделия) в соответствии с классификацией | Описание изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез части кисти руки | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти при частичной ампутации кисти, кисть ПВХ | 9 |
| 2 | Протез части кисти руки | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез при вычленении кисти, кисть силиконовая с арматурой | 6 |
| 3 | Протез руки с крюком/специализированным инструментом | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти с приемной гильзой, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида, одна примерочная гильза из термопластика, постоянная гильза из слоистого пластика, система управления сохранившейся рукой или противоупором, без кисти, с рабочими насадками по выбору получателя, ротатор кистевой с адаптером для присоединения рабочих насадок. | 1 |
| 4 | Протез лучевой кости | Протез предплечья косметический | Протез предплечья, косметический, кисть силиконовая, с приемной гильзой из акриловых смол | 5 |
| 5 | Протез лучевой кости | Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья, активный, с приемной гильзой из литьевого слоистого пластика, системной кистью, с косметическими оболочками | 4 |
| 6 | Протез лучевой кости | Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья с активной кабельной кистью с внутренней тягой. Модуль запястья ротационный. Ротатор обеспечивает фиксацию и пассивное вращение кисти на 360 градусов. Протез изготавливается по индивидуальному слепку, с одной пробной гильзой из листового термопласта. Постоянная гильза из литьевой смолы. Крепление индивидуальное. Оболочка кисти силиконовая с матовой поверхностью, имитирующей топографический рисунок руки человека. | 2 |
| 7 | Протез лучевой кости | Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий с приемной гильзой, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида, одна примерочная гильза из термопластика, постоянная гильза из слоистого пластика, без кисти, с рабочими насадками по выбору получателя, кистевой шарнир с шаровой фиксацией, с соединительным элементом для насадок, крепление протеза за счет формы приемной гильзы, бандажа или гильзы на плечо. | 2 |
| 8 | Протез плечевой кости | Протез плеча косметический | Протез плеча косметический, с приемной гильзой из листового термопластика изготовленной с культи инвалида, с кистью имеющую оболочку с имитацией анатомического кожного рисунка естественной кисти, с косметической облицовкой, крепление протеза индивидуальное | 1 |
| 9 | Протез плечевой кости | Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча активный, приемная гильза индивидуальная из слоистого пластика изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида, крепление протеза специальное, кисть с активным хватом и кистевым адаптером | 1 |

| Место выполнения работ | г. Новосибирск по адресу, указанному Подрядчиком |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ | С даты подписания государственного контракта по «07» августа 2020 года включительно |

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).