Техническое задание

на проведение электронного аукциона

«Выполнение работ по изготовлению для инвалида протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии»

| Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульного типа с несущей приемной гильзой из слоистого пластика с полимерным чехлом. Стопа углепластиковая. Стопа должна иметь базовую пружину с пяточным клином, за основу контура пружины взята форма спортивной стопы для спринта. Стопа должна быть с очень высоким уровнем энергоотдачи для пациентов с повышенным или высоким уровнем двигательной активности. Стопа подходит для использования при занятиях видами спорта с быстрой сменой направления и скорости. Допускается использование протеза во влажной среде (во время дождя, бег по береговой линии и т.д.) только при наличии обуви. В комплектацию входят чехлы махровые, чехлы перлоновые. Полуфабрикаты – титан на нагрузку до 150 кг. Крепление вакуумное с полимерным наколенником. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия. | 2 |

- Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 305 546,66  руб.

Место выполнения работ: по месту изготовления изделий.

Срок выполнения работ (срок изготовления): в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Подрядчиком Реестра Получателей.