Электронный аукцион

Выполнение работ по обеспечению инвалидов аппаратами, туторами нижних конечностей

Техническое задание

Выполняемые работы по ортезированию должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Аппараты, туторы должны соответствовать требованиям:

- «ГОСТ ISO 10993-1-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- «ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- «ГОСТ ISO 10993-10-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия».

- «ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

- «ГОСТ Р 51819-2017 Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

- «ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

- «ГОСТ Р ИСО 53346-2009 Узлы ортопедических аппаратов на нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»;

- «ГОСТ Р ИСО 8549-1-2011 Протезирование и ортезирование. Словарь. Часть 1. Общие термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и ортезам»;

- «ГОСТ Р 56137-2014 Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовление».

Выполнять работы по ортезированию по индивидуальным размерам, с учетом индивидуальных  особенностей.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен - превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Гарантийный срок с момента подписания Акта сдачи – приемки работ на аппараты, туторы - не менее  12 месяцев.

Срок службы на ортезы (аппараты, туторы), устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. №85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»:

- аппарат на всю ногу – не менее 1 года;

- аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) - не менее 1 года;

- тутор на голеностопный сустав – не менее 1 года;

- тутор на всю ногу - не менее 1 года;

- тутор на коленный  сустав - не менее 1 года.

В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.

Объем работ – 74 штуки (изделий).

| № п/п | Наименование | Функциональные и технические характеристики | Кол-во, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу фиксирующий, разгружающий индивидуального изготовления должен состоять: - из гильз бедра, голени и стопы, изготовленных по индивидуальному слепку с ноги инвалида; - материал гильзы по назначению врача-ортопеда: натуральная кожа, термопластик; - шарниры по назначению врача-ортопеда: голеностопный – беззамковый с ограничением, коленный – замковый, беззамковый; - с вкладышем в гильзу по назначению врача-ортопеда: из подкладочной натуральной кожи, из вспененного материала; - вид крепления (указать в заявке); - назначение лечебно-профилактическое. | 6 |
| 2. | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав индивидуального изготовления должен состоять: - из гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с ноги инвалида; - материал гильзы листовой термопластик с безаллергенными свойствами материала или аналога; - с вкладышем в гильзу из вспененного материала; - вид крепления (указать в заявке); - назначение лечебно-профилактическое. | 26 |
| 3. | Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу индивидуального изготовления должен состоять: - из гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с ноги инвалида; - материал гильзы – листовой термопластик; - без вкладыша в гильзу; - вид крепления (указать в заявке); - назначение лечебно-профилактическое. | 6 |
| 4. | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности и туловище фиксирующий, индивидуального изготовления, должен состоять: - из гильз таза, бедра, голени и стоп, изготовленных по индивидуальным обмерам с тела инвалида; - материала гильзы - термопластик; - с вкладышем в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами; - шарниров тазобедренных - беззамковых; - шарниров коленных по назначению врача-ортопеда: замковых, беззамковых; - по назначению врача-ортопеда: с шарнирами голеностопными, без шарниров голеностопных; - вид крепления (указать в заявке); - назначение лечебно-профилактическое. - назначение лечебно-профилактическое. | 14 |
| 5. | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав индивидуального изготовления должен состоять: - из гильзы на голеностопный и коленный суставы изготовленных по индивидуальному слепку с ноги инвалида; - материал гильз листовой термопластик с безаллергенными свойствами материала или аналог; - без вкладыша в гильзу, с вкладышем в гильзу из вспененного материала по назначению врача-ортопеда, - вид крепления (указать в заявке); - назначение лечебно-профилактическое. | 22 |
|  | Итого |  | 74 |

Место  выполнения работ: Республика Алтай, по месту нахождения Исполнителя.

В части снятия мерок для дальнейшего изготовления изделия, примерки изделий и выдачи готовых изделий, Исполнитель выезжает по адресу проживания Получателя, имеющего ограниченную подвижность и не имеющего возможность длительное время находиться в сидячем положении (в т.ч. районы Республики Алтай).

Срок завершения (выполнения) работ: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента обращения  Получателя с Направлением к Исполнителю,  с даты заключения Государственного контракта по 31 июля 2020 г.