ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка ходунков  с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги по КТРУ (в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг, формирующимся в ЕИС в сфере закупок) | Наименование закупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара | Показатели, в отношении которых Заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения закупаемого товара | Количество закупаемого товара (штук) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приспособления ортопедические прочие | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) (рост пользователя 70-100 см) | Ходунки предназначены для развития навыков ходьбы у детей с ДЦП. Ходунки способствуют подавлению патологической постуральной активности, помогают предупредить развитие контрактур и деформаций крупных суставов, способствуют устранению нарушений осанки и патологической установки стоп. Корпус ходунков должен быть изготовлен из легкого, прочного, устойчивого к коррозии материала. Ходунки должны быть оснащены: - складной рамой; - мягкими нескользящими ручками; - фиксаторами для таза с регулируемыми ремешками; -стабилизатором спины, регулируемым по ширине с фиксирующим регулируемым ремнем безопасности; - передними колесами с фиксацией поворотного механизма; - задними колесами с храповым механизмом. Предназначены для инвалидов ростом: 70 см - 100 см. | Вес ходунков не более 7 кг. Максимальная грузоподъемность 45 кг. | 5 |
| 2 | Приспособления ортопедические прочие | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) (рост пользователя 100-130 см) | Ходунки предназначены для развития навыков ходьбы у детей с ДЦП. Ходунки способствуют подавлению патологической постуральной активности, помогают предупредить развитие контрактур и деформаций крупных суставов, способствуют устранению нарушений осанки и патологической установки стоп. Корпус ходунков должен быть изготовлен из легкого, прочного, устойчивого к коррозии материала. Ходунки должны быть оснащены: - складной рамой; - мягкими нескользящими ручками; -подлокотными опорами, регулируемыми по высоте и глубине; - фиксаторами для таза с регулируемыми ремешками; -стабилизатором спины, регулируемым по ширине с фиксирующим регулируемым ремнем безопасности; - передними колесами с фиксацией поворотного механизма; - задними колесами с храповым механизмом. Предназначены для инвалидов ростом: 100 см - 130 см. | Максимальная грузоподъемность 63 кг. Вес ходунков не более 8 кг | 5 |
| 3 | Приспособления ортопедические прочие | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) (рост пользователя 130-150 см) | Ходунки предназначены для развития навыков ходьбы у детей с ДЦП. Ходунки способствуют подавлению патологической постуральной активности, помогают предупредить развитие контрактур и деформаций крупных суставов, способствуют устранению нарушений осанки и патологической установки стоп. Корпус ходунков должен быть изготовлен из легкого, прочного, устойчивого к коррозии материала. Ходунки должны быть оснащены: - складной рамой; - мягкими нескользящими ручками; -подлокотными опорами, регулируемыми по высоте и глубине; - фиксаторами для таза с регулируемыми ремешками; - стабилизатором спины, регулируемым по ширине с фиксирующим регулируемым ремнем безопасности; - передними колесами с фиксацией поворотного механизма; - задними колесами с храповым механизмом. Предназначены для инвалидов ростом: 130 см - 150 см. | Максимальная грузоподъемность 90 кг. Вес ходунков не более 9 кг. | 10 |
| 4 | Приспособления ортопедические прочие | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) (рост пользователя 130-195 см) | Ходунки предназначены для развития навыков ходьбы у детей с ДЦП. Ходунки должны создавать условия для выработки нормальных постуральных реакций, помогать предупреждать развитие контрактур и деформаций крупных суставов, способствовать устранению нарушений осанки и патологической установки стоп. Ходунки должны быть оснащены: - регулировкой рамы по высоте; - регулировкой нагрузки на ноги; - мягким фиксатором грудной клетки с регулировкой по высоте, углу крепления и объему; - фиксатором подлокотников с регулировкой по высоте, углу наклона, расстоянию по отношению к телу и «вперед-назад»; - нескользящими рукоятками с регулировкой по высоте и глубине установки; - мягким фиксатором таза; - фиксатором бедер, регулируемым по горизонтали и по вертикали; - фиксаторами голеностопов ремешками, регулируемыми по длине шага и расстоянию между голеностопами; - четырьмя литыми колесами с индивидуальными тормозами. Ходунки имеют возможность движения как в одном, так и в другом направлении. Все компоненты ходунков легко снимаются и устанавливаются. Предназначены для инвалидов ростом: 130 см - 195 см. | Вес ходунков: не более 19 кг. Максимальная грузоподъемность 91 кг. | 10 |
|  |  | Итого: |  |  | 30 |

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты выдачи товара получателю и подписания поставщиком и получателем акта поставки товара.

Срок пользования товаром – 2 года, устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на товары должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Поставка товаров осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение.

Ходунки - приспособления, предназначенные для поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения. При использовании изделий по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Ходунки не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственных стандартов Российской Федерации Ходунки должны соответствовать; ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 "Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки", идентичный международному стандарту ИСО 11199-1:1999 "Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки", ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки на колесиках».

Качество изделий должно подтверждаться декларацией о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 (Система сертификации ГОСТ).

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования с обязательным указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей. Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

- комфортность;

-простота пользования.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности, с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку. Упаковка товара должна обеспечивать защиту товара от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки товара должна включать:

- условное обозначение группы товара, товарную марку (при наличии), обозначение номера товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии);

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место поставки товара:

Поставщик обязан предоставить Получателям, согласно реестру получателей Товара, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства Получателя;

- в пунктах выдачи.

В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

- обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей;

- установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Срок поставки товара до Получателя:

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Поставщик должен гарантировать, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения..