Описание объекта закупки

выполнение работ по ремонту протезов, протезно-ортопедических изделий и сложной ортопедической обуви для обеспечения инвалидов в 2020 году

Наименование товара, работ, услуг

Работы по ремонту протезов, ортезов, сложной ортопедической обуви, которые прекратили удовлетворять необходимым медико-техническим характеристикам ввиду изменения медико-социальных показателей пациента, либо выхода из строя узлов/деталей изделия (существенного снижения их рабочих способностей).

Требования к качеству и безопасности

Протезы и протезно-ортопедические изделия (ортезы, сложная ортопедическая обувь) с замененными узлами/деталями должны обеспечивать дальнейшее восстановление и компенсацию утраченных функций организма человека, неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Выполняемые работы по ремонту протезов и протезно-ортопедических изделий должны производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

Материалы, применяемые при выполнении работ по ремонту протезов и протезно-ортопедических изделий, должны быть разрешены к применению Минздравом России, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, должны быть стойкими к воспламенению.

Протезы и протезно-ортопедические изделия с замененными узлами/деталями должны соответствовать техническим и функциональным характеристикам, установленным для вновь изготавливаемых изделий.

Узлы, элементы, материалы, используемые при выполнении работ по ремонту протезов и протезно-ортопедических изделий, должны быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

#### Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Работы по ремонту протезов, ортезов, сложной ортопедической обуви, которые прекратили удовлетворять необходимым медико-техническим характеристикам ввиду изменения медико-социальных показателей пациента, либо выхода из строя узлов/деталей изделия (существенного снижения их рабочих способностей), содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Требования к упаковке

Упаковка отремонтированных протезов, ортезов, сложной ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (износа) или загрязнения в течение хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Требования к результатам работ

Работы по ремонту протезов, ортезов, сложной ортопедической обуви для обеспечения инвалидов следует считать исполненными, если у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Требования к срокам и объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на результаты работ по ремонту протезов конечностей составляет не менее шести месяцев, ортезов – не менее трех месяцев, ортопедической обуви – не менее одного месяца со дня выдачи получателю отремонтированного изделия.

Обеспечение гарантийных обязательств составляет 1% (один) процент от начальной максимальной цены контракта.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Место выполнения работ: Свердловская область.

Сроки выполнения работ: до 10.08.2020 года.

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
|  | Ремонт ПОИ |
| 1 | Замена гильзы бедра: изготовление позитива, приемной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, замена гильзового адаптера (РСУ), выполнение слесарных работ; замена косметического покрытия; замена крепления |
| 2 | Замена гильзы голени: изготовление позитива, вкладной гильзы из вспененных материалов, приемной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, замена гильзового адаптера (РСУ), выполнение слесарных работ; замена косметического покрытия; замена крепления |
| 3 | Замена гильзы бедра с силиконовым (полимерным гелевым) чехлом: изготовление позитива, постоянной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, замена гильзового адаптера (РСУ), замка или вакуумного клапана, выполнение слесарных работ; замена косметического покрытия |
| 4 | Замена гильзы бедра с силиконовым (полимерным гелевым) чехлом: изготовление позитива, постоянной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, замена гильзового адаптера (РСУ), выполнение слесарных работ; замена косметического покрытия |
| 5 | Замена гильзы голени с силиконовым (полимерным гелевым) чехлом: изготовление позитива, постоянной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, замена гильзового адаптера (РСУ), замка или вакуумного клапана, выполнение слесарных работ; замена косметического покрытия |
| 6 | Замена гильзы голени с силиконовым (полимерным гелевым) чехлом: изготовление позитива, постоянной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, замена гильзового адаптера (РСУ), выполнение слесарных работ; замена косметической облицовки и оболочки (чулка) |
| 7 | Замена гильзы плеча или предплечья: изготовление позитива, приемной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол или термопласта, в т.ч. с заменой косметического покрытия, выполнение слесарных работ |
| 8 | Замена замка для лайнера, выполнение слесарных работ |
| 9 | Замена чехла силиконового (полимерного гелевого) |
| 10 | Замена чехла силиконового (полимерного гелевого), в т.ч. чехла с мембраной для вакуумного крепления, чехла с волнистой структурой и т.д. |
| 11 | Замена силиконового (полимерного гелевого) чехла, предназначенного для активных пользователей, обеспечивающего оптимальную амортизацию, комфорт и стабильность, в том числе спортивного или чехла с дополнительной защитой гребня большеберцовой кости или замена водопроницаемого силиконового чехла на бедро |
| 12 | Замена силиконовой дистальной чашки для изменения формы культи |
| 13 | Замена силиконового (полимерного гелевого) наколенника |
| 14 | Замена крепления бандажом бедренным поддерживающим |
| 15 | Замена одноосного коленного модуля с замковым устройством, выполнение слесарных работ, замена косметического покрытия |
| 16 | Замена полицентрического коленного модуля с «геометрическим замком» с механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, выполнение слесарных работ, замена косметического покрытия |
| 17 | Замена коленного модуля с механическим или пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания или одноосного тазобедренного модуля с фиксатором, протеза бедра, выполнение слесарных работ, замена косметического покрытия |
| 18 | Замена коленного модуля с пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания или механического тазобедренного модуля, выполнение слесарных работ, замена косметического покрытия |
| 19 | Замена стопы с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука, выполнение слесарных работ. |
| 20 | Замена стопы со средней степенью энергосбережения или стопы, подвижной во всех вертикальных плоскостях, выполнение слесарных работ |
| 21 | Замена стопы с высокой степенью энергосбережения или стопы с бесступенчатой регулировкой высоты каблука, выполнение слесарных работ |
| 22 | Замена косметической оболочки стопы, выполнение слесарных работ |
| 23 | Замена косметической оболочки кисти к протезам верхних конечностей |
| 24 | Замена косметической кисти (оболочки) силиконовой с армирующей сеткой, выполнение слесарных работ |
| 25 | Замена пластмассовой (корпусной) кисти с тягой, выполнение слесарных работ, замена крепления |
| 26 | Замена кисти (каркасного типа) с гибкой тягой с косметической оболочкой, выполнение слесарных работ, установка крепления |
| 27 | Ремонт кисти с внешним источником энергии, выполнение слесарных работ |
| 28 | Замена кисти с внешним источником энергии, выполнение слесарных работ |
| 29 | Замена узла "локоть-предплечье", выполнение слесарных работ |
| 30 | Сменить электроды для протезов верхних конечностей с внешним источником энергии |
| 31 | Замена батарейки (аккумулятора) для протеза верхней конечности с внешним источником энергии |
| 32 | Замена крепления для протеза плеча или предплечья тяговым бандажом |
| 33 | Выполнение работ по устранению неисправностей ПОИ, в т.ч. с заменой мелких деталей. |
| 34 | Выполнение работ по устранению неисправностей ПОИ с заменой полуфабрикатов (шин, щиколоток, модулей РСУ, насадок, и др.) |
|  | Ремонт ортопедической обуви |
| 1 | Выполнение работ по замене мелких наружных деталей низа ортопедической обуви |
| 2 | Выполнение работ по замене внутренних или наружных деталей верха ортопедической обуви |
| 3 | Выполнение работ по замене внутренних или наружных деталей низа ортопедической обуви |
| 4 | Выполнение работ по замене вкладой стельки для компенсации укорочения |