ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Наименование объекта закупки:

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов туторами верхних и нижних конечностей в 2020 году.

- Описание объекта  закупки (характеристика выполненных работ), количество:

Максимальное значение цены контракта: 1 000 000,00 рублей.

| j | Наименование | Технические характеристики | Ед. измерения | Цена единицы работы (единицы изделия - результата выполненной работы), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п1 | Ортез для голеностопного сустава/стопы (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.124-00000002 Тутор на голеностопный сустав (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-09-49) | Тутор на голеностопный сустав из турбокаста или ПВД. Фиксирующий, корригирующий, изготовление по слепку. Лечебно-профилактический, специальный. | штука | 4650,00 |
| 2 | Иммобилизатор коленного сустава (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.124-00000006 Тутор на коленный сустав (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-09-51) | Тутор на коленный сустав из турбокаста. Фиксирующий, корригирующий, изготовление по слепку. Лечебно-профилактический, специальный. | штука | 6000,00 |
| 3 | Ортез для бедра/колена/голеностопного сустава/стопы (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.124-00000004 Тутор на всю ногу (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-09-54) | Тутор на всю ногу из турбокаста. Фиксирующий, корригирующий, изготовление по слепку. Лечебно-профилактический, специальный. | штука | 8600,00 |
| 4 4 | Ортез для бедра/колена (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.124-00000005 Тутор на тазобедренный сустав (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-09-52) | Тутор на тазобедренный сустав из турбокаста. Фиксирующий, корригирующий, изготовление по слепку. Лечебно-профилактический, специальный. | штука | 8034,21 |
| 5 | Ортез для бедра/колена (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.124-00000005 Тутор на коленный и тазобедренный суставы (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-09-53) | Тутор на коленный и тазобедренный суставы из турбокаста. Фиксирующий, корригирующий, изготовление по слепку. Лечебно-профилактический, специальный. | штука | 13155,20 |
| 6 | Ортез запястья (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.123-00000001 Тутор на лучезапястный сустав (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-09-44) | Тутор на лучезапястный сустав. Фиксирующий, термопласт или слоистый пластик, изготовление по слепку, назначение – постоянное. Лечебно-профилактический, специальный. | штука | 2900,34 |
| 7 | Ортез локтевого сустава (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.123-00000002 Тутор на локтевой сустав (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-09-46) | Тутор на локтевой сустав. Фиксирующий, термопласт или слоистый пластик, изготовление по слепку, назначение – постоянное. Лечебно-профилактический, специальный. | штука | 4200,00 |
| 8 | Ортез плеча, локтя, запястья, кисти (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.123-00000003 Тутор на всю руку (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-09-48) | Тутор на всю руку. Фиксирующий, термопласт или слоистый пластик, изготовление по слепку, назначение – постоянное. Лечебно-профилактический, специальный. | штука | 5561,33 |
| 9 | Ортез запястья (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.123-00000001 Тутор на предплечье (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-09-45) | Тутор на предплечье. Фиксирующий, термопласт или слоистый пластик, изготовление по слепку, назначение – постоянное. Лечебно-профилактический, специальный. | штука | 4035,00 |
| 10 | Ортез для плеча (наименование в соответствие с Каталогом ТРУ код позиции КТРУ 32.50.22.123-00000004 Тутор на плечевой сустав (наименование в соответствие с классификацией технических средств реабилитации (изделий), значение в классификаторе 8-09-47) | Тутор на плечевой сустав. Фиксирующий, термопласт или слоистый пластик, изготовление по слепку, назначение – постоянное. Лечебно-профилактический, специальный. | штука | 3579,00 |
|  | Начальная сумма цен единицы работы: |  |  | 60715,08 |

Объем, подлежащих выполнению работ,  определить невозможно.

Порядок определения объема выполняемой работы на основании заявок Заказчика.

Заказчик направляет  Исполнителю Реестр получателей ПОИ. Так же, Заказчик выдает направления Получателям ПОИ, поименованным в Реестре получателей ПОИ.

На основании Реестра получателей ПОИ и представленного Исполнителю Получателем ПОИ направления, Исполнитель выполняет работы, являющиеся предметом настоящей закупки  в порядке и в сроки, установленные требованиями к настоящей закупки.

Работы  выполняются Исполнителем по цене единицы работы, определенной по результатам проведенного  аукциона.

Общая стоимость выполненных работ не должна превышать Максимальное значение цены Контракта.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по обеспечению в 2020 году Инвалидов туторами верхних и нижних конечностей (далее так же - Изделия) производится по направлениям Заказчика, выданным в 2020 году Инвалидам, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Доставка результатов работ (туторов верхних и нижних конечностей) осуществляется до места жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом изделия выдаются по месту нахождения пункта  выдачи изделий, организованного Исполнителем в г. Чите  или  по месту нахождения пунктов  выдачи изделий, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта организовать стационарный  пункт выдачи  Изделий на территории г. Читы Забайкальского края. Исполнитель вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи Изделий на территории Забайкальского края.

Организованные Исполнителем стационарные пункты выдачи Изделий должны соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов туторами верхних и нижних конечностей производится по индивидуальным меркам, снятым с Инвалида. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Инвалида по месту жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом  по месту нахождения пункта выдачи изделий, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края или по месту нахождения пунктов выдачи изделий, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

При выдаче туторов верхних и нижних конечностей Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию изделием и обучить правилам его эксплуатации.

Исполнитель обязан предоставить Инвалидам право выбора способа получения Изделий (по месту жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по месту нахождения  пункта выдачи изделий, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края, или  по месту нахождения пунктов  выдачи изделий, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края).

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков Получателям из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе Инвалидом места и  времени  примерки, доставки изделия. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ПОИ.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения изделий. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Инвалидами  по вопросам получения изделий.

Срок выполнения работ: С момента заключения Государственного Контракта по 31.07.2020 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.

В случае получения от заказчика Реестра Получателей ПОИ, в течение 7 рабочих дней со дня получения данного Реестра, по телефону связаться со всеми Получателями, указанными в Реестре получателей ПОИ, и уведомить их о необходимости срочного получения ПОИ. Все телефонные разговоры с данными Получателями зафиксировать в журнале телефонных разговоров.

Требования к безопасности, экологической безопасности, качеству, гарантии качества, к результатам работ.

Туторами верхних и нижних конечностей должны соответствовать ГОСТ Р 52878-2007 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний» (п. 6.2.5., п.6.2.6., п.6.3.4., п.6.4.1), ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные» (п.5.2.2.,п.12.2).

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (далее получателей) туторами верхних и нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, социальных и технических мероприятий, проводимых с получателями, имеющими нарушения функций и (или) дефекты нижних и верхних конечностей, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий должны быть направлены на частичное восстановление функций  и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей получателей с помощью туторов верхних и нижних конечностей.

Изготовитель должен изготавливать тутор, удовлетворяющие следующим требованиям:

- не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья инвалида, окружающей среды, а так же использование протезов не должно причинять вред имуществу инвалида при его эксплуатации.

- материалы, применяемые для изготовления тутора, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействующей на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации.

- туторы не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Качество туторов верхних и нижних конечностей должно быть подтверждено декларациями о соответствии согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Работы по обеспечению инвалидов туторами верхних и нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к транспортированию,  упаковка, хранению и маркировке.

Транспортировка упаковка, хранение и маркировка туторов верхних и нижних конечностей должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п.4.11.4., п. 4.11.6.1).

Требования к гарантии качества выполненных работ, к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию выполненных работ.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ и действительна:

- для тутора на голеностопный сустав -  1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.

- для тутора на коленный сустав – 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- для тутора на всю ногу- 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- для тутора коленный и тазобедренный суставы -1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

-  для тутора на тазобедренный сустав - 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- для тутора на предплечье- 2 (два) года (для детей-инвалидов- 1 (один) год) с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- для тутора на плечевой сустав - 2 (два) года (для детей-инвалидов- 1 (один) год) с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- для тутора на лучезапястный сустав – 2 (два) года (для детей-инвалидов- 1 (один) год) с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- для тутора на локтевой сустав - 2 (два) года (для детей-инвалидов- 1 (один) год) с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- для тутора на всю руку - 2 (два) года (для детей-инвалидов- 1 (один) год) с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

Функциональные и качественные характеристики готового изделия должны обеспечивать Получателю возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом технических средств реабилитации, который составляет для туторов нижних конечностей: тутора на голеностопный сустав -  не менее 1 (одного) года с момента подписания Акта сдачи-приемки работ, тутора на коленный сустав – не менее 1 (одного) года с момента подписания Акта сдачи-приемки работ, тутора на всю ногу не менее 1 (одного) года с момента подписания Акта сдачи-приемки работ, тутора коленный и тазобедренный суставы не менее 1 (одного) года с момента подписания Акта сдачи-приемки работ, тутора на тазобедренный сустав не менее 1 (одного) года с момента подписания Акта сдачи-приемки работ, тутора на предплечье- не менее 2 (двух) лет (для детей-инвалидов- не менее 1 (одного) года) с момента подписания Акта сдачи-приемки работ, тутора на плечевой сустав не менее 2 (двух) лет (для детей-инвалидов- не менее 1 (одного) года) с момента подписания Акта сдачи-приемки работ, тутора на лучезапястный сустав не менее 2 (двух) лет (для детей-инвалидов- не менее 1 (одного) года) с момента подписания Акта сдачи-приемки работ, тутора на локтевой сустав не менее 2 (двух) лет (для детей-инвалидов- не менее 1 (одного) года), для тутора на всю руку - 2 (два) года (для детей-инвалидов- 1 (один) год) с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.

Срок осуществления гарантийного ремонта изделий должен составлять не более 15 дней с момента обращения Инвалидов к Исполнителю.

Поставщик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств по контракту в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.