ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению экзопротезов молочной железы, бюстгальтеров (лифов-крепления) для фиксации экзопротеза молочной железы с целью обеспечения инвалидов.

| Наименование Изделия | Технические и функциональные характеристики характеристик | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы изготовлен из мягкого силикона, помещенного в тонкую матовую оболочку 12 типоразмеров ассиметричной, симметричной формы в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида, с трикотажным чехлом. Для обеспечения максимального восполнения отсутствующих тканей молочных желез экзопротез приближен по форме и весу к сохранившейся молочной железе. | Шт. | 1233 |
| Бюстгальтер (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы, изготовленный по индивидуальным размерам из хлопчатобумажных или эластичных тканей с застежками спереди или сзади в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Бретели бюстгальтера должны регулироваться по ширине и длине, в зависимости от антропометрических особенностей инвалида. Цветовая гамма белый, бежевый, черный. | Шт. | 2466 |
|  | ИТОГО |  | 3699 |

Требования к качеству Изделия

Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации.

Готовое изделие должно соответствовать:

Национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.", ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

- Требования к техническим характеристикам

Работы по обеспечению получателей экзопротезами и бюстгальтерами должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, в целях компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Выполнение работ по изготовлению экзопротезов, бюстгальтеров должно обеспечивать возможность индивидуальной подгонки. Экзопртезы, бюстгальтеры должны изготавливаться из материалов и комплектующих с учетом патологии конкретного Получателя.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления экзопротезов, бюстгальтеров, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия, при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара

Изделия должны быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

Поставщик гарантирует, что на момент поставки Получателю целостность упаковки не будет нарушена.

Доставка Изделия будет осуществляться транспортом Поставщика, позволяющим сохранить его качественные характеристики в период транспортировки.

Сроки предоставления гарантии качества

- Исполнитель гарантирует, что Изделие, выдаваемое в соответствии с условиями настоящего Контракта, является новым, надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

- Данная гарантия действительна: в течение 6 (шести) месяцев после подписания Акта приема-передачи работ Получателем.

- Прием Получателей по вопросам, касающимся гарантийного ремонта Изделий, должен проводиться Исполнителем на территории города Саратова.

- Исполнитель обязан осуществлять гарантийный ремонт Изделий за счет собственных средств в период гарантийного срока в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения Получателя.

- Расходы на проезд Получателя для ремонта Изделия до истечения его гарантийного срока     возмещаются за счет средств Исполнителя.

Если Изделие выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Исполнителем

Дополнительные сведения

Изготовленные Изделия должны иметь действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации