Приложение № 1

## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-04-01 | Костыль с опорой под локоть | Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения. Костыли с опорой под локоть оборудованы устройством регулирования высоты и устройством против скольжения, предназначены для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Костыли должны иметь четкую маркировку. Металлические части костылей должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов. Костыли должны быть регулируемые по высоте с кнопочной фиксацией. Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес изделия не более 0,5 кг (указать конкретное значение). Регулировка высоты изделия от не менее 950 мм до не более 1190 мм с шагом не менее 25 мм с фиксацией не менее чем в 10 положениях (указать конкретное значение). Нагрузка не менее 110 кг (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.128 | шт | 800 |
| 2 | 6-04-02 | Костыль с опорой под локоть | Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения. Костыли с опорой под локоть оборудованы устройством регулирования высоты , предназначены для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Костыли должны иметь четкую маркировку. Металлические части костылей должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов. Костыли должны быть регулируемые по высоте с кнопочной фиксацией. Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес изделия не более 0,5 кг (указать конкретное значение). Регулировка высоты изделия от не менее 950 мм до не более 1190 мм с шагом не менее 25 мм с фиксацией не менее чем в 10 положениях (указать конкретное значение). Нагрузка не менее 110 кг (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.128 | шт | 14 |
| 3 | 6-04-03 | Костыль с опорой на предплечье | Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения. Костыли с опорой на предплечье оборудованы устройством регулирования высоты и устройством против скольжения предназначены для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Костыли должны иметь четкую маркировку Металлические части костылей должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов. Костыли должны быть регулируемые по высоте с кнопочной фиксацией. Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес изделия не более 0,5 кг (указать конкретное значение). Регулировка высоты изделия от не менее 970 мм до не более 1300 мм с шагом не менее 25 мм с фиксацией не менее чем в 14 положениях (указать конкретное значение). Нагрузка не менее 110 кг (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.128 | шт | 26 |
| 4 | 6-04-05 | Костыль подмышечный | Костыли подмышечные с устройством противоскольжения. Костыли подмышечные оборудованы устройством регулирования высоты и устройством против скольжения предназначены для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Костыли должны имеют четкую маркировку. Металлические части костылей должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов. Костыли должны быть регулируемые по высоте с кнопочной фиксацией. Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес пары костылей не более 2 кг (указать конкретное значение). Регулировка высоты изделия от не менее 1405 мм до не более 1640 мм с шагом не менее 25 мм с фиксацией не менее чем в 10 положениях (указать конкретное значение). Высота от опоры до захвата min – 390 мм, max - 550 мм (указать конкретное значение). Нагрузка не менее 120 кг (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.128 | шт | 800 |
| 5 | 6-04-06 | Костыль подмышечный | Костыли подмышечные без устройства противоскольжения. Костыли подмышечные оборудованы устройством регулирования высоты, предназначены для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Костыли должны имеют четкую маркировку Металлические части костылей должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов. Костыли должны быть регулируемые по высоте с кнопочной фиксацией. Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес пары костылей не более 2 кг (указать конкретное значение). Регулировка высоты изделия от не менее 1405 мм до не более 1640 мм с шагом не менее 25 мм с фиксацией не менее чем в 10 положениях (указать конкретное значение). Высота от опоры до захвата min – 390 мм, max - 550 мм (указать конкретное значение). Нагрузка не менее 120 кг (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.128 | шт | 20 |
| 6 | 6-10-01 | Ходунки шагающие | Ходунки шагающие, складные, регулируемые по высоте, должны быть компактны при транспортировке и хранении, легко складываться без применения инструментов, не оставлять следов на полу иметь функцию «шагание». Ходунки должны имеют четкую маркировку. Металлические части ходунков должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов. Наконечники ножек ходунков изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения. Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес изделия не более 2,4 кг (указать конкретное значение). Наличие не менее 8 уровней (указать конкретное значение) регулировки высоты с шагом не более 25 мм (указать конкретное значение). Грузоподъемность не менее 100 кг (указать конкретное значение). Высота не менее 760 мм. не более 980 мм (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129 | шт | 200 |
| 7 | 6-10-02 | Ходунки на колесах | Ходунки на колесах, складные, регулируемые по высоте, должны быть компактны при транспортировке и хранении, легко складываться без применения инструментов, не оставлять следов на полу иметь функцию «шагание». Ходунки должны имеют четкую маркировку. Металлические части ходунков должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов. Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес изделия не более 2,6 кг (указать конкретное значение). Диаметр колес изделия не менее 75 мм (указать конкретное значение). Наличие не менее 8 уровней (указать конкретное значение) регулировки высоты с шагом не более 25 мм (указать конкретное значение). Грузоподъемность не менее 100 кг (указать конкретное значение). Высота не менее 800 мм. не более 980 мм (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129 | шт | 60 |
| 8 | 6-10-03 | Ходунки с опорой на предплечье | Ходунки четырехколесные с опорой на предплечье оснащены мягким опорным столом, легко складываются и регулируются по высоте, оборудованы четырьмя колесами с двумя тормозами. Рукоятки (ручки) ходунков имеют форму, которая обеспечивает прочность захвата, а также легкость чистки и санитарной обработки. Изделие должно иметь следующие характеристики: Вес изделия не более 12 кг (указать конкретное значение). Высота регулировки подлокотной опоры от не более 990 мм. до не менее 1210 мм (указать конкретное значение). Ширина изделия не более 650 мм (указать конкретное значение). Грузоподъемность не менее100 кг (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129 | шт | 7 |
| 9 | 6-10-04 | Ходунки с подмышечной опорой | Ходунки с подмышечной опорой, складные, регулируемые по высоте. Двойная регулировка: как высоты рамы, так и подмышечников. На стойках должны быть мягкие подмышечники. Не оставляют следов на полу имеют функцию «шагание». Задние ножки должны иметь изгибы для предотвращения опрокидывания. Изделие должно иметь следующие характеристики: Высота не менее 1080 мм. не более 1440 мм. (указать конкретное значение). Ширина изделия не более 450 мм (указать конкретное значение). Расстояние между подмышечными стойками – не более 380 мм (указать конкретное значение). Грузоподъемность не менее100 кг (указать конкретное значение). Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129 | шт | 5 |
| 10 | 6-10-05 | Ходунки-роллаторы | Ходунки-роляторы на 4-х колесах имеют два ручных тормоза, регулируемые по высоте ручки, сидение для отдыха, съемную сетку для продуктов, Диаметр колес ходунков не менее 180 мм. Грузоподьемность не менее 100 кг. Высота не менее 770 мм. не более 900 мм Вес ходунков не более 9 кг. Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129 | шт | 5 |
| 11 | 6-11-01 | Поручни (перила) для самоподнимания угловые | Поручни должны служить для удобства передвижения и самоподнимания инвалидов с ограниченными возможностями, как по дому, так и в санитарно-гигиенических комнатах. Поручни должны предназначаться для крепления на стенах. Длина поручней должна быть от 30 см до 100 см в зависимости от потребности инвалидов. Диаметр трубы должен быть не более 3 см. Поручни должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать массу пациента не менее 120 кг. Поручни должны быть изготовлены из стальной трубы, по краям трубы должно иметься не менее 3-х отверстий под шурупы для более прочной фиксации поручня. На поручни должно быть нанесено противоскользящее порошковое покрытие. Поручни должны быть устойчивы к дезинфицирующим растворам. Срок службы не менее 7 лет. | 32.50.22.129 | шт | 30 |
| 12 | 6-11-02 | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) | Поручни должны служить для удобства передвижения и самоподнимания инвалидов с ограниченными возможностями, как по дому, так и в санитарно-гигиенических комнатах. Поручни должны предназначаться для крепления на стенах. Длина поручней должна быть от 60 см до 100 см в зависимости от потребности инвалидов. Поручни должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать массу пациента не менее 120 кг. Длина захвата поручня должна быть не менее 45 см. Диаметр трубы должен быть не более 3 см. Поручни должны быть изготовлены из стальной тру-бы, по краям трубы должно иметься не менее 3-х отверстий под шурупы для более прочной фиксации поручня. Покрытие поручней должно быть ровное, без пузырей и отслаиваний. На поручни должно быть нанесено противоскользящее порошковое покрытие. Поручни должны быть устойчивы к дезинфицирующим растворам. Поручни должны иметь прямую конфигурацию. Срок службы не менее 7 лет. | 32.50.22.129 | шт | 30 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Костыли – вспомогательное техническое средство, предназначенное для облегчения ходьбы, имеющие ножку, рукоятку и опору на подмышечную область или предплечье.

Ходунки, поручни - приспособления, предназначенные для поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Лакокрасочное покрытие костылей, ходунков, поручней должно быть ровным, без пузырей и отслаиваний. На окрашенных поверхностях не должно быть трещин, пятен, морщин, наплывов, непрокрашенных участков.

Материалы из которых изготавливаются костыли, ходунки, поручни касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития, а также не содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактирует те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Костыли, ходунки, поручни должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 11334-1-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые одной рукой. Требования и методы испытаний. Часть 1. Костыли локтевые», ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки», ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки на колесиках», ГОСТ Р 51261-99 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата соответствия или декларации о соответствии на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара потребителю и составляет не менее 24 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям, объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00, включая работу в один из выходных дней. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки поставки товара

Поставщик в течение 3-х дней после заключения Контракта  сообщает о 100 % поставке Товара.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара на склад поставщика в г. Волгограде.

Заказчик в течение 2-х рабочих дней после подписания Акта выборочной проверки передает Поставщику реестр  получателей Товара.

Выдача Товара Получателям осуществляется в течение 30 (тридцать) дней со дня получения Реестра получателей Товара, в исключительных случаях по обращению Заказчика в течение 7 дней, следующим образом:

- по месту жительства Получателя в г. Волгограде и Волгоградской области не позднее 10.08.2020;

- по месту нахождения пунктов выдачи в г. Волгограде и Волгоградской области в день обращения Получателя, но не позднее 10.08.2020. Допускается досрочная поставка товара.

Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 28.08.2020. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара, но не позднее 15.08.2020 для расчетов Поставщик передает Заказчику: реестр поставки Товара, выполненных работ; Акт приема-передачи Товара; отрывные талоны к Направлению и акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения. Срок проверки не превышает 5 (пять) рабочих дней с момента получения отчетных документов. Результат приемки поставленного Товара Заказчиком оформляется путем подписания Заказчиком представленного Поставщиком Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения  в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней после проверки Заказчиком надлежащим образом оформленных документов.

Оплата Заказчиком поставленного Товара осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления расходов по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации и обеспечению отдельных категорий граждан из числа ветеранов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику как получателю средств федерального бюджета предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 дней со дня подписания Заказчиком документов, подтверждающих факт приемки поставленного Товара.

Сумма: 1 248 698,76 руб.

Количество: 1 997 шт.