Техническое задание на поставку в 2020 году телефонных устройств с текстовым выходом для обеспечения инвалидов.

Наименование товара

Телефонное устройство с текстовым выходом должно быть предназначено для восстановления способности инвалида к общению, ориентации при наличии заболеваний, последствий травм органа слуха, предназначено для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Качественные характеристики и безопасность товара

Телефонные устройства с текстовым выходом должны отвечать требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

| № пп | Наименование | Описание функциональных, технических и качественных характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Телефонное устройство с текстовым выходом для обеспечения инвалидов | 1. Мобильные телефонные аппараты с аккумуляторным питанием должны быть предназначены для осуществления беспроводной связи (радиосвязи). 2. Стандарт применения должен быть GSM 900/1800. 3. Разрешение экрана не менее 320х240. 4. Диагональ дисплея не менее 2,4 дюйма. 5. Должен быть оснащен системой GPRS. 6. Мобильный телефон должен иметь: - зарядное устройство для заряда аккумулятора; - виброзвонок; - возможность приема и передачи коротких сообщений (SMS-сообщений); - клавиатуру с алфавитом на русском и английском языках; - яркую подсветку дисплея. | 1100 |
|  | Итого: |  | 1100 |

Маркировка, комплектация, упаковка товара

На изделие должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающее покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Упаковка, маркировку, транспортирование и хранение телефонных устройств с текстовым выходом должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировку, транспортирование и хранение».

Упаковка телефонных устройств с текстовым выходом должна обеспечивать защиту от повреждения, порчи (изнашивания) и загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев с момента выдачи. Исполнитель должен гарантировать, что продукция, поставляемая в рамках заключенного Контракта, является новой.

В период гарантийного срока эксплуатации Исполнитель обязан осуществлять гарантийный ремонт продукции за счет собственных средств.

Если продукция выйдет из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность ее дальнейшего использования будет определяться Исполнителем, в соответствии с действующим законодательством.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта или устранения неисправностей.

Дополнительные условия

Телефонные устройства с текстовым выходом поставляются в комплектации, содержащей индивидуальную упаковку, маркировку, инструкцию на русском языке. Продукция должна быть доставлена до места оказания услуги.