Срок изготовления: до 30.08.2020 года

Количество: 68

Начально-максимальная цена контракта: 1852304 руб. 00 коп.

ОКПД2: 32.50.22.122

Техническое задание

При использовании Изделий по назначению не должно быть угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Изделия по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации ГОСТ Р 52770-2016.

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

| № п/п | Наименование Товара¹ | Описание функциональных и технических характеристик: | К-во, шт. | Цена за единицу, рублей | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат на голеностопный сустав 8-09-37 | Аппарат на голеностопный сустав, фиксирующий, предназначен для восполнения недостающих опорно-двигательных функций. Должен изготавливаться по индивидуальному гипсовому слепку, состоит из башмачка и гильзы голени из кожи, металлических шин с голеностопными шарнирами и элементов крепления. Тип изделия по назначению: постоянный. Гарантийный срок 7 месяцев. | 5 | 24854,00 | 124270,00 |
| 2 | Аппарат на всю ногу 8-09-42 | Аппарат модульный на всю ногу, фиксирующий, корригирующий предназначен для обеспечения опороспособности пораженной конечности с одновременным удержанием ее сегментов в заданном положении во время ходьбы и сидении; для компенсации анатомических отклонений и дефектов, изготавливается по индивидуальному гипсовому слепку с пораженной конечности. Аппарат должен состоять из: гильз стопы, голени и бедра с тазобедренными и коленными и голеностопными шарнирами, замковыми или беззамковыми. Материал гильзы должен быть: листовой низкотемпературный термопласт высокой с плотностью с вспененным смягчающим материалом, кожа. Фиксация аппарата при помощи креплений с застежкой контакт, и поясного крепления из кожаных полуфабрикатов. Тип изделия по назначению - постоянное. Гарантийный срок 7 месяцев. Гарантийный срок для детей 4 месяца. | 18 | 46364,00 | 834552,00 |
| 3 | Аппарат на коленный сустав комбинированный 8-09-39 | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, должен быть изготовлен из эластичных материалов и термопласта, изделие максимальной готовности из полуфабрикатов, назначение – лечебно-профилактическое, постоянное. | 33 | 6482,00 | 213906,00 |
| 4 | Аппарат на коленный сустав 8-09-39 | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, предназначен для обеспечения фиксации нижней конечности в физиологическом или заданном положении и сохранения движения в коленном суставе, для улучшения опорно-двигательных функций. Аппарат должен состоять из: гильз голени и бедра, изготовленных по индивидуальному гипсовому слепку с пораженной конечности, из листового низкотемпературного термопласта высокой плотности с вспененным смягчающим материалом; шин с коленными шарнирами, обеспечивающими движение. Фиксация аппарата должна быть при помощи креплений с застежкой контакт, поясного крепления из кожаных полуфабрикатов. Тип изделия по назначению - постоянное. Гарантийный срок 7 месяцев. | 8 | 27119,00 | 2116952,00 |
| 5 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) 8-09-43 | Аппарат на нижние конечности и туловище, фиксирующий, корригирующий. Аппарат должен состоять из аппаратов нижних конечностей жестко соединенных с корсетом. Гильзы корсета, бедра, голени, стопы должны быть из низкотемпературного термопласта высокой плотности с вспененным смягчающим материалом, юфти шорно-седельной, изготовленных по индивидуальных гипсовым слепкам. Форма гильзы должна определяться в соответствии с вариантом деформации, особенностями туловища пациента в местах давления и полостей разгрузки. Шины должны быть с коленными и голеностопными шарнирами, замковыми и беззамковыми. Фиксация тазового пояса должна обеспечиваться гильзой корсета, соединенной металлическим вертлугом с гильзой бедра, что обеспечивает надежную фиксацию в вертикальном положении. Тип изделия по назначению - постоянное. Гарантийный срок для взрослых 7 месяцев. Гарантийный срок для детей 4 месяца. | 4 | 115656,00 | 462624,00 |

¹ В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение   инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации   инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».