Техническое задание на выполнение  работ по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших на производстве, ортопедической обувью и вкладными башмачками

Работы должны включать в себя обеспечение изделиями со следующими характеристиками:

| № п/п | Наименование и характеристика работ | Единицы измерения, | Объём выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | пары | 71 |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | пары | 84 |
| 3 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | пары | 15 |
| 4 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) |  | 2 |
| 5 | Вкладные башмачки | штуки | 8 |
| 6 | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки | пары | 2 |
| 7 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | пары | 72 |
| 8 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | пары | 83 |
| 9 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | пары | 2 |
| 10 | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке | пары | 2 |

Могут быть представлены различные модификации в рамках заявленных характеристик.

В соответствии с п. 3.1. ГОСТ Р 54407-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и ГОСТом Р 57761-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Термины и определения» Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции.

В соответствии с ГОСТ Р 54739-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия обувные ортопедические.  Общие технические условия» - вкладные башмачки и вкладные корригирующие элементы – изделия, предназначенные для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы.

Исполнитель обязан предоставить возможность обучения застрахованных лиц пострадавших на производстве правилам пользования ортопедической обувью, вкладными башмачками.

Исполнитель обязан ознакомить застрахованных лиц пострадавших на производстве с правилами эксплуатации ортопедической обуви, вкладными башмачками и вкладными корригирующими элементами для ортопедической обуви (в том числе стельками, полустельками).

Требования к качеству работ

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или бедре (п.3.1.1 ГОСТ Р 57761-2017 «Обувь ортопедическая. Термины и определения»).

Вкладной башмачок – это обувное ортопедическое изделие с индивидуальными параметрами изготовления, конструкция которого учитывает анатомо-функциональные особенности конкретного человека (пользователя) (п. 3.3 ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия»).

Размеры изделий должны соответствовать внутренним размерам обуви (п. 5.1. ГОСТ) и не должны затруднять пользование обувью (п. 5.2 ГОСТ Р 54739-2011).

Обувь по конструкции  должна соответствовать своему функциональному назначению (п. 7.1. ГОСТ Р 54407-2011).

Работы по обеспечению ортопедической обувью должны быть направлены на частичное  восстановление опорно – двигательных функций застрахованных лиц пострадавших на производстве  с помощью ортопедической обуви, имеющей специальную форму и конструкцию и  изготавливаемую для лиц пострадавших на производстве  с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Работы по обеспечению вкладными башмачками должны быть направлены на восстановление или компенсацию статодинамической функции стопы, изделия должны состоять из одной детали или их совокупности, включая специальные ортопедические детали, форма, размеры и местоположение должны позволять заменить частично или полностью ампутационный или врожденный дефект стопы, компенсировать укорочение нижней конечности, удержать стопу или ее сегмент в корригированном положении, разгрузить проблемные участки. По конструкции вкладные башмачки должны соответствовать своему функциональному назначению (п.6.5. ГОСТ Р 54739-2011).

Вкладные башмачки должны обеспечивать:

-рациональное перераспределение нагрузки по подошвенной поверхности стопы;

-фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию отсутствующего сегмента стопы;

- компенсацию укорочения нижней конечности.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

-    достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

-  компенсацию укорочения конечности.

Работы по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших на производстве ортопедической обувью и вкладными башмачками должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к техническим характеристикам работ

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», а так же требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам, утвержденным медико-технической комиссией предприятия-изготовителя (п.6.1 ГОСТ Р 54407-2011).

Выполняемые работы по обеспечению застрахованных лиц пострадавших на производстве  ортопедической обувью должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пострадавшими, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно – двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Ортопедическая обувь с индивидуальными параметрами изготовления ручного или полумеханического производства.

В соответствии с п. 6.2.5. ГОСТ Р 54407-2011 сложная ортопедическая обувь с ее функциональным (медицинским) назначением должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более. Специальные детали сложной ортопедической обуви определяются на основании п. 3.3 ГОСТ Р 57761-2017.

Сложная ортопедическая обувь должна быть только с индивидуальными параметрами изготовления.

В ортопедической обуви должны отсутствовать недостатки, указанные в пунктах 6.2.11 и 6.2.12 ГОСТа Р 54407-2011.

Вкладные башмачки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические».

Вкладные башмачки должны быть как с индивидуальными параметрами изготовления, с учетом анатомо-функциональных особенностей человека и изготавливаемое по медицинскому заказу, так и на подбор, с учетом среднетипичных характеристик и параметров стоп.

Вкладные башмачки в соответствии с ГОСТ Р 54739-2011 должны включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) гильза до нижней трети голени;

б) искусственный передний отдел стопы или искусственный носок;

в) межстелечный слой.

Ортопедическая обувь и вкладные башмачки должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Вкладные башмачки должны соответствовать требованиям  п.6.4 и 6.5.8 - 6.5.13 ГОСТ Р 54739-2011.

Ортопедическая обувь, вкладные башмачки  должны быть изготовлены из материалов, безопасных для здоровья пользователя (п. 7.2. ГОСТ Р 54407-2011 и п.7.1 ГОСТ Р 54739-2011).

В соответствии с разделом 10 ГОСТ Р 54407-2011 транспортирование и хранение обуви должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 7296-81 Межгосударственный стандарт. Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение".

Транспортирование и хранение вкладных башмачков  должно осуществляться в соответствии с разделом 10 ГОСТ Р 54739-2011 .

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения.

| Срок службы обуви, в течение которого изделия сохраняют свои технические, качественные и функциональные характеристики должен составлять: |
| --- |
| № п/п | Наименование и характеристика работ | Срок службы |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Не менее 6 месяцев |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Не менее 1 года |
| 3 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Не менее 6 месяцев |
| 4 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) |  |
| 5 | Вкладные башмачки |  |
| 6 | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки | Не менее 1 года |
| 7 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Не менее 6 месяцев |
| 8 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Не менее 1 года |
| 9 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Не менее 6 месяцев |
| 10 | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке | Не менее 1 года |

Требования к гарантийному сроку: Гарантийный срок эксплуатации ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и в соответствии с п.11.2  ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» должен составлять:

на кожаной подошве -  40 календарных дней;

на кожаной подошве с накладкой –50 календарных дней;

на подошве из кожеподобной резины – 60 календарных дней;

на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта –70 календарных дней.

Гарантийный срок эксплуатации вкладных башмачков устанавливается со дня выдачи готовых изделий в эксплуатацию и должен составлять  30 дней.

Гарантийный ремонт ортопедической обуви и вкладных башмачков должен осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока эксплуатации.

Возможность замены ортопедической обуви и вкладных башмачков в связи с выполнением работы  ненадлежащего качества  или в связи с неправильным определением размера в срок, установленный  законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

Место выполнения работ: Алтайский край, в том числе в городах: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород в пункте(ах) приема Получателей по адресу(ам), указанному Исполнителем.