Технические требования

Выполнение работ по обеспечению протезами верхних конечностей в 2020 году застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Наименование товара, работ, услуг

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты, верхнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

В соответствии ГОСТом Р ИСО 9999-2014. «Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» под протезом конечности понимается наружно применяемые устройства, используемые для замены, полностью или частично, отсутствующего или недостающего сегмента тела человека.

Работы по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами верхних конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к качественным, техническим и функциональным характеристикам, безопасность товара.

Протезы верхних конечностей должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхней конечности индивидуально для каждого пациента, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.12.2 Воздействие на мягкие ткани человека): «Протезные или ортопедические устройства по характеру их функционирования требуют приложения сил к тем участкам тела, к которым они крепятся. Элементы сопряжения устройства следует разрабатывать, избегая неприемлемых давления и уровней нагрузки на ткани человека».

Таким образом, приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Застрахованные лица не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Все материалы, применяемые в протезных и ортопедических устройствах, не должны быть токсичными, вызывать раздражение и аллергию у пользователя при применении устройства назначенным способом. (ГОСТ Р ИСО 22523-2007, п. 5.2.2 ).

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота). В соответствии с ГОСТ Р 51632-2014, п. 4.6.17 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие требования и методы испытаний» – «TCP, контактирующие с выделениями тканей человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения TCP.

Методы дезинфекции, соответствующие дезинфицирующие средства, а также меры предосторожности, необходимые для защиты от коррозии, должны быть описаны в ЭД изготовителя.»

Металлические комплектующие протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Необходимое условие – наличие документов, подтверждающих безопасность товара:  декларации о соответствии, выданных в порядке, установленном законодательством РФ .

Требования к размерам и  упаковке изделия

Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Требования к количественным и качественным характеристикам

Протезы верхних конечностей должны комплектоваться всеми необходимыми комплектующими, в том числе чехлами, насадками, перчатками и т.д.

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества выполнения работ

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю и должен составлять: на протез кисти косметический не менее 2 месяцев; на протез предплечья косметический, протез плеча косметический, протез предплечья рабочий, протез плеча рабочий, протез предплечья активный, не менее 7 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Используемые показатели, требования и терминология в соответствии с Программой реабилитации пострадавшего на производстве.

| №п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез кисти косметический | Приемная гильза индивидуальная: по слепку; без нее. Материал гильзы: литьевой слоистый пластик; листовой термопласт. Кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой; из ПВХ с арматурой в пальцах. Крепление - в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: индивидуальное, подгоночное, специальное. Конструкция протеза определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя. | 44 |
| 2 | Протез предплечья косметический | Пробная приемная гильза из термопласта. Постоянная гильза по слепку – в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида (одинарная; составная); унифицированная. Материал гильзы: кожа; литьевой слоистый пластик; листовой термопласт. Кисть косметическая: из ПВХ; силиконовая с несъемной формообразующей арматурой в пальцах, с адаптером в запястье. Крепление - в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: индивидуальное, подгоночное, специальное. В комплекте: четыре хлопчатобумажных чехла на культю, две пары шерстяных перчаток, две кисти (на срок службы протеза). Вид, назначение и конструкция протеза определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя. | 5 |
| 3 | Протез плеча косметический | Пробная приемная гильза из термопласта. Постоянная индивидуальная гильза по слепку – в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида (одинарная; составная); унифицированная. Материал гильзы: кожа; литьевой слоистый пластик; листовой термопласт. Кисть косметическая: из ПВХ; силиконовая с несъемной формообразующей арматурой в пальцах, с адаптером в запястье. Комплект шин для локтевых шарниров, локоть-предплечье пассивный. Крепление - в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: индивидуальное, подгоночное, специальное. В комплекте: четыре хлопчатобумажных чехла на культю, две пары шерстяных перчаток, две кисти (на срок службы протеза). Вид, назначение и конструкция протеза определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя. | 7 |
| 4 | Протез предплечья рабочий | Пробная приемная гильза из термопласта. Постоянная гильза по слепку – в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида (одинарная; составная); унифицированная. Материал гильзы: кожа; литьевой слоистый пластик; листовой термопласт. Металлические шины, приемник для насадок, набор рабочих насадок. Крепление - в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: индивидуальное, подгоночное, специальное. В комплекте: четыре хлопчатобумажных чехла на культю, шесть рабочих насадок (на срок службы протеза). Вид, назначение и конструкция протеза определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя. | 4 |
| 5 | Протез плеча рабочий | Пробная приемная гильза из термопласта. Постоянная индивидуальная гильза по слепку – в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида (одинарная; составная); унифицированная. Материал гильзы: кожа; литьевой слоистый пластик; листовой термопласт. Комплект полуфабрикатов протеза рабочего плеча с регулируемой тугоподвижностью плечевого шарнира. Металлические шины, приемник для насадок, набор рабочих насадок. Крепление - в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: индивидуальное, подгоночное, специальное. В комплекте: четыре хлопчатобумажных чехла на культю, шесть рабочих насадок (на срок службы протеза). Вид, назначение и конструкция протеза определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя. | 7 |
| 6 | Протез предплечья активный | Пробная приемная гильза из термопласта. Постоянная индивидуальная гильза по слепку – в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида (одинарная; составная); унифицированная. Материал гильзы: кожа; литьевой слоистый пластик; листовой термопласт. Кисть пластмассовая двумя гибкими тягами, корпусная с активным схватом. Оболочка косметическая: силиконовая; ПВХ/пластизоль с покрытием; ПВХ/пластизоль без покрытия. Крепление - в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: индивидуальное, подгоночное, специальное. В комплекте: четыре хлопчатобумажных чехла на культю, две оболочки на кисть (на срок службы протеза). Вид, назначение и конструкция протеза определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя. | 1 |

# Footnotes

Предоставляется в ходе исполнения Контракта