Техническое задание

«Поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных и прогулочных, для обеспечения ими инвалидов в 2020 году»

##### Наименование товара и назначение

Кресла-коляски с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочные -  технические средства реабилитации, предназначенные для передвижения детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата с помощью сопровождающих лиц преимущественно на открытых площадках с твердым ровным покрытием.

Изделия представлены в ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Требования к безопасности и качеству товара

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, технических условий, требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Кресло-коляска должна отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

Материалы, применяемые для изготовления кресла-коляски, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78 «Монохлорамин ХБ технический. Технические условия» и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Материал сидения и спинки должен быть прочным, не растягивающимся и допускающий многократную гигиеническую обработку. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, должна быть устойчива к их воздействию и поддаваться санитарной обработке.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке, отгрузке товара.

В комплект поставки должны входить: эксплуатационная документация, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы, инструкция для пользователя (на русском языке), гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества).

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения кресла-коляски.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделия к месту выдачи инвалиду должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сроки предоставления гарантий качества товара.

Кресло-коляска должна иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 13.02.2018г №85н.

Гарантийный срок эксплуатации кресла-коляски не менее 24 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Поставщик должен указать адрес места нахождения сервисной службы для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

Требования к техническим, функциональным, эксплуатационным характеристикам

| № п/п | Наименование товара в соответствии с КТРУ | Наименование товара в соответствии с классификацией | Описание изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Изделия должны быть предназначены для передвижения детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата с помощью сопровождающих лиц преимущественно на открытых площадках с твердым ровным покрытием. Рама должна быть выполнена из облегченного алюминия, складываться по типу трость, иметь возможность складывания и раскладывания без применения инструмента. Поверхности металлических элементов должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из высококачественной синтетической прочной ткани, поддающейся санитарной обработке дезинфицирующими растворами. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения. Все доступные для пользователя кромки, узлы и поверхности кресла-коляски должны быть гладкими, а также чистыми от заусенцев и острых кромок. Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту для предотвращения травм и (или) повреждений. Колеса должны быть: - с цельнолитыми или пневматическими шинами, - задние колёса быстросъёмные сдвоенные с раздельными стояночными тормозами, диаметром не менее 22 см, - передние колёса с возможностью блокировки, диаметром не менее 18 см. Спинка должна иметь плавную регулировку угла наклона от вертикальной оси до не менее 60 градусов. Подножка должна быть: - регулируемой по высоте, - регулируемой по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов, - с фиксирующими ремнями для стоп с регулировкой длины, - с ремнем-упором для голени. Подголовник должен быть съемный и регулироваться в зависимости от роста ребенка-инвалида. Изделие должно быть оснащено: - мягким съемным абдуктором с возможностью регулировки глубины положения, - съемным барьером-поручнем, - трёхточечным и поясным ремнями безопасности. Вес изделия не более 16 кг. Максимальная допустимая нагрузка не менее 40 кг. Ширина сиденья от 34 см до 36 см*. В комплект поставки должно входить: - дождевик; - съемный капюшон для защиты от дождя и солнца; - съемная хозяйственная корзина под сиденьем; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Срок службы, установленный изготовителем, должен составлять не менее 4-х лет. Примечание: <*> - заполняется участником аукциона. Должно быть указано конкретное значение, попадающее в диапазон. | 25 |
| 2 | Кресло-коляска, управляемая пациентом/сопровождающим лицом, с приводом на задние колеса, складная | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Изделия должны быть предназначены для передвижения детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата с помощью сопровождающих лиц преимущественно на открытых площадках с твердым ровным покрытием. Рама должна быть выполнена из облегченного алюминия, должна иметь складную конструкцию, иметь возможность складывания и раскладывания без применения инструмента. Поверхности металлических элементов должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из высококачественной синтетической прочной ткани, поддающейся санитарной обработке дезинфицирующими растворами. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения. Все доступные для пользователя кромки, узлы и поверхности кресла-коляски должны быть гладкими, а также чистыми от заусенцев и острых кромок. Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту для предотвращения травм и (или) повреждений. Колеса должны быть: - с цельнолитыми или пневматическими шинами, - задние колёса быстросъёмные со стояночным тормозом, диаметром не менее 25 см, - передние колёса с возможностью блокировки, диаметром не менее 18 см. Спинка должна иметь возможность регулировки по высоте в зависимости от роста ребенка-инвалида и углу наклона не менее, чем в 4 положениях. Подножка должна быть: - регулируемой по высоте, - регулируемой по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов, - с фиксирующими ремнями для стоп с регулировкой длины, - с ремнем-упором для голени. Подголовник должен быть съемный и регулироваться в зависимости от роста ребенка-инвалида. Изделие должно быть оснащено: - мягким съемным абдуктором с возможностью регулировки глубины положения, - мягкими боковыми фиксаторами (упорами) для тела, - съемным барьером-поручнем, - трёхточечным ремнем безопасности. Вес изделия не более 19 кг. Максимальная допустимая нагрузка не менее 60 кг. Ширина сиденья от 26 см до 40 см*, не менее 2 типоразмеров по заявке заказчика, в зависимости от потребности получателя. В комплект поставки должно входить: - дождевик; - съемный капюшон для защиты от дождя и солнца; - съемная хозяйственная корзина под сиденьем; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Срок службы, установленный изготовителем, должен составлять не менее 4-х лет. Примечание: <*> - заполняется участником аукциона. Должны быть указаны конкретные значения, попадающие в диапазон. | 5 |

| Место поставки | г. Новосибирск и Новосибирская область, по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта выдачи (при наличии) по выбору Получателя. |
| --- | --- |
| Сроки поставки товара | С даты подписания государственного контракта по «14» августа 2020 года включительно |

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).