Техническое задание

на проведение открытого аукциона на поставку слуховых аппаратов с ушными вкладышами

Количество - 200 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта — 1867223,30 руб.

| № п/п | Наименование изделия | Технические характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слуховые аппараты цифровые заушные мощные | Максимальный ВУЗД90* от 127 дБ до 137 дБ включительно Максимальное акустическое усиление* не менее 59 дБ Диапазон частот: * 0,1- 6,3 кГц или более широкий диапазон Количество каналов цифровой обработки звука*- не менее 4-х Количество программ прослушивания* - не менее 4-х Дополнительные параметры: система подавления обратной связи шумоподавление аудиовход регулятор громкости кнопка переключения программ индукционная катушка Поставляются в комплекте с одним ушным вкладышем стандартного изготовления и не менее, чем двумя батарейками | 70 |
| 2 | Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности | Максимальный ВУЗД90* от 118 дБ до 125 дБ включительно Максимальное акустическое усиление* не менее 50 дБ Диапазон частот:* 0,1 - 5,0 кГц или более широкий диапазон Количество каналов цифровой обработки звука* – не менее 4-х Количество программ прослушивания* - не менее 4-х система подавления обратной связи шумоподавление аудиовход регулятор громкости кнопка переключения программ индукционная катушка Поставляются в комплекте с одним ушным вкладышем стандартного изготовления и не менее, чем двумя батарейками | 100 |
| 3 | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные | Максимальный ВУЗД90* не менее 139 дБ Максимальное акустическое усиление* не менее 79 дБ Диапазон частот:* 0,2 - 5,0 кГц или более широкий диапазон Количество каналов цифровой обработки звука*- не менее 4 Количество программ прослушивания* - не менее 4-х система подавления обратной связи шумоподавление аудиовход регулятор громкости кнопка переключения программ индукционная катушка Поставляются в комплекте с одним ушным вкладышем стандартного изготовления и не менее, чем двумя батарейками | 30 |

Характеристики изделия и требования к товару установлены в целях повышения реабилитационного эффекта для инвалидов.

Требования к товару:

Упаковка слуховых аппаратов с ушными вкладышами должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта предоставить Отделению - заверенные копии регистрационных удостоверений и, при наличии, деклараций о соответствии или сертификатов соответствия на ТСР.

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев. Безвозмездный гарантийный ремонт, включая бесплатную доставку товара до места ремонта и обратно в адрес места жительства инвалида. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования. В гарантийном талоне обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения   Поставщиком реестра получателей Товара.

Место поставки товара: Республика Карелия в соответствии с календарным планом.

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара право выбора     одного из способов получения Товара:

1.	по месту жительства Получателя;

2.	в пунктах выдачи.

В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара:

обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.