ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по изготовлению протезов голени с целью обеспечения инвалидов

| Наименование Изделия | Технические и функциональные характеристики Изделия | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез голени для купания | Протез голени для купания. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку из слоистого пластика на основе литьевых смол, листовой термопластичный пластик. Протез водонепроницаем и предназначен для принятия душа, водных процедур и передвижения в водоеме. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление облегченное, с использованием наколенника, за счет формы приемной гильзы. Стопа с высоким противоскользящим эффектом, обеспечивающим сцепление с поверхностью с использованием специального покрытия. Наличие специальной косметической оболочки. Все комплектующие водостойкие, антикоррозийным покрытием. Тип протеза: для купания (специальный), чехлы шерстяные. | Шт. | 23 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая модульная, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые, ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку из слоистого пластика на основе литьевых смол (приемных пробных гильз 1 шт. из термопласта). Вкладные гильзы из вспененных материалов; крепление, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида с использованием полимерного чехла или наколенника, манжетки на бедро, пояса. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа шарнирная для инвалидов с низким и средним уровнем двигательной активности. Тип протеза: постоянный, чехлы шерстяные. | Шт. | 50 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая модульная, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку из слоистого пластика на основе литьевых смол, (приемных пробных гильз 2 шт. из термопласта). Крепление с использованием силиконового чехла с мембраной, замком, или за счет формы приемной гильзы с вкладным чехлом из вспененных материалов, наколенником, манжеткой на бедро, пояса в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа углепластиковая, шарнирная для инвалидов среднего и повышенного уровня двигательной активности. Тип протеза: постоянный, чехлы шерстяные. | Шт. | 45 |
| Протез голени, лечебно-тренировочный | Протез голени, лечебно-тренировочный. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи из слоистого пластика на основе литьевых смол, термопласта (пробных гильз- 3 шт.), вкладная гильза из вспененных материалов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Крепление индивидуальное с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа шарнирная полиуретановая. Тип протеза: лечебно-тренировочный, чехлы шерстяные. | Шт. | 15 |
| Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульного типа. Приемная гильза индивидуальная по слепку или унифицированная, изготовленная по типоразмерам, кожаная, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида, крепление с использованием гильзы бедра (манжеты с шинами) или с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа шарнирная полиуретановая. Тип протеза: постоянный, чехлы шерстяные. | Шт. | 7 |
|  | ИТОГО |  | 133 |

Требования к качеству Изделия

Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации.

Готовое изделие должно соответствовать:

Национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.", ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

- Требования к техническим характеристикам

Работы по обеспечению получателей протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях компенсации ограничений их жизнедеятельности.

При изготовлении протезов нижних конечностей должны использоваться различные материалы и комплектующие, с учетом патологии конкретного Получателя.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия, при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара

Изделия должны быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

Поставщик гарантирует, что на момент поставки Получателю целостность упаковки не будет нарушена.

Доставка Изделия будет осуществляться транспортом Поставщика, позволяющим сохранить его качественные характеристики в период транспортировки.

Сроки предоставления гарантии качества

Изделия должны быть новыми, свободными от прав третьих лиц.

Гарантийный срок Изделия составляет: не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента получения Изделия Получателем.

Исполнитель обязан осуществлять гарантийный ремонт Изделий за счет собственных средств в период гарантийного срока. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения Получателя.

Обеспечить возможность ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий или его замене - в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Сервисная служба для оказания услуг по техническому сопровождению изделия (техническому обслуживанию, ремонту и утилизации) должна быть расположена на территории города Саратова.

Дополнительные сведения

Изготовленные Изделия должны иметь действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации