Приложение № 1

## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-10-06 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) предназначены для детей инвалидов, страдающих различными формами ДЦП и другими нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть оснащены: - набором приспособлений для фиксации различных частей тела в правильном положении; - ручками для сопровождающего лица, регулируемыми по высоте и глубине установки; - мягким фиксатором грудной клетки с регулировкой по высоте и объему; - верхней рамой с регулировкой по глубине установки; - мягкими поддерживающими трусиками из влагонепроницаемого материала; - подлокотниками с регулировкой по высоте, глубине и ширине; - фиксаторами бедер, регулируемыми по горизонтали и вертикали; - фиксаторами голеностопов, с мягкими ремешками, регулируемыми по длине шага и расстоянию между голеностопами; - нескользящими рукоятками с регулировкой по высоте и глубине установки; - 4 колесами малого диаметра, задние колеса с фиксацией поворотного механизма, так же оснащены стояночными тормозами. Все приспособления должны легко крепится и сниматься. Все фиксаторы должны регулироваться по нескольким параметрам для максимально точной подгонки ходунков под анатомические особенности пациента. Типоразмер ходунков определяется по заявке Заказчика в зависимости от роста Пользователя. Металлические детали ходунка должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или быть защищены от коррозии специальными покрытиями. Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129 | шт. | 20 |
| 2 | 6-10-06 | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки должны создавать условия для выработки нормальных постуральных реакций, помогать предупреждать развитие контрактур и деформаций крупных суставов, способствовать устранению нарушений осанки и патологической установки стоп. Технические характеристики: - ходунки складные детские; - ходунки оснащены 4-мя колесами; - поддерживающие трусики в комплекте; - мягкие нескользящие ручки; - стабилизатор спины с фиксирующим ремнем безопасности; Наличие не менее 3-х типоразмеров - длина от не менее 520 мм до не более 870 мм. (в зависимости от типоразмера); - ширина не менее 590 мм. до не более 700 мм. (в зависимости от типоразмера)- - ширина между ручками от не менее 300 мм до не более 400 мм. (в зависимости от типоразмера); - высота от ручек до пола от не менее 380 мм. до не более 850 мм. (в зависимости от типоразмера); - грузоподъемность в зависимости от типоразмера от не менее 40 кг до не менее 80 кг.; - масса не более 10 кг. Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129 | шт. | 98 |
| 3 | 6-10-07 | Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу | Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу, предназначены для детей инвалидов, страдающих различными формами ДЦП и другими нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Ходунки должны быть оснащены: - набором приспособлений для фиксации различных частей тела в правильном положении; - ручками для сопровождающего лица, регулируемыми по высоте и глубине установки; - мягким фиксатором грудной клетки с регулировкой по высоте и объему; - верхней рамой с регулировкой по глубине установки; - мягкими поддерживающими трусиками из влагонепроницаемого материала; - подлокотниками с регулировкой по высоте, глубине и ширине; - фиксаторами бедер, регулируемыми по горизонтали и вертикали; - фиксаторами голеностопов, с мягкими ремешками, регулируемыми по длине шага и расстоянию между голеностопами; - нескользящими рукоятками с регулировкой по высоте и глубине установки; - 4 колесами малого диаметра, задние колеса с фиксацией поворотного механизма, так же оснащены стояночными тормозами. Все приспособления должны легко крепится и сниматься. Все фиксаторы должны регулироваться по нескольким параметрам для максимально точной подгонки ходунков под анатомические особенности пациента. Типоразмер ходунков определяется по заявке Заказчика в зависимости от роста Пользователя. Металлические детали ходунка должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или быть защищены от коррозии специальными покрытиями. Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129 | шт. | 2 |
| 4 | 6-05-01 | Опора в кровать веревочная | Веревочная опора предназначена для самостоятельного постепенного подъема инвалида в кровати из положения «лежа» в положение «сидя». Форма веревочной опоры – веревочная лестница. Веревочная опора состоит из перекладин, связанных полиэфирным плетеным шнуром. Перекладины из алюминиевой трубки, концы которой заглушены полиэтиленовыми заглушками. Веревочная опора в кровать с приспособлением для крепления. Крепление опоры выдерживает нагрузку инвалида весом не менее 120 кг. Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129 | шт | 11 |
| 5 | 6-05-02 | Опора в кровать металлическая | Опора в кровать металлическая предназначена для облегчения самостоятельного перемещения и изменения положения пациента на кровати, а также обеспечивает опору при подъеме с кровати. Максимальный вес пользователя должен быть не менее 100 кг. Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение). | 32.50.22.129 | шт | 10 |
| 6 | 6-06-01 | Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания предназначена для реабилитационных мероприятий детей. Применяется для отрабатывания навыков ползания у детей с ограниченными возможностями, в том числе ДЦП. Опора должна представлять собой основу на самоориентирующихся колесах, на которой закрепляются вертикальные регулируемые стойки с комплектом креплений для корпуса ребенка. Габаритные размеры (длина х ширина х высота) не более 650 х 580 х 310 мм (указать конкретное значение) Регулировка угла наклона ложа не менее 30º (указать конкретное значение) Максимальный вес пользователя - не менее 35 кг (указать конкретное значение) Наличие не менее 2-х типоразмеров (указать конкретное значение) Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение) | 32.50.22.129 | шт | 10 |
| 7 | 6-07-01 | Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения – ортопедическое реабилитационное кресло для детей, регулируемое с высокой спинкой и подголовником. Опора предназначена для реабилитационных мероприятий детей с ограниченными возможностями, в том числе ДЦП с патологиями тяжелой спастической формы тяжести. Опора установлена на колесах, задняя пара имеет тормоза. Опора должна иметь возможность фиксации грудной части тела, тазобедренного пояса, крепление стоп типа «сандали». Сидение опоры мягкое. На сидении должен располагаться съемный регулируемый абдуктор. Спинка опоры мягкая. Опора должна комплектоваться съемным столиком. Наличие не менее 3-х типоразмеров (указать конкретное значение) Максимальный вес пользователя не менее 40 кг Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение) | 32.50.22.129 | шт | 37 |
| 8 | 6-08-01 | Опора для лежания для детей-инвалидов | Опора для лежания предназначена для реабилитационных мероприятий детей с ограниченными возможностями, в том числе ДЦП. Опора должна представлять собой основу на 4-х колесах, на кото-рой закреплены 3 мягких модуля и крепежные ремни. Конструкция состоит из сидения-ложа, боковин и спинки. Спинка должна иметь возможность регулировки от горизонтального положения до вертикального, иметь грудное и тазобедренное регулируемое крепление, с помощью которого ребенок надежно фиксируется в правильном положении. Максимальный вес пользователя должен быть не менее 55 кг. Наличие не менее 3-х типоразмеров (указать конкретное значение) Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение) | 32.50.22.129 | шт | 7 |
| 9 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния – вертикальная стойка-вертикализатор, предназначенная для пассивных реабилитационных мероприятий детей с ограниченными возможностями, в том числе ДЦП с патологиями средней спастической формы тяжести, направленных на адаптацию пациента к вертикальному положению. Опора предназначена для фиксирования пациента в вертикальном положении с помощью крепления грудного отдела, тазобедренного отдела, стоп. Конструкция опоры должна иметь возможность регулировки по высоте и углу наклона. Крепление грудного и тазобедренного пояса регулируемое, колено-упоры регулируемые по высоте, крепление стоп типа «сандали». На раме опоры, на уровне груди ребенка, крепится столик, регулируемый по высоте. Наличие не менее 3-х типоразмеров (указать конкретное значение) Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение) | 32.50.22.129 | шт | 16 |
| 10 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния – вертикальная стойка-вертикализатор, предназначенная для пассивных реабилитационных мероприятий детей с ограниченными возможностями, в том числе ДЦП с патологиями средней спастической формы тяжести, направленных на адаптацию пациента к вертикальному положению. Опора предназначена для фиксирования пациента в вертикальном положении с помощью крепления спинного отдела, тазобедренного отдела, стоп. Конструкция опоры должна иметь возможность регулировки по высоте и углу наклона. Крепление стоп типа «сандали». На раме опоры, на уровне груди ребенка, крепится столик, регулируемый по высоте и глубине. Наличие не менее 3-х типоразмеров (указать конкретное значение) Срок службы не менее 2 лет (указать конкретное значение) | 32.50.22.129 | шт | 25 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Ходунки - приспособления, предназначенные для поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Лакокрасочное покрытие ходунков должно быть ровным, без пузырей и отслаиваний. На окрашенных поверхностях не должно быть трещин, пятен, морщин, наплывов, непрокрашенных участков.

Материалы из которых изготавливаются ходунки, опоры касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития, а также не содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактирует те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Ходунки, опоры должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 11199-3-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 3. Ходунки с опорой на предплечье», ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата соответствия или декларации о соответствии на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара потребителю и составляет не менее 24 месяцев

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям, объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00, включая работу в один из выходных дней. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки поставки товара

Поставщик в течение 3-х дней после заключения Контракта  сообщает о 100 % поставке Товара.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 2 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара на склад поставщика в г. Волгограде.

Заказчик в течение 2-х рабочих дней после подписания Акта выборочной проверки передает Поставщику реестр  получателей Товара.

Выдача Товара Получателям осуществляется в течение 30 (тридцать) дней со дня получения Реестра получателей Товара, в исключительных случаях по обращению Заказчика в течение 7 дней, следующим образом:

- по месту жительства Получателя в г. Волгограде и Волгоградской области не позднее 10.08.2020;

- по месту нахождения пунктов выдачи в г. Волгограде и Волгоградской области в день обращения Получателя, но не позднее 10.08.2020. Допускается досрочная поставка товара.

Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 28.08.2020. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара, но не позднее 15.08.2020 для расчетов Поставщик передает Заказчику: реестр поставки Товара, выполненных работ; Акт приема-передачи Товара; отрывные талоны к Направлению и акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения. Срок проверки не превышает 5 (пять) рабочих дней с момента получения отчетных документов. Результат приемки поставленного Товара Заказчиком оформляется путем подписания Заказчиком представленного Поставщиком Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения  в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней после проверки Заказчиком надлежащим образом оформленных документов.

Оплата Заказчиком поставленного Товара осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления расходов по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации и обеспечению отдельных категорий граждан из числа ветеранов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику как получателю средств федерального бюджета предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 дней со дня подписания Заказчиком документов, подтверждающих факт приемки поставленного Товара.

Сумма: 4 059 368,65 руб.

Количество: 239 шт.