Техническое задание

- Функциональные характеристики работ:

Протезы нижних конечностей должны выполнять функцию компенсации ограничения жизнедеятельности лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее - Получатели).

- Технические характеристики работ:

| № п/п | Наименование работ | Наименование по КТРУ/Код позиции по КТРУ | Описание в соответствии с КТРУ | Технические характеристики работ | Объем работ, (шт.) | Средняя цена единицы работы, руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение Получателей протезно-ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации (протезами нижних конечностей) | Протез транстибиальный /32.50.22.190-00005043 | Сведения отсутствуют | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии. Протез голени модульный для инвалидов среднего уровня двигательной активности. Изготавливается по индивидуальному тех. процессу. Пробная приемная гильза из термопласта; постоянная приемная гильза - из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Стопа пенополиуретановая. Щиколотка из дюралевого сплава. Косметическая облицовка модульная - пенополиуретан. Крепление наколенником. Постоянный. | 1 | 227 219,07 | 227 219,07 |
| 2 | Обеспечение Получателей протезно-ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации (протезами нижних конечностей) | Протез транстибиальный /32.50.22.190-00005043 | Сведения отсутствуют | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии. Протез голени модульный для инвалидов среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Должен изготавливаться по индивидуальному тех. процессу. В конструкции протеза должны быть следующие материалы: пробная приемная гильза - термопласт; постоянная приемная гильза - слоистый пластик на основе акриловых смол; материал стопы - полиуретан; регулировочно-соединительные устройства – сталь; материал чехла – гелевый полимер; материал облицовки – пенополиуретан. Пробная приемная гильза по слепку из термопласта; постоянная приемная гильза по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Стопа обеспечивает удобную опору на пятку и более легкий перекат. Полимерный чехол гелевый c дистальным соединением. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу Получателя. Косметическая облицовка модульная - пенополиуретан. Крепление за счет замкового устройства для полимерных чехлов | 1 | 237 290,39 | 237 290,39 |
| 3 | Обеспечение Получателей протезно-ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации (протезами нижних конечностей) | Протез трансфеморальный/32.50.22.190-00005044 | Сведения отсутствуют | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии. Протез бедра модульный для инвалидов среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех. процессу. В конструкции протеза должны быть следующие материалы: пробная приемная гильза - термопласт; постоянная приемная гильза - слоистый пластик на основе акриловых смол; коленный модуль - карбон, сталь; материал – стопы - полиуретан; регулировочно-соединительные устройства – сталь; материал облицовки- пенополиуретан. Коленный модуль с гидравлической регулировкой фаз сгибания и разгибания, торможение под нагрузкой веса Получателя. Углепластиковая стопа энергосберегающая с эффектом рекуперации энергии. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу Получателя. Косметическая облицовка модульная - пенополиуретан. Крепление за счет вакуума. Дополнительное крепление бандажом. | 1 | 479 190,55 | 479 190,55 |
| 4 | Обеспечение Получателей протезно-ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации (протезами нижних конечностей) | Протез трансфеморальный/32.50.22.190-00005044 | Сведения отсутствуют | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии. Протез бедра модульный для инвалидов среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех. процессу. В конструкции протеза должны быть следующие материалы: пробная приемная гильза - термопласт; постоянная приемная гильза - слоистый пластик на основе акриловых смол; коленный модуль - алюминий; материал стопы - углепластик; регулировочно-соединительные устройства – сталь; материал облицовки- пенополиуретан, дополнительного крепления – эластичная ткань; чехлы- силикон, х/б ткань, полиамид. Коленный модуль полицентрический механический с настройкой сгибания в фазе опоры. Стопа энергосберегающая с эффектом рекуперации энергии. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу Получателя. Косметическая облицовка модульная - пенополиуретан. Крепление за счет замкового устройства для полимерных чехлов. Дополнительное крепление эластичным бандажом. В комплект протеза входят чехлы х/б – 2 шт, полиамидные – 2 шт. | 1 | 617 051,75 | 617 051,75 |
| 5 | Обеспечение Получателей протезно-ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации (протезами нижних конечностей) | Протез трансфеморальный/32.50.22.190-00005044 | Сведения отсутствуют | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии. Протез бедра модульный для инвалидов среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех. процессу. В конструкции протеза должны быть следующие материалы: пробная приемная гильза - термопласт; постоянная приемная гильза - слоистый пластик на основе акриловых смол; коленный модуль - карбон, сталь; материал – стопы - полиуретан; регулировочно-соединительные устройства – сталь; материал облицовки- пенополиуретан. Коленный модуль с гидравлической регулировкой фаз сгибания и разгибания, торможение под нагрузкой веса Получателя. Углепластиковая стопа энергосберегающая с эффектом рекуперации энергии. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу Получателя. Косметическая облицовка модульная - пенополиуретан. Крепление за счет вакуума. Дополнительное крепление бандажом. | 1 | 507 875,00 | 507 875,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 5 | х | 2 068 626,76 |

3.  Качественные характеристики (включая требования к качеству и безопасности) работ:

Исполнитель должен гарантировать, что при использовании протезов верхних конечностей (далее - протез) по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателей, окружающей среды, а так же использование протезов не должно причинять вред имуществу Получателей при их эксплуатации.

Материалы, применяемые для выполнения работ по обеспечению Получателей протезами, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (одежды, кожи Получателей), с которой контактируют те или иные детали протезов при их нормальной эксплуатации.

Материалы должны быть разрешены к применению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнитель должен гарантировать качество и безопасность работ, соответствие работ назначениям медико-социальной экспертизы и заключениям медико-технической комиссии протезно-ортопедических предприятий, а также требованиям государственных стандартов:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in virto»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;

- ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

4. Гарантийный срок на выполняемые работы должен составлять 9 (девять) месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи технических средств реабилитации.

Исполнитель в течение гарантийного срока должен принять на себя обязательство за счет собственных средств осуществлять ремонт или замену протезов, преждевременно вышедших из строя не по вине Получателей, и (или) имеющих скрытые недостатки или дефекты (брак).

Срок ремонта или замены протезов не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней со дня обращения Получателей к Исполнителю, либо - в случае поступления в адрес Государственного Заказчика претензий Получателей к качеству выполненных работ - со дня подписания Государственным Заказчиком и Исполнителем Акта.

Акт должен составляться Государственным Заказчиком в присутствии Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления в адрес Государственного Заказчика претензий к качеству выполненных работ от Получателя.

В Акте должны указываться наименование работ, технические характеристики, характер выявленных Получателем скрытых недостатков или дефектов (брака).

5. Исполнитель должен разъяснить Получателям правила эксплуатации протезов.

Условия исполнения Контракта:

В состав работ входит: оформление заказа, изготовление протезов, примерка и выдача Получателям.

Исполнитель должен обеспечить выполнение работ на основании заявок, направленных Государственным Заказчиком, используя свои комплектующие и материалы, своими силами и средствами в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня оформления Исполнителем заказа на выполнение работ.

Исполнитель должен осуществлять прием Получателей и оформлять заказы на выполнение работ в пункте приема, расположенном в г. Санкт-Петербург, работающем 5 (пять) дней в неделю.

Исполнитель должен уведомить Получателей о дате примерки и выдачи протезов.

Обеспечение возможности ремонта и замены протезов, устранения недостатков выполненных работ осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

6. Требования энергетической эффективности работ:

Требования не установлены.

7. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург.

8. Сроки завершения работ: 31 июля 2020 года.

9. Описание объекта закупки подготовлено на основании следующих документов:

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

- общероссийского классификатора ОК 015-94 (МК 002-97) «Общероссийский классификатор единиц измерения», утвержденный Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 366.

Использование Государственным Заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) работы и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью государственного заказчика в работах, показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) работы и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а так же результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Федеральный закон от 24.07.1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 № 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».