Приложение № 1

## Техническое задание

| №м п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-07-01 | Протез стопы | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: из вспененных материалов. Крепление протеза: за счет формы приемной гильзы. Стопа: полиуретановая монолитная для протезов при ампутации по Шопару. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 2 | 8-07-01 | Протез стопы | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: облегченный карбон высокой прочности. Вкладная гильза: из вспененных материалов. Крепление протеза: за счет формы приемной гильзы. Стопа: углепластиковая для протезов при ампутации по Шопару. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 3 | 8-07-02 | Протез голени лечебно-тренировочный | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: из вспененных материалов. Крепление протеза: за счет формы приёмной гильзы с использованием наколенника. Стопа: полиуретановая монолитная. Срок службы не менее 1-го года. | 32.50.22.190 | шт |
| 4 | 8-07-03 | Протез бедра лечебно-тренировочный | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза: поясное и вакуумно. Коленный модуль: с механической регулировкой фаз сгибания-разгибания. Стопа: с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Срок службы не менее 1-го года. | 32.50.22.190 | шт |
| 5 | 8-07-04 | Протез голени для купания | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: из вспененных материалов. Крепление протеза: за счет формы приёмной гильзы с использованием наколенника. Стопа: полиуретановая монолитная с противоскользящим покрытием. Срок службы не менее 3-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 6 | 8-07-04 | Протез голени для купания | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: чехол полимерный гелевый. Крепление протеза: с помощью вакуумного клапана и герметизирующего наколенника. Стопа: полиуретановая монолитная с противоскользящим покрытием. Срок службы не менее 3-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 7 | 8-07-05 | Протез бедра для купания | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза: поясное и вакуумное. Коленный модуль: с механической регулировкой фаз сгибания-разгибания, влагозащищенный. Стопа: полиуретановая монолитная с противоскользящим покрытием. Срок службы не менее 3-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 8 | 8-07-06 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: кожа. Вкладная гильза: из вспененных материалов. Крепление протеза: с использованием пояса, вертлуга, шнуровки, капки со штрипками. Шины коленные металлические. Шарниры голеностопные металлические. Стопа: полиуретановая монолитная. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 9 | 8-07-07 | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза: поясное и вакуумное. Коленный модуль: отсутствует. Стопа: отсутствует. Материал основания (подошвенной части): микропористая резина. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 10 | 8-07-11 | Протез при вычленении бедра модульный | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: из вспененных материалов. Крепление протеза: за счет тазовой корзины. Тазобедренный шарнир механический. Коленный модуль: с механической регулировкой фаз сгибания-разгибания. Стопа: с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 11 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: из вспененных материалов. Крепление протеза: за счет формы приёмной гильзы с использованием наколенника. Стопа: углепластиковая, со сменной косметической оболочкой. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 12 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: из вспененных материалов. Крепление протеза: за счет формы приёмной гильзы с использованием наколенника. Стопа: со щиколоткой подвижной во всех вертикальных направлениях. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 13 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: чехол полимерный гелевый. Крепление протеза: с помощью вакуумного клапана и герметизирующего наколенника. Стопа: полиуретановая монолитная. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 14 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: чехол полимерный гелевый. Крепление протеза: с использованием замка для полимерных чехлов. Стопа: полиуретановая монолитная. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 15 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: чехол полимерный гелевый. Крепление протеза: с помощью вакуумного клапана и герметизирующего наколенника. Стопа: углепластиковая, со сменной косметической оболочкой. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 16 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: чехол полимерный гелевый. Крепление протеза: с помощью вакуумного клапана и герметизирующего наколенника. Стопа: углепластиковая, со сменной косметической оболочкой. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 17 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: из вспененных материалов. Крепление протеза: за счет формы приёмной гильзы с использованием наколенника. Стопа: углепластиковая, с расщепленным носком, с регулировкой жесткости пятки, со сменной косметической оболочкой. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 18 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: чехол полимерный гелевый. Крепление протеза: с помощью вакуумного клапана и герметизирующего наколенника. Стопа: углепластиковая, с расщепленным носком, с регулировкой жесткости пятки, со сменной косметической оболочкой. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 19 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: чехол полимерный гелевый. Крепление протеза: с использованием замка для полимерных чехлов. Стопа: углепластиковая, с расщепленным носком, с регулировкой жесткости пятки, со сменной косметической оболочкой. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 20 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: чехол полимерный гелевый. Крепление протеза: с помощью вакуумного насоса и герметизирующего наколенника. Стопа: углепластиковая, со сменной косметической оболочкой. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 21 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: из вспененных материалов. Крепление протеза: за счет формы приёмной гильзы с использованием наколенника. Стопа: углепластиковая с гидравлическим голеностопным шарниром со сменной косметической оболочкой. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 22 | 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: чехол полимерный гелевый. Крепление протеза: с использованием замка для полимерных чехлов. Стопа: углепластиковая с гидравлическим голеностопным шарниром со сменной косметической оболочкой. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 23 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза: поясное и вакуумное. Коленный модуль: с механической регулировкой фаз сгибания-разгибания. Стопа: с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 24 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: чехол полимерный гелевый. Крепление протеза: с использованием замка для полимерных чехлов. Коленный модуль: с механической регулировкой фаз сгибания-разгибания. Стопа: с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 25 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза: поясное и вакуумное. Коленный модуль: с независимым пневматическим управлением фазами сгибания-разгибания. Стопа: углепластиковая, со сменной косметической оболочкой. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 26 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза: поясное и вакуумное. Коленный модуль: с независимым гидравлическим управлением фазами сгибания-разгибания. Стопа: углепластиковая, с расщепленным носком, с регулировкой жесткости пятки, со сменной косметической оболочкой. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 27 | 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза: чехол полимерный гелевый. Крепление протеза: поясное и вакуумное. Коленный модуль: с независимым гидравлическим управлением фазами сгибания-разгибания. Стопа: углепластиковая, со сменной косметической оболочкой. Срок службы не менее 2-х лет. | 32.50.22.190 | шт |
| 28 | 8-08-01 | Чехол на культю голени хлопчатобумажный | Чехол на культю голени хлопчатобумажный | 32.50.23.000 | шт |
| 29 | 8-08-02 | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | 32.50.23.000 | шт |
| 30 | 8-08-03 | Чехол на культю голени шерстяной | Чехол на культю голени шерстяной | 32.50.23.000 | шт |
| 31 | 8-08-04 | Чехол на культю бедра шерстяной | Чехол на культю бедра шерстяной | 32.50.23.000 | шт |
| 32 | 8-08-05 | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | 32.50.23.000 | шт |
| 33 | 8-08-06 | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | 32.50.23.000 | шт |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефектов.

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого инвалида, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов.

Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяется в протезировании:

- приемная гильза;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Протезы нижних конечностей должны отвечать требованиям Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016  «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлены функциональные возможности к активной, трудовой и бытовой деятельности. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к упаковке

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки.

Требования к гарантийному сроку выполненных работ

Гарантийный срок протезов устанавливается со дня выдачи изделия потребителю и составляет не менее 24 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов протезами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требование к месту, условиям, объемам и срокам выполнения работ

Первичный прием Получателей, примерка и передача результата работ Получателю осуществляется в протезно-ортопедических центрах на территории г. Волгограда.

В срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня заключения Контракта Заказчик предоставляет списки Получателей и дополнительный список не позднее 01.08.2020. С момента получения списков Получателей по 10.08.2020 включительно должно быть выполнено 100% работ. Допускается досрочное выполнение работ.

Списки Получателей предоставляются Заказчиком  в течение 7 (семи) рабочих дней со дня заключения Контракта.

Настоящий Контракт ступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 30.08.2020 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

.

Форма, сроки и порядок оплаты работ.

По мере выполнения работ, но не позднее 15.08.2020 для расчетов Исполнитель передает Заказчику: реестр поставки Товара, выполненных работ; акт сдачи – приемки Товара/работ Получателю; отрывные талоны к Направлению; спецификацию протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления  и акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения. Срок проверки не превышает 5 (пяти) рабочих дней с момента получения отчетных документов. Результат приемки выполненных работ Заказчиком оформляется путем подписания Заказчиком представленного Исполнителем Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

Сумма: 36 000 000,00 руб.

Количество: БЕЗ ОБЪЕМА.