ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку телевизоров с телетекстом для приема программ

со скрытыми субтитрами с диагональю 54-66 см

| Наименование Товара | Наименование страны происхождения Товара | Технические и функциональные характеристики Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. товара, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю 54-66 см |  | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию. Телевизор должен быть жидкокристаллическим. Диагональ телевизора должна быть не менее 54 см. (не менее 21,26 дюйма). (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Формат экрана 16:9. Частота обновления не менее 50Гц (участник в своей закупке должен конкретизировать данный показатель). Поддержка стандартов DVB - Т2; DVB – С. Телетекст с памятью не менее 10 страниц (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Наличие разъемов для наушников. Мощность звука не менее 2 Вт (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Акустическая система не менее 1 динамика (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Телевизоры с телетекстом должны обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения»). Меню должно быть на русском языке. Телевизор с телетекстом должен быть укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке. | Шт. | 180 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  | 180 |  |  |

Сведения о качестве, размерах, упаковке, отгрузке

На каждом телевизоре нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка.

Телевизор упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении согласно ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Транспортирование – крытым транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Требования к гарантийному сроку эксплуатации

Гарантийный срок эксплуатации товара – не менее 12 месяцев с даты передачи товара Получателю и подписания Акта приема-передачи Товара.

Дополнительные условия

Необходимо наличие действующих сертификатов соответствия либо деклараций о соответствии.