Поставка автомобилей с автоматической трансмиссией и адаптированными органами управления, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждения здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, используемых для их реабилитации.

Наименование, характеристики требуемого товара, требования к качеству товара:

автомобили для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, используемых для их реабилитации, а также без ограничения физических возможностей.

1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее -

ТР ТС 018/2011).

2. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

3. Автомобили должны быть легковыми.

4. Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

5. Автомобили должны быть не ранее 2018 года изготовления.

6. Автомобиль для застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, должен быть изготовлен промышленным способом.

7. Комплект документов на автомобили должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобиля установленным требованиям:

- одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

-    акт экспертизы, выдаваемый Торгово-промышленной палатой РФ.

Требования к техническим характеристикам товара:

| № п/п | Технические характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория транспортного средства | В |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | Хэтчбек либо седан/не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | Не менее 4 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 5 | Схема компоновки транспортного средства | Переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| 7 | Тип двигателя | Четырехтактный, бензиновый, |
| 8 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Более 1500 |
| 9 | Топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |
| 10 | Трансмиссия | Автоматическая |
| 11 | Оборудование автомобиля | в соответствии с ТР ТС 018/2011 |

Количество поставляемого товара: 6 шт., средняя цена за шт - 548333,33р.

Место товара: до места проживания застрахованного лица на территории Тульской области либо до места нахождения пункта выдачи Товара Получателю, организованного Поставщиком на территории г. Тулы.

Срок поставки товара: в течение 15 дней с даты получения Реестра получателей Товара или Направления страховщика.

Поставка осуществляется не позднее 20 ноября 2020 года.

Планируемый срок начала осуществления  - закупки декабрь 2019г.