ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами для инвалидов в 2020 году

| № п/п | Наименование товара по КТРУ, код позиции КТРУ | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю 54 - 66 см Код позиции КТРУ: 26.40.20.122-00000001 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами. Наименование товара в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года N 2347-р». Телевизоры с телетекстом - носители видеоинформации с субтитрами для инвалидов с нарушением слуховых функций. Телевизоры с телетекстом должны отвечать общим техническим требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами должны осуществлять прием телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию «Телетекст» в КГИ (кадровом гасящем импульсе). Телевизоры с телетекстом должны обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с п. 4.9.6. ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерений»). Телетекст с памятью не менее 10 страниц должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50861-96; телетекст должен работать с кириллицей (принимать сигналы на русском языке). Диагональ телевизора должна быть не менее 54 см (не менее 21,26 дюйма) и не более 66 см (25 дюймов) (участником электронного аукциона указывается конкретно). Жидкокристаллический экран. Частота развертки не менее 50 ГЦ. Поддержка телевизионных стандартов PAL, SECAM, предусмотренных стандартом ГОСТ 52210-2004 «Телевидение вещательное цифровое. Термины и определения». Возможность работы с технологией передачи изображения и звука с использованием цифровых каналов. Поддержка стандартов DVB-T2; DVB-C. Количество принимаемых каналов не менее 20. Наличие входа AV. Наличие разъемов для наушников. Мощность звука не менее 2 Вт. Акустическая система не менее одного динамика. Экранное меню на русском языке. Телевизор с телетекстом должен быть укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке. Поставляемый Товар должен быть новый, не ранее 2018 года изготовления, не бывший в употреблении (участник электронного аукциона должен указать конкретный год изготовления товара). Получателю должен быть передан телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами исправный, пригодный для использования по назначению. Материалы, из которых изготавливаются телевизоры, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предусмотренным ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Срок службы товара должен быть не менее 7 лет. На каждом телевизоре с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами должна быть нанесена маркировка. Маркировка должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на техническое средство в доступном для осмотра без разборки с применением инструмента месте (в соответствии со статьей 5 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»). Маркировка должна содержать: наименование и (или) обозначение товара (тип, марка, модель - при наличии), его основные параметры и характеристики, наименование и (или) товарный знак изготовителя, наименование страны, где изготовлено техническое средство. Поставляемый товар должен быть в упаковке, что обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (в соответствии с п.4.11 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»). | 160 |
|  | Итого: |  | 160 |

Руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.

Заказчиком применяются собственные характеристики товара, в связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ.

# Гарантийные обязательства (требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара)

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня выдачи товара Получателю, но не менее сроков, установленных изготовителем.

Срок замены товара и/или срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 15 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт телевизора во время гарантийного срока. В гарантийном талоне обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта телевизора или устранения неисправностей.