ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1. Наименование объекта закупки:

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов аппаратами верхних и нижних конечностей в 2020 году.

2. Описание объекта  закупки (характеристика выполненных работ), количество:

Максимальное значение цены контракта: 3 000 000,00 рублей.

|  | Наименование | Технические характеристики | Ед. измерения | Цена единицы работы (единицы изделия - результата выполненной работы), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат на тазобедренный сустав (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-40 | Аппарат на тазобедренный сустав, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (низкотемпературный термопласт), изготовление по индивидуальному гипсовому слепку. Назначение постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | шутка | 40000,00 |
| 2 | Аппарат на голеностопный сустав (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-37 | Аппарат на голеностопный сустав, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (низкотемпературный термопласт), изготовление по индивидуальному гипсовому слепку. Назначение постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | шутка | 18697,00 |
| 3 | Аппарат на голеностопный и коленный суставы (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-38 | Аппарат на голеностопный и коленный сустав, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (низкотемпературный термопласт), изготовление по индивидуальному гипсовому слепку. Назначение постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | шутка | 26327,00 |
| 4 | Аппарат на коленный и тазобедренный суставы (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-41 | Аппарат на коленный сустав, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (низкотемпературный термопласт), изготовление по индивидуальному гипсовому слепку. Назначение постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | шутка | 40426,67 |
| 5 | Аппарат на кисть (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-27 | Аппарат на кисть, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (кожа или термопласт), изготовление по слепку. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | шутка | 9999,67 |
| 6 | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-28 | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (кожа или термопласт), изготовление по слепку. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | шутка | 21016,00 |
| 7 | Аппарат на локтевой сустав (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-30 | Аппарат на локтевой сустав фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Гильзы различных материалов: кожа, полиэтилен,слоистый пластик на основе различных связующих, с локтевым шарниром, с замком или без замка в локтевом шарнире, изготовление индивидуальное по слепкам, назначение – постоянное. | шутка | 14001,67 |
| 8 | Аппарат на лучезапястный сустав (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-29 | Аппарат на лучезапястный сустав, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (кожа или термопласт), изготовление по слепку. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | шутка | 8340,67 |
| 9 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-43 | Аппарат на обе ноги с полукорсетом, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий. Состоящий из башмачка, гильзы голени, гильзы бедра, полукорсета и металлического каркаса, который образуется из металлических полуфабрикатов. Приемные гильзы (кожа, термопласт). Крепление лентами «велкро» либо на шнуровке. С движением или без движения в голеностопном, коленном, тазобедренном шарнирах. При необходимости разгрузка на седалищный бугор. Изготовление по гипсовому слепку. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. | шутка | 99529,67 |
| 10 | Аппарат на коленный сустав (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-39 | Аппарат на коленный сустав, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (низкотемпературный термопласт), изготовление по индивидуальному гипсовому слепку. Назначение постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | шутка | 8933,00 |
| 11 | Аппарат на всю ногу (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-09-42 | Аппарат на всю ногу, по функциональным характеристикам: поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, приемная гильза (кожа или термопласт), изготовление по слепку. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое, специальное. Уровень активности: малоактивный, среднеактивный, активный. | шутка | 34785,00 |
|  | Начальная сумма цен единиц работы: |  |  | 322 056,35 |

Объем, подлежащих выполнению работ,  определить невозможно.

Порядок определения объема выполняемой работы на основании заявок Заказчика.

Заказчик направляет  Исполнителю Реестр получателей ПОИ. Так же, Заказчик выдает направления Получателям ПОИ, поименованным в Реестре получателей ПОИ.

На основании Реестра получателей ПОИ и представленного Исполнителю Получателем ПОИ направления, Исполнитель выполняет работы, являющиеся предметом настоящей закупки  в порядке и в сроки, установленные требованиями к настоящей закупке.

Работы  выполняются Исполнителем по цене единицы работы, определенной по результатам проведенного  аукциона.

Общая стоимость выполненных работ не должна превышать Максимальное значение цены Контракта.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по обеспечению в 2020 году Инвалидов аппаратами верхних и нижних конечностей (далее так же - Изделия) производится по направлениям Заказчика, выданным в 2020 году Инвалидам, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Доставка результатов работ (аппаратов верхних и нижних конечностей) осуществляется до места жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом изделия выдаются по месту нахождения пункта  выдачи изделий, организованного Исполнителем в г. Чите  или  по месту нахождения пунктов  выдачи изделий, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта организовать стационарный  пункт выдачи  Изделий на территории г. Читы Забайкальского края. Исполнитель вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи Изделий на территории Забайкальского края.

Организованные Исполнителем стационарные пункты выдачи Изделий должны соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов аппаратов верхних и нижних конечностей производится по индивидуальным меркам, снятым с Инвалида. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Инвалида по месту жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом  по месту нахождения пункта выдачи изделий, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края или по месту нахождения пунктов выдачи изделий, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

При выдаче аппаратов верхних и нижних конечностей Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию изделием и обучить правилам его эксплуатации.

Исполнитель обязан предоставить Инвалидам право выбора способа получения Изделий (по месту жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по месту нахождения  пункта выдачи изделий, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края, или  по месту нахождения пунктов  выдачи изделий, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края).

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков Получателям из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе Инвалидом места и  времени  примерки, доставки изделия. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ПОИ.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения изделий. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Инвалидами  по вопросам получения изделий.

Срок выполнения работ: С момента заключения Государственного Контракта по 31.07.2020 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.

В случае получения от заказчика Реестра Получателей ПОИ, в течение 7 рабочих дней со дня получения данного Реестра, по телефону связаться со всеми Получателями, указанными в Реестре получателей ПОИ, и уведомить их о необходимости срочного получения ПОИ. Все телефонные разговоры с данными Получателями зафиксировать в журнале телефонных разговоров.

При изготовлении Изделий Исполнитель не должен нарушать права третьих лиц (Получателей).

Требования к безопасности, экологической безопасности, качеству, гарантии качества, к результатам работ.

Аппараты верхних и нижних конечностей должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п.4.4.4.,п.4.6.6.,п.4.6.12., п.4.7.4, п.4.8.18), ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.4.4.1.,п.5.1.1,п.5.2.1).

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении Получателей указанными средствами реабилитации. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Качество аппаратов верхних и нижних конечностей должно быть подтверждено декларацией о соответствии, выданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению Получателей аппаратами верхних и нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателя восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателей аппаратами верхних и нижних конечностей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к транспортированию,  упаковка, хранению и маркировке.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение должны осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»(4.11.4.,п.4.11.5,4.11.6.1).

Упаковка аппаратов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к гарантии качества выполненных работ, к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию выполненных работ.

Поставщик гарантирует, что результаты работ, выполненных в соответствии с условиями Контракта, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ и действительна:

- аппарат на тазобедренный сустав - 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) - 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- аппарат на коленный сустав -1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- аппарат на всю ногу -1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- аппарат на голеностопный сустав -1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- аппарат на голеностопный и коленный суставы - 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- аппарат на коленный и тазобедренный суставы -1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- аппарат на кисть - 2(два) года (для детей-инвалидов- 1(один)) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- аппарат на кисть и лучезапястный сустав -2(два) года (для детей-инвалидов- 1(один)) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

- аппарат на лучезапястный сустав -2(два) года (для детей-инвалидов- 1(один)) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

-аппарат на локтевой сустав -2(два) года (для детей-инвалидов- 1(один)) год с момента подписания Акта сдачи-приемки работ;

Функциональные и качественные характеристики готового изделия должны обеспечивать Получателю возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом технических средств реабилитации, который составляет для аппаратов нижних конечностей: аппарата на тазобедренный сустав не менее 1 (одного) года, аппарата на нижние конечности и туловище (ортез) не менее 1 (одного) года, аппарата на коленный сустав не менее 1 (одного) года; аппарата на всю ногу не менее 1 (одного) года, аппарата на голеностопный сустав не менее 1 (одного) года, аппарата на голеностопный и коленный суставы не менее 1 (одного) года, аппарата на коленный и тазобедренный суставы не менее 1 (одного) года, аппарата на кисть не менее 2(двух) лет (для детей-инвалидов-не менее 1(одного) года, аппарата на кисть и лучезапястный сустав не менее 2(двух) лет (для детей-инвалидов-не менее 1(одного), аппарата на лучезапястный сустав не менее 2(двух) лет (для детей-инвалидов-не менее 1(одного), аппарата на локтевой сустав не менее 2(двух) лет (для детей-инвалидов-не менее 1(одного) с момента подписания Получателем Акта приема-передачи готового изделия.

Текущее обслуживание результата работ производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Срок осуществления гарантийного ремонта изделий должен составлять не более 15 (пятнадцати) дней с момента обращения Получателя к Исполнителю.

Если результат работ (ПОИ) выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Исполнителем.

Поставщик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств по контракту в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.