# Техническое задание

на поставку кресел-стульев с санитарным оснащением

Место доставки товара: территория Владимирской области по месту жительства ребенка-инвалида либо в пункте выдачи (по выбору Получателя).

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30.07.2020 года.

Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием) серийного производства в рамках контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 30 календарных дней со дня обращения инвалида к Поставщику, а для инвалида, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, - 7 календарных дней.

При заключении контракта количество поставляемого товара определить невозможно (часть 24 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

При этом оплата поставленных товаров осуществляется по цене единицы товара, исходя из объема фактически поставленных товаров, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта, указанного в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. Единица измерения - штука.

Требования к техническим и функциональным характеристикам, гарантии качества товара, работы, услуги, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства)

Правовое регулирование гарантийных обязательств при поставке товаров осуществляется ст. ст. 469 - 471 ГК РФ.

Кресла-стулья должны соответствовать требованиям статической, ударной и усталостной прочности по ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность». Кресло-стул должен стоять устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки). Кресло-стул должен быть оборудован стояночной и при необходимости рабочей системами торможения, легко управляемыми сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-стула с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-стула и полную его остановку.

Кресло-стул должен соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Кресла-стулья должны быть предназначены для использования и передвижения инвалидов в помещениях и комнатах личной гигиены, как с помощью сопровождающего лица (пассивные), так и самостоятельно (активные). Может быть использован как передвижной туалет с судном, с сиденьем (опорой) для стандартного унитаза и применяться как достаточно компактное средство для транспортировки инвалида (с установленной подушкой). Конструкция должна быть изготовлена из тонкостенных стальных труб.

Для обеспечения посадки/высадки инвалида подлокотники должны откидываться (либо сниматься).

Для возможности использования кресла-стула возле кровати должно быть предусмотрено съемное судно. Для этого снизу на санитарной части сиденья должны быть предусмотрены два кронштейна. Оптимальная антикоррозийная устойчивость стула должна достигаться вследствие применения высококачественного покрытия его металлических частей. Легкая смазка подвижных частей должна обеспечивать долговечность ее эксплуатации.

В комплектацию стула-туалета должны входить:

- упаковочная коробка;

- кресло-стул;

- судно;

- инструкция по эксплуатации.

Кресла-стулья должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Кресла-стулья должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-стулья конкретных типов.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации. Материал сидения не должен быть подвержен прожиганию от сигареты.

Металлические части кресла-стула должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов и (или) иметь защитные или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения», ГОСТ 9.301-86 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования», ГОСТ 9.303-84 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору».

Наружные поверхности кресла-стула должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78 «Монохлорамин ХБ технический. Технические условия», и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

На креслах-стульях должна быть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации».

Упаковка кресла-стула должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортировка кресел-стульев должна осуществляться крытым автотранспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Кресла-стулья с санитарным оснащением, представляемые участниками аукциона должны соответствовать требованиям перечисленных ГОСТов:

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

| № п/п | Вид и наименование изделия по классификатору | Наименование изделия (товарный знак (при наличии), модель, шифр) | Технические и функциональные характеристики | Гарантийный срок использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 23-01-01. Кресло - стул с санитарным оснащением (с колесами) |  | Кресло-стул должен быть предназначен для инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата для передвижения в помещениях и комнатах личной гигиены. Стул должен иметь следующие характеристики: Рама кресла-стула должна быть не складная. Изделие со снятым судном должно позволять пользоваться стандартным унитазом. Технические характеристики: - подлокотники должны быть съемные или откидные; - должно быть съемное пластмассовое судно с крышкой; - должно быть сиденье туалетное из гигиенического пластика, съемное; - колеса должны быть цельнолитые малого диаметра; - должны присутствовать стояночные тормоза на колесах. Кресло-стул должен иметь следующие регулировки: - сидения: по высоте не менее 5 положений; - сидения: по глубине не менее 2 положений; Ширина сидения должна соответствовать параметрам получателя. Масса кресло-стула не более 9 кг; Грузоподъемность не менее 125 кг. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем, не менее 4 лет. | не менее 12 месяцев |
| 2. | 23-01-02. Кресло - стул с санитарным оснащением (без колес) |  | Кресло-стул должен быть предназначен для инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата для использования в помещениях и комнатах личной гигиены. Стул должен иметь следующие характеристики: Изделие со снятым судном должно позволять пользоваться стандартным унитазом. Технические характеристики: - спинка должна быть фиксированная; - подлокотники должны быть съемные или откидные; - должно быть съемное пластмассовое судно с крышкой; - должно быть сиденье туалетное из гигиенического пластика, откидное, съемное; Кресло-стул должен иметь следующие регулировки: - сидения по высоте не менее 5 положений; - сидения по глубине не менее 2 положений; Ширина сидения должна соответствовать параметрам получателя. Масса кресло-стула не более 8 кг; Грузоподъемность не менее 125 кг. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем, не менее 4 лет. | не менее 12 месяцев |
| 3. | 23-01-03. Кресло - стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) |  | Кресло-стул должен быть предназначен для инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата для использования в помещениях и комнатах личной гигиены. Стул должен иметь следующие характеристики: Рама должна быть усиленная. Изделие со снятым судном должно позволять пользоваться стандартным унитазом. Сиденье туалетное должно быть из гигиенического пластика с крышкой и должно быть оснащено съемным судном. Кресло-стул должен иметь следующие регулировки: - регулировка высоты сиденья. Ширина сидения должна соответствовать параметрам получателя. Масса кресло-стула не более 5 кг; Грузоподъемность не менее 180 кг. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем, не менее 4 лет. | не менее 12 месяцев |
| 4. | 23-01.05. Кресло - стул с санитарным оснащением активного типа |  | Кресло-стул должен быть предназначен для инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата для использования в помещениях и комнатах личной гигиены. Стул должен иметь следующие характеристики: Рама кресло-стула должна складываться по вертикальной оси; Технические характеристики: - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - должно быть съемное пластмассовое судно с крышкой; - должно быть съемное пластмассовое санитарное сидение с мягкой съемной подушкой; - передние колеса должны быть с цельнолитыми шинами; - задние колеса должны быть с пневматическими или цельнолитыми шинами (по желанию получателя), с приводом от обода колес; - должны присутствовать съемные ремни-упоры для икроножных мышц; - подлокотники должны быть откидные или съемные, фиксируемые; - должны быть ножные упоры для управления сопровождающим лицом. Ширина сидения должна соответствовать параметрам получателя. Грузоподъемность не менее 125 кг. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный производителем, не менее 4 лет. | не менее 12 месяцев |

Должны быть в наличии регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системы Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на поставляемые Товары в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

Все кресла-стулья должны быть новые.

После получения поставщиком списков, получатель в кратчайшие сроки должен быть оповещен о дате и сроках поставки.

Должно быть предусмотрено для связи Заказчика и инвалидов с Поставщиком прямое подключение (без дополнительных внутренних номеров) к городской телефонной станции в г. Владимир и (или) предусмотрен номер телефона с бесплатным вызовом (формата 8-800) (без дополнительных внутренних номеров). Дополнительно может быть подключение к городской телефонной станции Владимирской области (без дополнительных внутренних номеров). Для связи Заказчика и инвалидов с Поставщиком номер телефона должен работать не менее 6 часов в день и не менее 30 часов в неделю (время работы должно быть удобное для инвалидов, в период с 8:00 до 20:00 часов по московскому времени).

На момент заключения Контракта Поставщик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о вышеуказанных номерах телефонов и режиме их работы, контактные данные (ФИО, должность и номера телефонов) лица, ответственного за исполнение контракта, а также информацию о должностном лице Поставщика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Поставщика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).