Описание объекта закупки на выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для обеспечения ею инвалидов в 2020 году

Требования к качеству,  техническим и функциональным характеристикам выполнения работ, количественным и качественным характеристикам выполнения работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполнения работ, потребностям заказчика

Начальная (максимальная) цена контракта –  1 417 928,25 (один миллион четыреста семнадцать тысяч девятьсот двадцать восемь ) рублей 25 коп.

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

| Наименование | Функциональные и технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Обувь обыкновенная без утепленной и на утепленной подкладки на протез. | 10 (пар) |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладке | Ортопедическая обувь при односторонней ампутации без утепленной подкладки должна быть с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой при плоских стопах, вальгусной деформации стоп. (мужская/женская) | 30 (пар) |
| Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке | Ортопедическая обувь при односторонней ампутации на утепленной подкладке должна быть с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой при плоских стопах, вальгусной деформации стоп (мужская/женская) | 30 (пар) |
| Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Ортопедическая обувь сложная должна быть изготовлена из специальных деталей, межстелечных слоев (мужская /женская) | 60 (пар) |
| Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | Ортопедическая обувь сложная должна соответствовать следующим характеристикам: изготовление обуви из специальных деталей, межстелечных слоев на утепленной подкладке (мужская /женская) | 60 (пар) |
| Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладки | Ортопедическая обувь малосложная; ботинки женские утепленные с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой при плоских стопах, вальгусной деформации стоп; обувь должна быть из специальных деталей из межстелечных слоев (на утепленной подкладки) (мужская /женская) | 2 (пар) |
| Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки | Ортопедическая обувь малосложная; ботинки женские с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой при плоских стопах, вальгусной деформации стоп; обувь должна быть из специальных деталей из межстелечных слоев (без утепленной подкладки) (мужская /женская) | 2 (пар) |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладки (пара) | Изготовление ортопедической обуви должно быть по индивидуальным обмерам. Обувь должна быть в соответствии с ее функциональным назначением, должна включать специальные ортопедические детали, верх и подкладка должна быть из натуральных материалов (на утепленной подкладки). Размер обуви должен быть в диапазоне от 20-го до 50-го включительно (размер в зависимости от потребности инвалида) | 5 (пар) |
| Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Изготовление ортопедической обуви должно быть по индивидуальным обмерам. Обувь должна быть в соответствии с ее функциональным назначением, должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей, верх и подкладка должна быть из натуральных материалов (без утепленной подкладки). Размер обуви в диапазоне от 20-го до 50-го включительно (размер в зависимости от потребности инвалида) | 2 (пар) |
| Вкладной башмачок | Вкладной башмачок должен быть предназначен для анатомически и функционально неполноценных конечностей, усовершенствованных при короткой культе стопы. Должен состоять из искусственного носка с клиновидной вставкой, межстелечного слоя, жесткого язычка, металлической пластины, заготовки с подкладкой лили без нее на шнуровке | 2 (шт.) |

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

# Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;  прочность крепления, деформация задника и подноска должны соответствовать ГОСТ 21463-87  и гибкость обуви - ГОСТ 14226-80.

Сложная ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

Сложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

- искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

При обработке сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям  (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими.

Требования к безопасности выполнения работ

Проведение работ по изготовлению ортопедической обуви для обеспечения ею инвалидов, должна осуществляться при наличии регистрационных удостоверений и протоколов испытания на медико-биологическую экспертизу ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011; ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011; ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011.

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Упаковка, хранение и транспортирование ортопедической обуви должны производиться в соответствии с  Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к результатам выполнения работ

Работы по обеспечению инвалидов ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у инвалида частично или полностью восстановлена опорная и двигательная функции стопы, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни, должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества выполнения работ

Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и составляет:

- на кожаной подошве – не менее 40 дней;

- на кожаной подошве с накладкой – не менее 50 дней;

- на подошве из кожеподобной резины – не менее 60 дней;

- на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта – не менее 70 дней.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Выполнение работ должно быть осуществлено по месту изготовления изделий или при необходимости по месту жительства инвалида (территория Республики Адыгея), по индивидуальным заказам инвалидов, при наличии направлений Заказчика. 	Выполнение работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью, с момента заключения государственного контракта и не позднее 30 августа 2020 года, по направлениям Заказчика, в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения Исполнителем индивидуальных направлений или списков, выданных Заказчиком.