Техническое задание

«Поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных и прогулочных, для обеспечения ими инвалидов и детей-инвалидов»

##### Наименование изделия

Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная и прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (далее – кресло-коляска) является техническим средством реабилитации и предназначена для передвижения детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата с помощью сопровождающих лиц внутри помещения и на открытых площадках с твердым ровным покрытием.

Изделия представлены в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2014 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.

Требования к качеству и безопасности товара

Поставляемые изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, не восстановленными, не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям следующих стандартов:

ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 52286-2004 «Кресла-каталки транспортные реабилитационные. Основные параметры. Технические требования»;

ГОСТ Р ИСО 7176-1-2005 «Кресла-коляски. Часть 1. Определение статической устойчивости»;

ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 «Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы»;

ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования»;

ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса»;

ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

ГОСТ Р ИСО 7176-11-2015 «Кресла-коляски. Часть 11. Испытательные манекены»;

ГОСТ Р ИСО 7176-13-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательных поверхностей»;

ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации»;

ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»;

ГОСТ Р ИСО 7176-22-2004 «Кресла-коляски. Часть 22. Правила установки»;

ГОСТ Р ИСО 7176-28-2015 «Кресла-коляски. Часть 28. Требования и методы испытаний устройств для преодоления лестниц»;

ГОСТ Р ИСО 7176-28-2015 «Кресла-коляски. Часть 28. Требования и методы испытаний устройств для преодоления лестниц»;

ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 «Кресла-коляски. Часть 26. Словарь»;

ГОСТ Р ИСО 10542-1-2015 «Системы и устройства технические для инвалидов или людей с ограничениями жизнедеятельности. Устройства крепления кресел-колясок и системы удержания пользователей. Часть 1. Требования и методы испытания для всех систем»;

ГОСТ Р ИСО 16840-1-2012 «Сидения кресел-колясок. Часть 1. Словарь, условные обозначения опорных осей и размеров поверхностей, поддерживающих положение тела»;

ГОСТ Р ИСО 16840-3-2012 «Сидения кресел-колясок. Часть 3. Определение статической, ударной и усталостной прочности устройств, поддерживающих положение тела».

Кресло-коляска должна отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

Все доступные для пользователя кромки, узлы и поверхности кресла-коляски должны быть гладкими, а также чистыми от заусенцев и острых кромок. Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту для предотвращения травм и (или) повреждений.

Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78 «Монохлорамин ХБ технический. Технические условия» и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. Материал сидения и спинки должен быть прочным, не растягивающимся и допускающий многократную гигиеническую обработку. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, должна быть устойчива к их воздействию и поддаваться санитарной обработке.

Материалы, касающиеся тела человека, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, и не воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации. Металлические части должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.301-86 - Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования, ГОСТ 9.302-88 - Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Требования к комплектности, маркировке, упаковке, отгрузке кресел-колясок.

В комплект кресла-коляски должны входить: эксплуатационная документация, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

На кресле-коляске должна быть табличка, выполненная по ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступной информации”, на которой должны быть указаны:

-товарный знак предприятия-изготовителя;

-надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель;

- адрес производителя;

- серийный номер данного кресла-коляски.

-обозначение типа (модели) кресла-коляски;

-обозначение технических условий;

- артикул модификации кресла-коляски;

-дата изготовления (год, месяц);

-знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения кресла-коляски.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделия к месту выдачи инвалиду должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сроки предоставления гарантий качества кресел-колясок.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок – 24 месяца со дня получения кресла-коляски потребителем. В течение этого срока поставщик должен осуществить ремонт или замену кресла-коляски бесплатно.

Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Кресло-коляска должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 13.02.2018г. №85н.

Требования к техническим, функциональным, эксплуатационным характеристикам

| Наименование товара в соответствии с КТРУ | Наименование товара в соответствии с классификацией | Описание изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождаю-щим лицом, складная | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Изделия должны быть предназначены для передвижения детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата с помощью сопровождающих лиц преимущественно в условиях помещений. Рама должна быть выполнена из облегченного алюминия, складываться по типу трость, иметь возможность складывания и раскладывания без применения инструмента. Поверхности металлических элементов должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из высококачественной синтетической прочной ткани, поддающейся санитарной обработке дезинфицирующими растворами. Колеса должны быть: - с цельнолитыми или пневматическими шинами, - задние колёса быстросъёмные сдвоенные с раздельными стояночными тормозами, диаметром не менее 22 см, - передние колёса с возможностью блокировки, диаметром не менее 18 см. Спинка должна иметь плавную регулировку угла наклона от вертикальной оси до не менее 60 градусов. Подножка должна быть: - регулируемой по высоте, - регулируемой по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов, - с фиксирующими ремнями для стоп с регулировкой длины, - с ремнем-упором для голени. Подголовник должен быть съемный и регулироваться в зависимости от роста ребенка-инвалида. Изделие должно быть оснащено: - мягким съемным абдуктором с возможностью регулировки глубины положения, - съемным барьером-поручнем, - трёхточечным и поясным ремнями безопасности. Вес изделия не более 16 кг. Максимальная допустимая нагрузка не менее 40 кг. Ширина сиденья от 34 см до 36 см*. В комплект поставки должны входить: - съемный капюшон; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Срок службы, установленный изготовителем, должен составлять не менее 4-х лет. Примечание: <*> - заполняется участником аукциона. Должно быть указано конкретное значение, попадающее в диапазон. | 30 |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождаю-щим лицом, складная | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Изделия должны быть предназначены для передвижения детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата с помощью сопровождающих лиц преимущественно на открытых площадках с твердым ровным покрытием. Рама должна быть выполнена из облегченного алюминия, должна иметь складную конструкцию, иметь возможность складывания и раскладывания без применения инструмента. Поверхности металлических элементов должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из высококачественной синтетической прочной ткани, поддающейся санитарной обработке дезинфицирующими растворами. Колеса должны быть: - с цельнолитыми или пневматическими шинами, - задние колёса быстросъёмные со стояночным тормозом, диаметром не менее 25 см, - передние колёса с возможностью блокировки, диаметром не менее 18 см. Спинка должна иметь возможность регулировки по высоте в зависимости от роста ребенка-инвалида и углу наклона не менее, чем в 4 положениях. Подножка должна быть: - регулируемой по высоте, - регулируемой по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов, - с фиксирующими ремнями для стоп с регулировкой длины, - с ремнем-упором для голени. Подголовник должен быть съемный и регулироваться в зависимости от роста ребенка-инвалида. Изделие должно быть оснащено: - мягким съемным абдуктором с возможностью регулировки глубины положения, - мягкими боковыми фиксаторами (упорами) для тела, - съемным барьером-поручнем, - трёхточечным ремнем безопасности. Вес изделия не более 19 кг. Максимальная допустимая нагрузка не менее 60 кг. Ширина сиденья от 26 см до 40 см*, не менее 2 типоразмеров по заявке заказчика, в зависимости от потребности получателя. В комплект поставки должно входить: - съемный капюшон; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Срок службы, установленный изготовителем, должен составлять не менее 4-х лет. | 20 |
| Кресло-коляска, управляемая сопровождаю-щим лицом, складная | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Изделия должны быть предназначены для передвижения детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата с помощью сопровождающих лиц преимущественно на открытых площадках с твердым ровным покрытием. Рама должна быть выполнена из облегченного алюминия, складываться по типу трость, иметь возможность складывания и раскладывания без применения инструмента. Поверхности металлических элементов должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из высококачественной синтетической прочной ткани, поддающейся санитарной обработке дезинфицирующими растворами. Колеса должны быть: - с цельнолитыми или пневматическими шинами, - задние колёса быстросъёмные сдвоенные с раздельными стояночными тормозами, диаметром не менее 22 см, - передние колёса с возможностью блокировки, диаметром не менее 18 см. Спинка должна иметь плавную регулировку угла наклона от вертикальной оси до не менее 60 градусов. Подножка должна быть: - регулируемой по высоте, - регулируемой по углу наклона в диапазоне от 0 до 90 градусов, - с фиксирующими ремнями для стоп с регулировкой длины, - с ремнем-упором для голени. Подголовник должен быть съемный и регулироваться в зависимости от роста ребенка-инвалида. Изделие должно быть оснащено: - мягким съемным абдуктором с возможностью регулировки глубины положения, - съемным барьером-поручнем, - трёхточечным и поясным ремнями безопасности. Вес изделия не более 16 кг. Максимальная допустимая нагрузка не менее 40 кг. Ширина сиденья от 34 см до 36 см*. В комплект поставки должно входить: - дождевик; - съемный капюшон для защиты от дождя и солнца; - съемная хозяйственная корзина под сиденьем; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Срок службы, установленный изготовителем, должен составлять не менее 4-х лет. Примечание: <*> - заполняется участником аукциона. Должно быть указано конкретное значение, попадающее в диапазон. | 30 |

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).