Техническое задание

Поставка кресел-колясок для детей-инвалидов в 2020 году

| № п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) Наименование товара по КТРУ, код позиции КТРУ: Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная 30.92.20.000-00000012 | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей больных ДЦП и другими нарушениями опорно-двигательного аппарата и больных ДЦП в помещениях. Коляски должны иметь следующие характеристики: - складная, облегчённая алюминиевая рама, - высококачественная синтетическая обивка, - сиденье, регулируемое по ширине и глубине, - мягкие боковые фиксаторы на сиденье, - спинка должна иметь 4 положения угла наклона от вертикальной оси: 15, 30, 45, 60 градусов, - спинка, регулируемая по высоте, - подголовник, регулируемый по высоте, - мягкие боковые фиксаторы для тела, - передние и задние колёса литые - быстросъёмные задние колёса, - возможность блокировки передних колёс, - стояночный тормоз задних колёс, - регулировка подножки по высоте, - регулировка подножки по углу наклона от 0 до 90 градусов. Комплектация: - барьер, - подголовник, - клин-абдуктор, - капор-капюшон защитный, - корзина для вещей, - трёхточечный ремень безопасности, - инструкция на русском языке, - гарантийный талон на сервисное обслуживание. Технические характеристики: - максимальная ширина коляски – не более 600мм; - ширина сиденья - от 250 до 400 мм; - глубина сиденья – от 350 до 400 мм; - высота спинки – от 670 до 740 мм; - диаметр передних колес – не менее 180 мм; - диаметр задних колес – не менее 250 мм; - вес коляски – не более 19 кг; - максимальная нагрузка – не менее 50 кг. Срок службы кресел-колясок должен составлять не менее 6 лет Поставка Товара должна осуществляется при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно). | 4 |
| 2. | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) Наименование товара по КТРУ, код позиции КТРУ: Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная 30.92.20.000-00000012 | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в условиях улицы по различным покрытиям, включая преодоление различных препятствий. Коляски должны иметь следующие характеристики: - складная, облегчённая алюминиевая рама, - высококачественная синтетическая обивка, - сиденье, регулируемое по ширине и глубине, - мягкие боковые фиксаторы на сиденье, - спинка должна иметь 4 положения угла наклона от вертикальной оси: 15, 30, 45, 60 градусов, - спинка, регулируемая по высоте, - подголовник, регулируемый по высоте, - мягкие боковые фиксаторы для тела, - передние и задние колёса пневматические, - быстросъёмные задние колёса, - возможность блокировки передних колёс, - стояночный тормоз задних колёс, - ножной упор для преодоления бордюров, - регулировка подножки по высоте, - регулировка подножки по углу наклона от 0 до 90 градусов. Комплектация: - барьер, - подголовник, - клин-абдуктор, - капор-капюшон защитный, - корзина для вещей, - трёхточечный ремень безопасности. - дождевик, - утепленная накидка на ноги, - инструкция на русском языке, - гарантийный талон на сервисное обслуживание. Технические характеристики: - максимальная ширина коляски – не более 600 мм; - ширина сиденья - от 250 до 400 мм; - глубина сиденья – от 350 до 400 мм; - высота спинки – от 670 до 740 мм; - диаметр передних колес – не менее 180 мм; - диаметр задних колес – не менее 250 мм; - вес коляски – не более 19 кг; - максимальная нагрузка – не менее 50 кг. Срок службы кресел-колясок должен составлять не менее 4 лет. Поставка Товара должна осуществляется при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно). | 4 |
| 3. | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) Наименование товара по КТРУ, код позиции КТРУ: Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная 30.92.20.000-00000012 | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в помещениях. Технические характеристики: - максимальная ширина коляски – не более 600 мм, - ширина сиденья - не более 350 мм, - высота спинки – не более 550 мм, - диаметр передних колес – не менее 180 мм, - диаметр задних колес – не менее 220 мм, - вес коляски – не более 16 кг, - максимальная нагрузка – не более 45 кг. Кресло-коляски должны иметь следующие характеристики: Складная по типу «трость» облегчённая алюминиевая рама; Высококачественная синтетическая съемная обивка; Спинка с возможностью плавной регулировки угла наклона от 20 до 60 градусов от вертикальной оси; Быстросъёмные задние колёса; Подножки с ремнями для стоп и регулировкой по высоте и по углу наклона от 0 до 90 градусов; Подголовник с регулировкой высоты; Ремни, позволяющие надежно зафиксировать ребенка от выпадения. Комплектация: Клин-абдуктор, капор-капюшон защитный, корзина для вещей, передние держатели колёс с блокировкой, инструкцию на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. Коляска должна иметь литые колёса. Срок службы кресел-колясок должен составлять не менее 6 лет. Поставка Товара должна осуществляется при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно). | 6 |
| 4. | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) Наименование товара по КТРУ, код позиции КТРУ: Кресло-коляска, управляемая сопровождающим лицом, складная 30.92.20.000-00000012 | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в условиях улицы. Технические характеристики: - максимальная ширина коляски – не более 600 мм, - ширина сиденья - не более 350 мм, - высота спинки – не более 550 мм, - диаметр передних колес – не менее 180 мм, - диаметр задних колес – не менее 220 мм, - вес коляски – не более 16 кг, - максимальная нагрузка – не более 45 кг. Кресло-коляски должны иметь следующие характеристики: Складная по типу «трость» облегчённая алюминиевая рама; Высококачественная синтетическая съемная обивка; Спинка с возможностью плавной регулировки угла наклона от 20 до 60 градусов от вертикальной оси; Быстросъёмные задние колёса; Подножки с ремнями для стоп и регулировкой по высоте и по углу наклона от 0 до 90 градусов; Подголовник с регулировкой высоты; Ремни, позволяющие надежно зафиксировать ребенка от выпадения. Комплектация: Клин-абдуктор, капор-капюшон защитный, корзина для вещей, дождевик, передние держатели колёс с блокировкой, мешок зимний на ноги, инструкция на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание. Коляска должна иметь пневматические колёса. Размеры коляски: - максимальная ширина коляски – не более 600 мм, - ширина сиденья - не более 350 мм, - высота спинки –не более 550 мм, - диаметр передних колес – не менее 180 мм, - диаметр задних колес – не менее 220 мм, - вес коляски – не более 16 кг, - максимальная нагрузка – не более 45 кг. Срок службы кресел-колясок должен составлять не менее 4 лет. Поставка Товара должна осуществляется при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно). | 6 |
|  | Итого |  | 20 |

Наименование Товара в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

Классификация кресел-колясок различных модификаций представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Технические требования

Кресла-коляски соответствуют требованиям:

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 «Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы»;

- ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Общие требования к техническим характеристикам и безопасности кресел-колясок.

Эргономика кресла-коляски обеспечивает удобное размещение и свободу движений Получателя при перемещениях.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи Получателя), с которым контактируют различные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации; разрешены к применению Минздравом России.

Кресло-коляска отвечает требованиям безопасности для Получателя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресло-коляска оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с Получателем в неподвижном состоянии, снижение скорости движения и полную остановку кресла-коляски.

Кресло-коляска исправна в процессе, после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой и падением Получателя на сидение, столкновением кресла-коляски с барьером, опрокидыванием кресла-коляски, преодолением препятствий в виде выемок и выступов, и статических нагрузок.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке и отгрузке.

На каждом кресле-коляске есть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации», на которой указаны:

- наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски;

- год изготовления;

- ограничения при езде;

- рекомендуемая максимальная масса получателя.

Товар должен быть новым (ранее не использованным), свободным от прав третьих лиц, без дефектов и повреждений.

Товар должен быть в упаковке, что обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (в соответствии с п.4.11.5. ГОСТ Р 51632-2014).

Срок службы кресла-коляски в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 N 85н (ред. от 06.05.2019) "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2018 N 50602).

Гарантийные обязательства (требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара)

Гарантийный срок должен составлять 24 месяца со дня выдачи товара Получателю, но не менее сроков, установленных изготовителем.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре Поставщиком должны быть обеспечены замена Товара на Товар той же модели надлежащего качества либо безвозмездное устранение недостатков Товара (гарантийный ремонт).

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт кресел-колясок во время гарантийного срока. В гарантийном талоне обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта кресел-колясок или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 15 рабочих дней.