Техническое задание

Поставка сигнализаторов звука световых и вибрационных для инвалидов в 2020 году

| № п/п | Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией Наименование товара по КТРУ, код позиции КТРУ: Сигнализатор звука цифровой с световой индикацией 27.90.20.120-00000001 | Световой сигнализатор звука на дверной звонок. Световой индикатор звонка для плохо слышащих (стробоскоп) должен дублировать яркими периодическими световыми импульсами звуковой сигнал. Световой сигнал должен быть хорошо различим в светлое время суток. В комплектацию сигнализатора должны входить приемное устройство со световой индикацией и передатчики. Связь между приемным устройством и передатчиками беспроводная. Наружные поверхности изделия должны быть устойчивы к разрешенным к применению стандартным моющим средствам, предназначенным для санитарной обработки реабилитационных бытовых приборов. Конструкция сигнализатора должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости) при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации. Сигнализатор звука должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении. Срок службы товара должен составлять не менее 5 лет. | 170 |
| 2 | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией Наименование товара по КТРУ, код позиции КТРУ: Сигнализатор звука цифровой с световой индикацией 27.90.20.120-00000001 | Световой сигнализатор звука на домофон и телефон. Световой индикатор звонка для плохо слышащих (стробоскоп) должен дублировать яркими периодическими световыми импульсами звуковой сигнал. Светящиеся светодиоды должны информировать о том, какой сигнал поступил. Световой сигнал должен быть хорошо различим в светлое время суток. В комплектацию сигнализатора должны входить приемное устройство со световой индикацией и передатчики. Связь между приемным устройством и передатчиками беспроводная. Наружные поверхности изделия должны быть устойчивы к разрешенным к применению стандартным моющим средствам, предназначенным для санитарной обработки реабилитационных бытовых приборов. Конструкция сигнализатора должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости) при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации. Сигнализатор звука должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении. Срок службы товара должен составлять не менее 5 лет. | 170 |
| 3. | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией Наименование товара по КТРУ, код позиции КТРУ: Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией 27.90.20.120-00000002 | Сигнализатор должен быть предназначен для оповещения инвалидов с пониженным или отсутствующим слухом о наличии звукового сигнала. Сигнализатор должен реагировать на сигналы, поступающие от дверного звонка, телефона, домофона. В комплектацию сигнализатора должны входить мобильный вибрационный приемник и передатчики. При поступлении всех видов входящих сигналов мобильный вибрационный приемник должен вибрировать. Связь между приемником и передатчиками беспроводная. Для каждого бытового сигнала предусмотрен отдельный передатчик. Конструкция сигнализатора должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости) при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации. Наружные поверхности изделия должны быть устойчивы к разрешенным к применению стандартным моющим средствам, предназначенным для санитарной обработки реабилитационных бытовых приборов. Прибор должен соответствовать требованиям электро- и пожарной безопасности. Все аксессуары, необходимые для работы и монтажа устройства, должны входить в комплект поставки. Срок службы товара должен составлять не менее 5 лет. | 6 |
| 3. | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией Наименование товара по КТРУ, код позиции КТРУ: Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией 27.90.20.120-00000003 | Сигнализатор должен быть предназначен для оповещения инвалидов с пониженным или отсутствующим слухом о наличии звукового сигнала. Сигнализатор должен реагировать на входящие сигналы, поступающие от телефона, дверного звонка, домофона, плача ребенка. Сигнализатор должен дублировать поступивший звуковой сигнал яркими периодическими световыми импульсами и вибрацией корпуса приемника. Яркость световых вспышек должна быть достаточна для визуального восприятия в условиях дневного освещения и возможности визуального определения источника сигнала. В комплектацию сигнализатора должны входить мобильный свето-вибрационный приемник и передатчики. Связь между приемником и передатчиками беспроводная. Мобильный приемник должен быть переносным. Для каждого бытового сигнала предусмотрен отдельный передатчик. Конструкция сигнализатора должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ним, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости) при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации. Наружные поверхности изделия должны быть устойчивы к разрешенным к применению стандартным моющим средствам, предназначенным для санитарной обработки реабилитационных бытовых приборов. Прибор должен соответствовать требованиям электро- и пожарной безопасности. Питание сигнализатора должно быть комбинированным (от сети переменного тока и от элементов питания). Все аксессуары, необходимые для работы (адаптеры, аккумуляторы, батарейки) и монтажа устройства, должны входить в комплект поставки. Количество адресов сигнализирующего устройства для гарантии отсутствия ложного срабатывания должно быть не менее 60. Радиус устойчивого приема сигнала - в условиях прямой видимости – должен быть не менее 30 м., - в условиях сложных бытовых помещений – должен быть не менее 15 м. Срок службы товара должен составлять не менее 5 лет. | 35 |
|  | Итого: |  | 381 |

Наименование товара в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

Сигнализаторы звука световые и вибрационные должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности».

Товар должен быть новым (ранее не использованным), свободным от прав третьих лиц, без дефектов и повреждений.

Товар должен быть в упаковке, что обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (в соответствии с п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014).

# Гарантийные обязательства (требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара)

Гарантийный срок должен составлять 12 месяцев со дня выдачи товара Получателю, но не менее сроков, установленных изготовителем.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в Товаре Поставщиком должны быть обеспечены замена Товара на Товар той же модели надлежащего качества либо безвозмездное устранение недостатков Товара (гарантийный ремонт).

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт кресел-колясок во время гарантийного срока. В гарантийном талоне обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта кресел-колясок или устранения неисправностей.

Поставщик должен обеспечить получателю возможность гарантийного ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при выполнении контракта по обеспечению инвалидов креслами-колясками в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 15 рабочих дней.