Техническое задание

Поставка в  2020 году инвалидам Телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами  в количестве изделий 200 штук на общую сумму 1 732 142,00

Описание объекта закупки *

ОКПД2:26.40.20.122.

КТРУ:26.40.20.122. -00000001

| № п/п | Наименование | Название КТРУ | Код по КОЗ | Описание изделия | Кол-во, шт. | Цена за еденицу (руб.) | Суммарная стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 5 | 6 |  |  |
| 1 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю 54-66 см | 01.28.18.01.01 | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию. Телевизор должен быть жидкокристаллическим. Диагональ телевизора должна быть не менее 54 см (не менее 21,26 дюйма) Формат экрана 16:9. Частота обновления не менее 50 Гц Поддержка стандартов DVB-T2; DVB- С. Телетекст с памятью не менее 10 страниц Наличие разъемов для наушников. Мощность звука не менее 2 Вт Акустическая система не менее одного динамика Телевизоры с телетекстом должны обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения»). Меню должно быть на русском языке. Телевизор с телетекстом должен быть укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке. Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев с даты передачи товара Получателю и подписания акта приема-передачи товара | 200 | 8660,71 | 1 72 142,00 |

* Использование при описании объекта закупки характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером оказываемых услуг, потребностями инвалидов.

Требования к качеству Товара

Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами должны соответствовать помехоустойчивости электронных реабилитационных средств информатики, сигнализации и связи – по ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия».

Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами   должны соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний»  Классификация. Основные параметры».

Инвалиду должен быть передан новый   телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами,     пригодный для использования по назначению в течение срока его эксплуатации. Несоответствие качества будет определяться на основании письменных обращений инвалидов, с последующей заменой некачественного Товара в течение 20 рабочих дней, в период гарантийного срока годности Товара.

Требования к безопасности Товара

# Материалы, из которых изготавливаются новые   телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации. Требования безопасности  должны соответствовать ГОСТ Р 51671-2015 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и безопасности».

Максимально допустимый уровень звуковой мощности и допустимые значения вибрации должны быть установлены стандартами на группы реабилитационных бытовых приборов и (или) техническими условиями на реабилитационные бытовые приборы.

Требования безопасности к телевизорам с телетекстом должны соответствовать требованиям Технических регламентов Таможенного союза: 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Требования к упаковке и отгрузке Товара

Упаковка телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами   должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. На каждом телевизоре должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка.

Условия транспортирования телевизоров должны соответствовать ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

# К каждому телевизору должны прилагаться документы, соответствующие ГОСТ Р 51647-2000 «Средства связи и информации реабилитационные электронные. Документы эксплуатационные. Виды и правила выполнения».

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов в Ставропольском крае, куда следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.