Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами,

протезно-ортопедическими изделиями в 2020 году.

- Способ определения поставщика: Аукцион в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2020 году. Аппараты на нижние конечности.

Количество всего 46 штук на сумму 1 530 769 рублей 28 копеек.

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу (шинно-кожаный) состоит из гильзы бедра, гильзы голени и стопы соединенных между собой металлическими шинами. Гильза бедра и голени должны быть изготовлены из натуральной кожи по индивидуальным меркам. Гильзы бедра и голени соединяются металлическими шинами с коленным шарниром с механическим замком (фиксатором) или без (по назначению). Стопа изготавливается из металлических стелек (полустелек) и металлических пластин. Стопа соединяется металлическими шинами с голеностопным шарниром без механического замка (фиксатора). Крепление аппарата должно быть на шнуровке или на застёжках (капка-штрипка) Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. Срок гарантии изделия – 12 месяцев. | 26 | 35841,24 | 931872,24 |
| Аппарат коленный сустав | Аппарат на коленный сустав состоит из гильзы бедра, гильзы голени соединенных между собой металлическими шинами. Гильза бедра и голени должны быть изготовлены из полиэтилена высокого или низкого давления индивидуально по слепку. Допускается смягчение подкладочным материалом с мелкоячеистой структурой внутренних стенок гильзы. Допускается декорирование гильзы термобумагой. Гильзы бедра и голени соединяются между собой металлическими шинами с коленным шарниром с механическим замком (фиксатором). Крепление аппарата должно быть на шнуровке или на застёжках типа «Контакт (Велкро)» Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. Срок гарантии изделия – 12 месяцев. | 6 | 43312,61 | 259875,66 |
| Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав назначается для устранения деформации и разболтанности тазобедренного сустава при заболеваниях в области тазобедренного сустава в затихающей и затихшей стадиях, состояниях после вправления вывиха бедра, последствиях травм, а также после различных реконструктивных операций в области тазобедренного сустава и проксимального отдела бедра и др. Состоит из гильз бедра и полукорсета, шин бедра – наружной и внутренней, двух полуколец бедра, шин полукорсета – надтазовой, тазовой и боковой. Соединение наружной шины бедра и боковой шины полукорсета образует тазобедренный шарнир. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. Срок гарантии изделия – 12 месяцев. | 2 | 25114,93 | 50229,86 |
| Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав предназначен для ортезирования нижних конечностей различной этиологии (отвисающая стопа, нефиксированные деформации стопы), при замедленном сращении переломов костей, ложных суставах, заболеваниях и деформациях голеностопного сустава и стопы. Состоит из башмачка (гильзы стопы), гильзы голени, металлических шин с голеностопными шарнирами, полуколец, аппаратной стельки и крепления. Башмачок (с металлической аппаратной стелькой) и гильза голени соединяются между собой посредством шин с голеностопным шарниром. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. Срок гарантии изделия – 12 месяцев. | 12 | 24065,96 | 288791,52 |
| ИТОГО | 46 |  | 1 530 769,28 |

- Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

- Начальная (максимальная) цена контракта: 1 530 769 рублей 28 копеек.

- Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

- Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, поставку товара на территорию г. Якутска, хранение товара, доставку товара Получателям до места жительства в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Выполнение работ на территории Республики Саха (Якутия) в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выдачи Заказчиком направления Исполнителю.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Перечисление средств Заказчик осуществляет по мере представления, подписанного Сторонами, Актов приема-передачи изделия, реестра выполненных работ, акта поставки товара, отрывного талона к направлению, а также счета на оплату по безналичному расчету в течении 30 рабочих дней с даты предоставления.

- Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта.