Техническое задание

для проведения электронного аукциона на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей для купания, в 2020 году.

| Наименование и характеристики Изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Протез голени для купания | Протез голени модульный, без косметической облицовки. Без косметической оболочки. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). Количество приемных (пробных или сменных) гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Тип вкладного элемента в приемной гильзе: без вкладной гильзы или чехлы полимерные гелиевые без тканевого покрытия или чехлы низкой плотности для проблемной культи голени. Крепление за счет формы приемной гильзы без использования дополнительных элементов или крепление вакуумное мембранное для полимерных чехлов или с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная, влагозащищенная. Дополнительное функциональное устройство отсутствует. Тип протеза по назначению: специальный для купания. | 8 |
| Протез бедра для купания | Протез бедра модульный. Без косметической облицовки. Без косметической оболочки. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). Количество приемных (пробных или сменных) гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента могут применяться чехлы полимерные гелевые или без вкладной гильзы. Метод крепления: вакуумное мембранное для полимерных чехлов или крепление с ипользованием замка для полимерных чехлов или вакуумное. Тип регулировочно-соединительных устройств: на нагрузку до 150 кг. Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная, влагозащищенная. Коленный шарнир с ручным замком, одноосный. Дополнительное функциональное устройство отсутствует. Тип протеза по назначению: специальный для купания | 8 |

Требования к качеству выполнения работ.

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента, предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалидов восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к безопасности работ.

Изделия должны быть новыми (ранее неиспользованными), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов (осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, низкое качество комплектующих и материалов и т.д.), связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижней конечности, индивидуально для пациента, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (мочи).

Металлические детали протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями: ГОСТ ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные», п.5. Требования к материалам, п.11. Требования к конструкции, ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей», п.6. Требования надежности, п.7. Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести, п.8. Конструктивные требования, п.9. Требования к материалам.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения, ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» п.4. Общие технические требования, ГОСТ ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные» п.1. Область применения, п.4. Общие требования, п.12. Технические требования, п.13. Информация, предоставляемая изготовителем, ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей», п.1. Область применения, п.4. Классификация, п.5. Общие требования.

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению: ГОСТ ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные», п.14. Упаковка. ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей», п.10. Комплектность, п.11. Маркировка, п.12. Упаковка.

Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами должно осуществляться при наличии действующих деклараций соответствия.

Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества работ:

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю, и его продолжительность составляет не менее 12 месяцев, со дня подписания акта сдачи-приемки Изделия.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования изделием, утвержденного положениями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантия распространяется на все составляющие изделия, за исключением составляющих, имеющих самостоятельные сроки пользования в соответствии с действующим законодательством.

В период гарантийного срока службы Исполнитель обязан за счет собственных средств производить гарантийный ремонт или замену изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока; возмещать расходы за проезд Получателя, а также сопровождающего лица, для замены или ремонта изделия до истечения его гарантийного срока.

Обязательно наличие стационарного места обслуживания на территории Карачаево-Черкесской Республики  для приема заказов, примерки изделий, выдачи готовых изделий и для осуществления гарантийного ремонта в период гарантийного срока службы.