Техническое задание

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами нижних конечностей в 2020 году.

Максимальное значение цены контракта:

Максимальное значение цены контракта – 5 783 220 (пять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи двести двадцать) рублей 17 копеек.

Начальная сумма цен единиц работы – 3 571 333 (три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча триста тридцать три) рубля 81 копейка.

| № п/п | Наименование Изделий | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Изделий | Единица измерения. | Начальная цена единицы работы (единицы изделия – результата выполненной работы), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р». Значение классификатора: 8-07-09) | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. РСУ соответствуют весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием кожаных полуфабрикатов, гильзы на бедро. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. | штука | 80 771,65 |
| 2. | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р». Значение классификатора: 8-07-09) | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты. РСУ соответствуют весу инвалида. Полимерный чехол (лайнер) применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида - силиконовый, сополимерный, мембрана и др. Крепление применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида и вида чехла - замок, вакуумное крепление, с использованием клапана. Стопа энергосберегающая для инвалидов 1,2 уровня активности. | штука | 165 700,99 |
| 3. | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р». Значение классификатора: 8-07-09) | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты. РСУ соответствуют весу инвалида. Полимерный чехол (лайнер) применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида - силиконовый, сополимерный, мембрана и др. Крепление применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида и вида чехла - замок, вакуумное крепление, с использованием клапана. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2,3 уровня активности. | штука | 204 984,00 |
| 4. | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р». Значение классификатора: 8-07-09) | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. РСУ соответствуют весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием кожаных полуфабрикатов, вакуумного бандажа, текстильного бандажа, гильзы на бедро. Стопа энергосберегающая для инвалидов 1, 2 уровня активности. | штука | 131 851,05 |
| 5. | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р». Значение классификатора: 8-07-09) | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. РСУ соответствуют весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием вакуумного бандажа, текстильного бандажа, гильзы на бедро. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | штука | 197 890,33 |
| 6. | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р». Значение классификатора: 8-07-09) | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты. РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление с использованием вакумного бандажа, текстильного бандажа, гильзой на бедро. Стопа энергосберегающая для инвалидов 3,4 уровня активности. | штука | 251 889,67 |
| 7. | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р». Значение классификатора: 8-07-09) | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты. РСУ соответствуют весу инвалида. Полимерный чехол (лайнер) применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида - силиконовый, сополимерный, мембрана и др. Крепление применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида и вида чехла - замок, вакуумное крепление, с использованием клапана. Стопа энергосберегающая для инвалидов 3,4 уровня активности. | штука | 264 207,33 |
| 8. | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р». Значение классификатора: 8-07-10) | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа. РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или поддерживающего бедренного бандажа. Коленный модуль применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида одноосный замковый, или полицентрический беззамковый, или одноосный с механизмом торможения (механический). Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. | штука | 127 074,00 |
| 9. | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р». Значение классификатора: 8-07-10) | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа. РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или поддерживающего бедренного бандажа. Коленный модуль применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида одноосный замковый, или полицентрический беззамковый, или одноосный с механизмом торможения (механический). Стопа энергосберегающая для инвалидов 1,2 уровня активности. | штука | 151 876,65 |
| 10. | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р». Значение классификатора: 8-07-10) | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, полимерные композиты, кожа. РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или поддерживающего бедренного бандажа. Коленный модуль применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида пневматический с механизмом торможения или полицентрический пневматический. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | штука | 212 476,00 |
| 11. | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р». Значение классификатора: 8-07-10) | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа. РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или поддерживающего бедренного бандажа. Коленный модуль гидравлический полицентрический. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | штука | 385 382,67 |
| 12. | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р». Значение классификатора: 8-07-10) | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа. РСУ соответствуют весу инвалида. Полимерный чехол (лайнер) применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида - силиконовый, мембрана, др. Крепление применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида и вида чехла - система KISS, замок, вакуумное крепление, с использованием клапана, поддерживающий бедренный бандаж. Коленный модуль полицентрический пневматический. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2,3 уровня активности. | штука | 293 206,72 |
| 13. | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р». Значение классификатора: 8-07-10) | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа. РСУ соответствуют весу инвалида. Полимерный чехол (лайнер) применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида - силиконовый, мембрана, др. Крепление применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида и вида чехла - система KISS, замок, вакуумное крепление, с использованием клапана, поддерживающий бедренный бандаж. Коленный модуль одноосный с ротационной гидравликой. Стопа энергосберегающая для инвалидов 3, 4 уровня активности. | штука | 489 070,00 |
| 14. | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р». Значение классификатора: 8-07-10) | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа .РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление протеза системой KISS с использованием чехла (лайнера) из полимерного материала или при помощи поддерживающего бедренного бандажа и вакуумного клапана. Коленный модуль применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида одноосный замковый, или полицентрический беззамковый, или одноосный с механизмом торможения (механический). Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. | штука | 209 532,75 |
| 15. | Протез бедра лечебно-тренировочный (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р». Значение классификатора: 8-07-03) | Протез бедра лечебно-тренировочный. Косметическая облицовка листовой поролон, покрытие облицовки - чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная. Материал индивидуальной постоянной гильзы - слоистый пластик, полимерные композиты, МПЛ. РСУ соответствует весу инвалида. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или поддерживающего бедренного бандажа. Коленный модуль применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида одноосный замковый или полицентрический беззамковый или одноосный с механизмом торможения (механический). Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. | штука | 81 800,00 |
| 16. | Протез голени лечебно-тренировочный (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р». Значение классификатора: 8-07-02) | Протез голени лечебно-тренировочный. Косметическая облицовка – листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием кожаных полуфабрикатов, текстильного бандажа, гильзы на бедро. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. | штука | 58 900,00 |
| 17. | Протез бедра для купания (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р». Значение классификатора: 8-07-05) | Протез бедра для купания. Без косметической облицовки. Культиприемная гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи пациента. Материал культиприемной гильзы - литьевой слоистый пластик, усиленный углетканью (карбон). Крепление протеза системой KISS с использованием полимерного гелевого чехла (1 штука) или при помощи поддерживающего бедренного бандажа и вакуумного клапана. РСУ соответствуют весу инвалида. Коленный модуль замковый. Несущие конструкции коленного модуля выполнены из водоотталкивающих материалов. Стопа бесшарнирная, монолитная, водостойкая. Подошва стопы имеет решетчатый профиль и благодаря специальной композиции применяемых материалов и форме, обладает очень хорошей сцепляемостью с мокрой опорной поверхностью, что увеличивает безопасность пользования протезом. | штука | 168 300,00 |
| 18. | Протез голени для купания (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р». Значение классификатора: 8-07-04) | Протез голени для купания. Без косметической облицовки. Приемная гильза индивидуальная. Материал индивидуальной постоянной гильзы- слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты. РСУ водостойкие, соответствуют весу инвалида. Крепление за счет формы приемной гильзы с использованием вакуумного бандажа. Стопа монолитная водостойкая. | штука | 96 420,00 |
| Начальная сумма цен единиц работы: 3 571 333,81 рубля |

Требования к безопасности, экологической безопасности,

к качеству результата выполненных работ.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.4.4.1, п.5.1, п.5.2). Протезы голени модульные, в том числе при недоразвитии; протезы бедра модульные, в том числе при врожденном недоразвитии должны соответствовать ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (далее инвалидов) протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, социальных и технических мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения функций и (или) дефекты нижних конечностей, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий должны быть направлены на частичное восстановление функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей инвалидов с помощью протезов нижних конечностей.

Изготовитель должен изготавливать протезы, удовлетворяющие следующим требованиям:

- не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья инвалида, окружающей среды, а так же использование протезов не должно причинять вред имуществу инвалида при его эксплуатации.

- материалы, применяемые для изготовления протезов, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, воздействующих на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации.

- протезы не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Качество протезов нижних конечностей должно быть подтверждено декларацией о соответствии, выданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к маркировке и упаковке, транспортированию и хранению результата выполненных работ.

Маркировка и упаковка протезов голени модульных, в том числе при недоразвитии; протезов бедра модульных, в том числе при врожденном недоразвитии должны осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (п.11, п.12).

Маркировка и упаковка протезов бедра для купания, протезов голени для купания, протезов бедра лечебно-тренировочных, протезов голени лечебно-тренировочных должны осуществляться в соответствии требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.13.2, п.14).

Транспортирование и хранение протезов нижних конечностей должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п.4.11.4.).

Требования к гарантии качества выполненных работ, к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию выполненных работ

Исполнитель гарантирует, что результаты работ, выполненных в соответствии с условиями Контракта, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ и действительна:

- на протез голени модульный, в том числе при недоразвитии - 2 (два) года (для детей-инвалидов - 1 год) с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ;

- на протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии - 2 (два) года (для детей-инвалидов - 1 год) с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ;

- на протез голени для купания - 3 (три) года (для детей-инвалидов - 1 (один) год с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ;

- на протез бедра для купания - 3(три) года (для детей-инвалидов - 1(один) год) с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ;

- на протез бедра лечебно-тренировочный - 1 (один) год (по медицинским показаниям приемная гильза может меняться до трёх раз в год) с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ;

- на протез голени лечебно-тренировочный - 1 (один) год (по медицинским показаниям приемная гильза может меняться до трёх раз в год) с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ.

Функциональные и качественные характеристики протезов нижних конечностей должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом протезно-ортопедического изделия, который составляет:

- на протез голени модульный, в том числе при недоразвитии - 2 (два) года (для детей-инвалидов - 1 год) с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ;

- на протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии - 2 (два) года (для детей-инвалидов - 1 год) с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ;

- на протез голени для купания - 3 (три) года (для детей-инвалидов - 1 (один) год с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ;

- на протез бедра для купания - 3(три) года (для детей-инвалидов - 1(один) год) с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ;

- на протез бедра лечебно-тренировочный - 1 (один) год (по медицинским показаниям приемная гильза может меняться до трёх раз в год) с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ;

- на протез голени лечебно-тренировочный - 1 (один) год (по медицинским показаниям приемная гильза может меняться до трёх раз в год) с момента подписания Инвалидом Акта сдачи-приемки работ.

Исполнитель производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену ПОИ, вышедших из строя до истечения гарантийного срока. Ремонт производится Исполнителем в течение 15 (пятнадцати) дней с момента обращения Инвалида к Исполнителю.

Если результат работ (ПОИ) выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Инвалида (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Исполнителем.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов протезами нижних конечностей (далее так же – ПОИ) производится по направлениям Заказчика, выданным Инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Доставка результатов работ (ПОИ) осуществляется до места жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом ПОИ выдаются по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта организовать стационарный пункт выдачи ПОИ на территории г. Читы Забайкальского края. Исполнитель вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи ПОИ на территории Забайкальского края.

Организованные Исполнителем стационарные пункты выдачи ПОИ должны соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Выполнение работ по обеспечению Инвалидов ПОИ производится по индивидуальным меркам, снятым с Инвалида. Исполнитель обязан провести индивидуальный обмер Инвалида по месту жительства Инвалида в Забайкальском крае или по согласованию с Инвалидом по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

При выдаче ПОИ Исполнитель обязан произвести примерку и оказать консультативно-практическую помощь по пользованию ПОИ и обучить правилам его эксплуатации.

Исполнитель обязан предоставить Инвалидам право выбора способа получения ПОИ (по месту жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края, или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края).

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков Получателям ПОИ из Реестра Получателей, с пометкой о времени звонка и выборе Инвалидом места и времени примерки, доставки ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ПОИ.

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Инвалидами по вопросам получения ПОИ.

Срок выполнения работ: С момента заключения Государственного Контракта по 30.11.2020 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.

В случае получения от заказчика Реестра Получателей ПОИ, в течение 7 рабочих дней со дня получения данного Реестра, по телефону связаться со всеми Инвалидами, указанными в Реестре получателей ПОИ, и уведомить их о необходимости срочного получения ПОИ. Все телефонные разговоры с данными Инвалидами зафиксировать в журнале телефонных разговоров.

Форма, срок и порядок оплаты:

Оплата ПОИ производится ежемесячно, в месяце следующем за расчетным, в отношении всего объема выполненных в расчетном месяце работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Заказчику надлежащим образом оформленного счета на оплату, при наличии подписанного Сторонами Акта выполненных работ, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

Под расчетным понимается месяц, в котором фактически выполнены работы.

Акт выполненных работ подписывается Заказчиком на основании следующих представленных Исполнителем надлежащим образом оформленных документов: Акта сдачи-приемки работ, Акта предварительной приемки выполненных работ, Реестра выполненных работ, с приложенными к нему отрывными талонами к Направлениям.