Техническое задание (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

Наименование и описание объекта электронного аукциона: № 012. Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви  для обеспечения инвалидов в 2020 году (обувь для детей).

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество пар |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (9-01-01) | Ботинки детские без утепленния с полукорсетом или жесткими берцами или высокой боковой поддержкой | 300 |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (9-02-01) | Ботинки детские утепленные с полукорсетом или жесткими берцами или высокой боковой поддержкой | 100 |
|  |  | итого | 400 |

1.Требования к качеству работ

Сложная ортопедическая обувь: Обувь, предназначенная для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции.

Ортопедическая обувь должна быть с индивидуальными параметрами изготовления: Обувь, в конструкции которой учтены анатомо-функциональные особенности конкретного человека, изготовленная по медицинскому заказу.

Ортопедическая обувь на подбор: Обувь, в конструкции которой учтены среднетипичные характеристики и параметры стоп однородной по диагнозу группы людей.

Специальные детали: Детали обуви, служащие для восстановления или компенсации статодинамической функции, а также для укрепления верха обуви при использовании протезно-ортопедических изделий.

Обувь должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2011, типового технологического процесса и образцам-эталонам, утвержденным медико-технической комиссией предприятия-изготовителя. Обувь следует изготавливать по обувным ортопедическим колодкам по ГОСТ Р 53800, обувным колодкам по ГОСТ 3927 или по колодкам, полученным на основе слепка стопы.

Обувь по методам крепления должна соответствовать ГОСТ 23251. Не допускается изготавливать зимнюю обувь строчечно-клеевым методом крепления.  Индивидуальная ортопедическая обувь в соответствии с требованиями медицинского заказа может быть асимметричной в паре или выполнена в одной полупаре. Обувь в соответствии с ее функциональным назначением должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). Допускается изготавливать обувь на протезы, аппараты, при лимфостазе, акромегалии без специальных деталей - с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности пользователей данной категории. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более. Сложная ортопедическая обувь должна быть только с индивидуальными параметрами изготовления.
В готовой обуви не допускаются:
- отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож;
- роговины и кнутовины на носках и союзках;
- механические повреждения;
- отставание верха и подкладки от задника;
- местная неприклейка подошв;
- плохое формование пяточной и носочной частей обуви;
- деформация верха;
- складки внутри обуви;
- расщелины между деталями низа;
- осыпание красителя;
- бугры, вмятины, складки.

Требования надежности: Обувь должна быть ремонтопригодной в течение срока службы. Специальные детали ортопедической обуви ремонту не подлежат.

Маркировка и упаковка: Маркировка ортопедической обуви с индивидуальными параметрами изготовления - в соответствии с требованиями ГОСТ 54407-2011.

Упаковка ортопедической обуви с индивидуальными параметрами изготовления - в соответствии с порядком, установленным изготовителем.

Требования безопасности:  Обувь по конструкции должна соответствовать своему функциональному назначению. Обувь должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья пользователя. Обувь должна быть плотно закреплена на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек "молний" или текстильных.

Материалы, применяемых для изготовления ортопедической обуви должны соответвсвовать требованиям ГОСТ 54407-2011.

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ.

Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона и составляет:

- не менее 45 дней - на детскую обувь;

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие – изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Ортопедическая обувь должна иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи протезно-ортопедического изделия Получателем  должен иметь величину не менее срока пользования,  утвержденного  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018  г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2011. «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Обоснование цены: обоснования НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием общедоступной  ценовой информации, содержащейся в реестре  государственных  контрактов (распоряжение Правительства РФ №1995-р от 18.09.2017г).

Документ обязательного подтверждения соответствия товара в соответствии с  постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г.№982

ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р 54407-2011.

Место выполнения работ: Российская Федерация, при невозможности инвалида прибыть к месту изготовления изделий,  все предварительные работы  по определению индивидуальных размеров для каждого инвалида должны осуществляться по месту жительства инвалида, а также при невозможности выдача изготовленного изделия должна осуществляться по месту жительства инвалидов.

Сроки выполнения работ: не более 25 календарных дней со дня обращения инвалида (при наличии направлений Заказчика). Работы должны быть выполнены в полном объеме до 31 августа 2020 года.