ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка инвалидам слуховых аппаратов с ушными вкладышами индивидуального изготовления в 2020 году

| Наименование и описание объекта закупки и условия контракта: Слуховые аппараты (далее – ТСР) предназначены для компенсации потерь слуха. Общее количество поставляемого товара – 197 шт. Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные с ушными вкладышами индивидуального изготовления 93 шт. Слуховой аппарат предназначен для компенсации тяжелой потери слуха. Диапазон частот Нижняя граница не более 0,2 кГц Верхняя граница не менее 4,0 кГц Максимальный ВУЗД 90 От 140 дБ Максимальное акустическое усиление От 80 дБ Количество каналов цифровой обработки звука Не менее 5 Количество программ прослушивания Не менее 3 Система динамического подавления обратной связи | Наличие Система шумоподавления Наличие Функция обнаружения телефона Наличие Ушной вкладыш индивидуального изготовления по форме и размеру полностью соответствующий анатомии уха и способствующий улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными (примерочными) ушными вкладышами Наличие Элементы питания Наличие Комплект поставки слухового аппарата Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный – 1 шт., ушной вкладыш индивидуального изготовления – 1 шт., элементы питания – в количестве, необходимом для правильного функционирования слухового аппарата Слуховые аппараты цифровые заушные мощные с ушными вкладышами индивидуального изготовления 94 шт. Слуховой аппарат предназначен для компенсации сильной потери слуха. Диапазон частот | Нижняя граница не более 0,2 кГц Верхняя граница не менее 5,0 кГц Максимальный ВУЗД 90 От 130 до 135 дБ Максимальное акустическое усиление От 60 до 70 дБ Количество каналов цифровой обработки звука Не менее 4 Количество программ прослушивания Не менее 3 Система адаптивного шумоподавления Наличие Система динамического подавления обратной связи Наличие Направленный микрофон (Адаптивная направленность) Наличие Система подавления шумов микрофона (тихих шумов) Наличие Функция обнаружения телефона | Наличие Ушной вкладыш индивидуального изготовления по форме и размеру полностью соответствующий анатомии уха и способствующий улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными (примерочными) ушными вкладышами Наличие Элементы питания Наличие Комплект поставки слухового аппарата Слуховой аппарат цифровой заушный мощный – 1 шт., ушной вкладыш индивидуального изготовления – 1 шт., элементы питания – в количестве, необходимом для правильного функционирования слухового аппарата Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности с ушными вкладышами индивидуального изготовления 10 шт. Слуховой аппарат предназначен для компенсации слабых и средних потерь слуха. Диапазон частот Нижняя граница не более 0,2 кГц Верхняя граница не менее 5,0 кГц Максимальный ВУЗД 90 | От 123 до 130 дБ Максимальное усиление От 50 до 65 дБ Количество каналов цифровой обработки звука Не менее 3 Количество программ прослушивания Не менее 2 Система шумоподавления Наличие Система динамического подавления обратной связи Наличие Система подавления шумов микрофона (тихих шумов) Наличие Функция обнаружения телефона Наличие Ушной вкладыш индивидуального изготовления по форме и размеру полностью соответствующий анатомии уха и способствующий улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными (примерочными) ушными вкладышами Наличие Элементы питания Наличие Комплект поставки слухового аппарата Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности – 1 шт., ушной вкладыш индивидуального изготовления – 1 шт., элементы питания – в количестве, необходимом для правильного функционирования слухового аппарата Срок поставки: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 31 июля 2020 года. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. Место поставки: Поставка по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи (по выбору Получателя). В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара: - обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей; - установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами. Индивидуальная настройка слухового аппарата, его выдача, работы по изготовлению индивидуального ушного вкладыша осуществляются на территории Омской области по месту нахождения организации Поставщика (Соисполнителя), после получения именного «Направления» (письменного решения Заказчика, выдаваемого Получателю) или реестра Получателей, сформированного Заказчиком и переданного Поставщику (Соисполнителю). При передаче инвалидам слуховых аппаратов необходимо производить их настройку. Настройка слуховых аппаратов должна осуществляться организацией имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности по профилю «сурдология-оториноларингология» на территории Омской области. При отсутствии данной лицензии у Поставщика, он вправе привлекать к оказанию услуг по настройке слуховых аппаратов Соисполнителя. При этом Поставщик несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по исполнению данного вида услуг Соисполнителем. В случае привлечения Соисполнителя для оказания услуг по настройке слуховых аппаратов, требующих в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения РФ от 09.04.2015 № 178н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология» наличия лицензии на осуществление медицинской деятельности: сурдология – оториноларингология, Соисполнитель должен иметь вышеуказанную лицензию, действующую на территории Омской области. Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам: Поставляемые слуховые аппараты должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики. Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», а также требованиям государственных стандартов на однородные группы ТСР. Слуховые аппараты должны иметь документы, подтверждающие их качество, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| --- | --- | --- | --- | --- |