ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезно-ортопедическими изделиями (комплекты для протезирования женщин после мастэктомии) в 2020 году

Наименование и описание объекта закупки:

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов (далее – Получателей) протезно-ортопедическими изделиями – комплектами для протезирования женщин после мастэктомии (далее – протезы, ПОИ).

Количество – 4400 штук.

| № п/п | Номер вида ПОИ | Наименование ПОИ | Наименование работ, требования к результатам работ, качеству, техническим характеристикам работ | Объем (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8-09-01 | Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы различных модификаций. Область применения: протез молочной железы при односторонней и двусторонней мастэктомии. Протез грудной (молочной) железы представляет собой силиконовую оболочку, заполненную силиконовым гелем. Форма протеза определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя: треугольная, каплевидная, овальная или ассиметричная. Исполнение протеза правое или левое в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Размер протеза определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя в пределах размерного ряда от 0 до 12. Назначение экзопротеза – постоянное | 1100 |
| 2 | 8-09-02 | Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный | Чехол для хранения протеза молочной железы из трикотажного хлопчатобумажного полотна в соответствии с формой и размером протеза. | 1500 |
| 3. | 8-09-21 | Бюстгальтер (лиф-крепление) для фиксации экзопротеза молочной железы | Специальный ортопедический лиф для крепления протеза молочной железы изготавливается из хлопчатобумажных, эластичных и кружевных тканей и предусматривает клапан для фиксации протеза. В зависимости от индивидуальных особенностей Получателя: - бретели лифа снабжены регуляторами длины, позволяющими менять высоту лифа; - застежка располагается спереди или сзади лифа в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя;- застежка на крючках или на пуговицах в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Размер бюстгальтера определяется в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя | 1800 |
| ВСЕГО: | 4 400 |

Место выполнения работ:

Выполнение работ осуществляется по месту нахождения Подрядчика или по месту жительства Получателя при предъявлении именного Направления, при этом снятие мерок, примерка, подгонка и другие сопутствующие работы (услуги), доставка (передача) ПОИ осуществляются по месту жительства Получателя.

Срок выполнения работ:

В течение 30 (тридцати) дней с даты предоставления Получателем  Направления, выданного Заказчиком (письменного решения Заказчика, выдаваемого Получателю) или  с даты получения от Заказчика Подрядчиком (его представителем) реестра Получателей, сформированного Заказчиком, но не позднее 07 августа  2020 года.