Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – опор, ходунков для обеспечения ими в 2020 году инвалидов, в т. ч. для детей-инвалидов

| Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Кол-во (шт.) | Цена за единицу Товара (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опора в кровать веревочная | Опора в кровать веревочная предназначена для самостоятельного постепенного подъема инвалида в кровати из положения «лежа» в положение «сидя». Форма веревочной опоры – веревочная лестница. Веревочная опора должна состоять из перекладин, связанных полиэфирным плетеным шнуром. Перекладины должны быть из алюминиевой трубки, концы которой заглушены полиэтиленовыми заглушками. Веревочная опора в кровать должна быть с приспособлением для крепления. Крепление опоры должно выдержать нагрузку инвалида весом не менее 120 кг. В комплект поставки должны входить: веревочная опора в кровать, крепежные изделия, инструкция по установке. | 2 | 1 232,03 | 2 464,06 |
| Опора в кровать металлическая | Опора в кровать металлическая предназначена для удобства передвижения в кровати инвалидов с ограниченными возможностями. Опоры должны быть изготовлены из стальных нержавеющих труб. Покрытие опор должно быть ровное, без пузырей и отслаиваний. На опоры должно быть нанесено противоскользящее порошковое покрытие. Опоры должны быть устойчивы к дезинфицирующим растворам. Металлические части опор должны быть изготовлены из корозийно-стойких материалов и защищены от коррозии защитно-декоративными покрытиями. | 8 | 1 734,42 | 13 875,36 |
| Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания с наклонной подушкой используется для улучшения ребёнком контроля положения головы, укрепления мышц шеи, спины и плечевого пояса и обучения навыкам ползания. Абдукционная подушка (абдуктор) предупреждает патологическое сведение нижних конечностей в процессе движения. При необходимости пациент может фиксироваться на подушке двумя крепежными ремнями. Подушка должна быть наклонная на поролоне, обтянута винилискожей. | 30 | 7 456,25 | 223 687,50 |
| Опора для сидения для детей-инвалидов | Опора для сидения – сидение на колёсиках с тормозами. Создаёт правильное, симметричное положение за счёт изменяемых по высоте ножек и подлокотников, тазобедренного крепления, в виде одиночного ремня, комплексного нагрудного крепления «Уздечка» и абдуктора. Опора должна быть снабжена столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. Ножки сидения и подлокотники должны регулироваться по высоте. Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара колес иметь тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты искусственной кожей. | 50 | 20 147,75 | 1 007 387,50 |
| Опора для лежания для детей-инвалидов | Опора для лежания должна быть с крепёжными ремнями, абдукционными модулями, наклонной подушкой является позиционной опорой для детей. Угол наклона спинки должен регулироваться, при этом сила тяжести должна помогать скорректировать положение ребёнка. В комплект должны входить модули и ремни. Мягкие подушки должны быть на поролоне, обтянуты искусственной кожей. | 7 | 15 468,78 | 108 281,46 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов | Опоры для стояния для детей-инвалидов должны представлять собой комплекс устройств, которые обеспечивают этапность реабилитации. Опоры для стояния для детей-инвалидов должны способствовать подавлению патологической постуральной активности, должны создавать условия для выработки нормальных постуральных реакций; помогают предупредить развитие контрактур и деформаций крупных суставов; способствовать устранению нарушений осанки и патологической установки стоп. Опоры должны быть предназначены для обучения детей навыкам вертикального положения, для профилактики негативных физиологических и психологических последствий длительного пребывания ребенка-инвалида в лежачем или сидячем положении. Опора должна развивать у ребенка основные бытовые навыки, игровую деятельность. Конфигурация различных моделей опор должна давать возможность принятия вертикального положения с поддержкой сзади или спереди. | 70 | 22 501,66 | 1 575 116,20 |
| Ходунки с подмышечной опорой | Ходунки с подмышечной опорой предназначены для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и служат дополнительной опорой при ходьбе. Ходунки с подмышечной опорой должны быть изготовлены из металлических тонкостенных труб. | 5 | 3 418,00 | 17 090,00 |
| Ходунки с опорой на предплечье | Ходунки с опорой на предплечье должны быть предназначены для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и служить дополнительной опорой при ходьбе. | 5 | 4 146,14 | 20 730,70 |
| Ходунки-роллаторы | Ходунки-роллаторы предназначены для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и служат дополнительной опорой при ходьбе. Ходунки должны быть изготовлены из тонкостенных труб. Ходунки должны иметь сиденье для кратковременного отдыха и сетку для продуктов. Ходунки должны иметь регулировку высоты. | 5 | 5 148,37 | 25 741,85 |

Количество – 182 шт.

Начальная (максимальная) цена – 2 994 374 рубль 63  копейки.

Технические требования к ходункам

Ходунки - приспособления, предназначенные для поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Устройство регулирования высоты должно иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения.

Регулировать высоту и складывать ходунки пользователь должен без применения специальных инструментов.

Требования к материалам применяемым для изготовления ходунков

Ходунки  не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Ходунки должны соответствовать:

- ГОСТу Р ИСО 11199-1-2015 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки »

- ГОСТу Р ИСО 11199-3-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 3. Ходунки с опорой на предплечье».

Рукоятки (ручки) ходунков должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь форму, обеспечивающую прочность захвата.

Наконечник должен быть изготовлен из упругого, прочного материала, имеющий высокий коэффициент трения, однако цвет поверхности, по которой происходит движение ходунка не должен изменяться.

Требования к комплектности, упаковке, отгрузке ходунков

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Требования к маркировке, упаковку, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно медицинскими изделиями по ГОСТу 20790-93.

Упаковка ходунков должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения ходунков.

Гарантии на ходунки

Ходунки должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий.

Гарантийный срок эксплуатации ходунков – не менее двух лет с момента подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Технические требования к опорам

Опоры  должны пройти все требуемые Росздравнадзором испытания. Опоры должны быть удобными в пользовании. Опоры изготавливаются по индивидуальным размерам ребёнка.

Требования к материалам применяемым для изготовления опор

Опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Требования к комплектности, упаковке, отгрузке опор

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно медицинскими изделиями, должны осуществляться по ГОСТу 20790-93.

Упаковка технических средств реабилитации должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка технических средств реабилитации должна соответствовать стандартам и техническим условиям на технические средства реабилитации конкретных групп, типов (видов, моделей).

Гарантии на опоры

Опоры должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий.

Гарантийный срок эксплуатации опор – не менее двух лет с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Дополнительные условия

Участник должен поставить опоры, ходунки соответствующие требованиям, указанным в настоящем техническом задании.

Наличие регистрационного удостоверения на опоры, ходунки обязательно.