ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# к аукциону в электронной форме на поставку слуховых аппаратов для обеспечения инвалидов в 2020 году

ИКЗ _______________________________________

1.Цель. Определение поставщика на поставку слуховых аппаратов для обеспечения инвалидов в 2020 году в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Объект закупки: Поставка слуховых аппаратов (далее – Товар) для обеспечения инвалидов в 2020 году (далее – Получатели).

| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные должны иметь: 1. Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 142 дБ (указать конкретное значение). 2. Максимальное акустическое усиление не менее 82 дБ (указать конкретное значение). 3. Диапазон частот не более 0,1 и не менее 4,9 кГц (указать конкретный диапазон) 4. Количество программ прослушивания не менее 3 (указать конкретное значение). 5. Количество каналов цифровой обработки не менее 6 (указать конкретное значение). Должны быть следующие функции: 1. Частотная компрессия 2. Подавление акустической обратной связи без снижения усиления. 3. Шумоподавление 4. Подавление шума ветра 5. Подавление резких (импульсных) звуков 6. Автоматическая программа переключения СА в режим работы с аудиовходом 7. Автоматическая программа переключения СА в режим работы с телефонным аппаратом 8. Адаптивная направленность 9. Регистрация данных о режимах работы слухового аппарата 10. Режим телефонной катушки или телефонная катушка 11. Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ | 52 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховые аппараты заушные мощные должны иметь: 1. Максимальный ВУЗД 90 не менее 139 дБ (указать конкретное значение). 2. Максимальное акустическое усиление не менее 79 дБ (указать конкретное значение). 3. Диапазон частот не более 0,2 и не менее 5,0 кГц (указать конкретный диапазон). 4. Тип обработки цифрового сигнала: должен быть многоканальный (должно быть не менее 17 каналов цифровой обработки сигнала) или бесканальный (полос настройки компрессии не менее 9). 5. Количество программ прослушивания не менее 3 (указать конкретное значение). Должны быть следующие функции: 6. Адаптивная направленность 7. Адаптивное шумоподавление 8. Адаптивное подавление обратной связи 9. Автоматическая программа переключения в режим телефона. 10. Бинауральная регулировка громкости (беспроводное изменение громкости на парном аппарате) 11. Кнопка переключения программ 12. Оперативный регулятор громкости 13. Возможность FM – совместимости 14. Световой индикатор режима работы слухового аппарата 15. Мониторинг (дневник записи данных) | 38 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховые аппараты заушные мощные должны иметь: 1. Максимальный ВУЗД 90 не менее 130 и не более 136 дБ (указать конкретное значение). 2. Максимальное акустическое усиление не менее 66 и не более 75 дБ (указать конкретное значение). 3. Диапазон частот не более 0,2 и не менее 5,0 кГц (указать конкретный диапазон). 4. Тип обработки цифрового сигнала: должен быть многоканальный (должно быть не менее 17 каналов цифровой обработки сигнала) или бесканальный (полос настройки компрессии не менее 9). 5. Количество программ прослушивания не менее 3 (указать конкретное значение). Должны быть следующие функции: 6. Адаптивная направленность 7. Адаптивное шумоподавление 8. Автоматическая программа переключения в режим телефона 9. Бинауральная регулировка громкости (беспроводное изменение громкости на парном аппарате) 10. Кнопка переключения программ | 90 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховые аппараты заушные средней мощности должны иметь: 1. Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 124 и не более 130 дБ (указать конкретное значение). 2. Максимальное акустическое усиление должно быть не менее 54 и не более 63 дБ (указать конкретное значение). 3. Диапазон частот не более 0,1 и не менее 5,5 кГц (указать конкретное значение). 4. Возможные способы обработки цифрового сигнала –(должно быть не менее 17 каналов цифровой обработки сигнала) или бесканальный (полос настройки компрессии не менее 9). 5. Количество программ прослушивания не менее 3-х (указать конкретное значение). Должны быть следующие функции: 6. Адаптивная направленность 7. Адаптивное шумоподавление 8. Автоматическая программа переключения в режим разговора по телефону. 9. Кнопка переключения программ | 42 |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | Слуховые аппараты аналоговые заушные сверхмощные должны иметь: 1. Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 136 дБ (указать конкретное значение). 2. Максимальное акустическое усиление не менее 76 дБ (указать конкретное значение). 3. Диапазон частот не более 0,2 и не менее 4,5 кГц (указать конкретный диапазон) Должны быть следующие регулировки: 1. Регулировка ТНЧ 2. Регулировка ВУЗД | 1 |
| Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | Слуховые аппараты аналоговые заушные мощные должны иметь: 1. Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 130 дБ и не более 135 дБ (указать конкретное значение). 2. Максимальное акустическое усиление не менее 65 дБ и не более 70 дБ (указать конкретное значение). 3. Диапазон частот не более 0,1 и не менее 6,0 кГц (указать конкретный диапазон). Должны быть следующие регулировки: 1. Регулировка ТНЧ 2. Регулировка ВУЗД | 1 |

3. Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара:

- Место получения Товара – Предоставить Получателям право выбора способа и места получения Товара в пределах Ульяновской области: по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи.

Срок поставки Товара -  с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 1 июля 2020 года.

- Срок поставки Товара до Получателя: поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок действия Контракта - Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 30 августа 2020 года. Окончание действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон Контракта, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

4.Начальная (максимальная) цена Контракта – 4927 895 руб. 50 коп.

# 5. Обоснование цены Контракта - Приложение №1 к Техническому заданию.

6.Требования к техническим, функциональным характеристикам, качеству и безопасности Товара:

Требования к техническим и функциональным характеристикам Товара

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Изделия представлены в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология".

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории  Российской Федерации устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие технические условия».

Требования к качеству и безопасности Товара

Слуховой аппарат должен соответствовать требованиям государственного стандарта: ГОСТ Р 50444-92 (Раздел 3,4) «Межгосударственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинские», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть1», ГОСТ ISO 10993-5-2011«Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть5», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть10», ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний».

Качество изделий должно подтверждаться регистрационным удостоверением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, выдаваемым в установленном порядке, и Декларацией о соответствии либо сертификатом соответствия.

Слуховые аппараты должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики.

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний».

### Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке

На Товар должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Товара. При этом каждый Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении. Материалы, применяемые для изготовления слуховых аппаратов, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития РФ, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделия к месту выдачи должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

При использовании слуховых аппаратов по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование слуховых аппаратов по назначению не должно причинять вред имуществу инвалида при его эксплуатации.

Комплектность поставки слухового аппарата: слуховой аппарат, элемент питания, ушной вкладыш стандартный, паспорт изделия или руководство по эксплуатации, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт

8.Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества Товара:

Поставляемый Товар, должен быть новым, и не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Гарантийный срок устанавливается – 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Товара. В течении этого срока Поставщик обязан осуществить ремонт или замену изделия бесплатно. Срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) либо замены изделия с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления не должен превышать 30 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей. При передаче получателям, слуховой аппарат должен соответствовать комплектности согласно паспорту (инструкции по эксплуатации), выданного его изготовителем, и быть готовым к эксплуатации.

Настройка слуховых аппаратов производится при наличии у поставщика (представителя поставщика, соисполнителя) лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов слуховыми аппаратами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».