Техническое задание

на проведение открытого аукциона в электронной форме

на право заключения государственного контракта на выполнение работ, не требующих стационарных условий по обеспечению застрахованных лиц протезами верхних конечностей

Протезы верхних конечностей — 10 шт.

ОКПД 2: 32.50.22.129

КТРУ: 32.50.22.129-00000015 Протез руки с крюком/специализированным инструментом

(протез кисти рабочий);

32.50.22.129-00000017 Протез лучевой кости (протез предплечья активный,

косметический, рабочий);

32.50.22.129-00000006 Протез кисти руки миоэлектрический (протез предплечья

с внешним источником энергии)

КБК  - 39310030312039630323

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез кисти рабочий | Протез при вычленении кисти рабочий; взрослый, система управления: сохранившейся рукой или противоупором; приспособления комплект рабочих насадок; оболочка косметическая отсутствует; приемная гильза индивидуальная; крепление индивидуальное. В комплекте с чехлами в количестве 4-х штук. | 1 |
| 2 | Протез предплечья активный | Протез предплечья активный. Протез состоит из приемной гильзы, которая изготовлена индивидуально по слепку с культи инвалида, пассивной искусственной кисти, обеспечивает раскрытие пальцев за счет усилия на кистевой тяге. Регулировочно-соединительное устройство, с возможностью крепления к протезу с помощью переходников для короткой или длинной культи. Формообразующая оболочка, косметическая оболочка. Крепление индивидуальное. По назначению: постоянный. В комплекте с чехлами в количестве 4-х штук. | 5 |
| 3 | Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий, система управления: сохранившейся рукой или противоупором; комплект шин предплечья; приспособления: комплект рабочих насадок; приемная гильза индивидуальная; тип крепления при помощи полуфабрикатов; в комплекте с чехлами в количестве 4 штук. | 1 |
| 4 | Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический. Предназначен для восполнения косметического дефекта верхней конечности. Приемная гильза индивидуальная изготовлена по слепку с культи инвалида. Кисть косметическая или пассивная искусственная с косметической оболочкой. Крепление индивидуальное, в комплекте с чехлами в количестве 4-х штук. | 1 |
| 5 | Протез предплечья с внешним источником энергии | Протез предплечья активный. Система управления с помощью миопотенциалов мышц, с возможностью управления кистью как от двух, так и одного электрода; кисть многофункциональная; приемная гильза индивидуальная; косметическая оболочка; крепление индивидуальное; в комплекте с чехлами в количестве 4 штук. | 2 |
| ИТОГО | 10 |

Характеристики Изделий и требования к Изделиям установлены с учетом индивидуальных особенностей лица, пострадавшего на производстве в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия.

В течение двух рабочих дней после подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на изделия.

Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 мес.

Место выполнения работ: снятие замеров, примерка и передача Изделия Получателю – по месту жительства Получателя в Республике Карелия или по месту нахождения Исполнителя по выбору Получателя, изготовление изделий – по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня обращения Получателей к Исполнителю с направлением на Изделия, но не более 75 календарных дней со дня получения Исполнителем разнарядки Заказчика.