Техническое задание на

выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами верхних конечностей

Протез верхней конечности – средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Работы по обеспечению инвалидов ТСР предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию, выдачу средства реабилитации и должны включать в себя обеспечение протезами со следующими характеристиками:

| № | Характеристика работ | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 20 |
| 2 | Протез предплечья косметический | 10 |
| 3 | Протез плеча косметический | 6 |
| 4 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 17 |
| 5 | Протез предплечья рабочий | 10 |
| 6 | Протез плеча рабочий | 2 |
| 7 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 1 |
| 8 | Протез предплечья активный (тяговый) | 4 |
| 9 | Протез плеча активный (тяговый) | 2 |

Выполнение работ должно осуществляться на основании направлений,  выдаваемых Заказчиком.

Выполняемые работы должны производиться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности.

Возможны различные модификации в рамках заявленных характеристик.

Приемные гильзы и крепления не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользованиями изделиями. Материалы приемных гильз, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены  к применению Министерством здравоохранения РФ.

Приемная гильза протеза должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента, и предназначаться для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека  с протезом конечности.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Функциональный узел протеза должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Косметический протез конечности должен выполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части. Рабочий протез конечности должен осуществлять функцию крепления приспособлений для самообслуживания, крепления насадок для работ.

Активная кисть в протезах должна имитировать форму естественной кисти и воспроизводить часть ее функций, косметическая кисть должна восполнять внешний вид утраченной кисти и не иметь двигательных функций,

К протезу верхней конечности должны быть предоставлены чехлы – 2 (две) штуки.

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.  Металлические части должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями

Исполнитель обязан предоставить возможность обучения инвалидов правилам пользования протезами. Работы по обеспечению инвалидов ТСР должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Выполнение работ должно осуществляться Исполнителем лично, без привлечения соисполнителей.

Выполнение работ должно осуществляться на основании направлений,  Срок пользования ТСР, в течение которого изделия сохраняют свои технические, качественные и функциональные характеристики должен составлять:

| 1 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Не менее 3 месяцев |
| --- | --- | --- |
| 2 | Протез предплечья косметический | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 3 | Протез плеча косметический |  |
| 4 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти |  |
| 5 | Протез предплечья рабочий |  |
| 6 | Протез плеча рабочий |  |
| 7 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти |  |
| 8 | Протез предплечья активный (тяговый) |  |
| 9 | Протез плеча активный (тяговый) |  |

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и составляет:

| 1 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 2 месяца |
| --- | --- | --- |
| 2 | Протез предплечья косметический | 7 месяцев |
| 3 | Протез плеча косметический |  |
| 4 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти |  |
| 5 | Протез предплечья рабочий |  |
| 6 | Протез плеча рабочий |  |
| 7 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти |  |
| 8 | Протез предплечья активный (тяговый) |  |
| 9 | Протез плеча активный (тяговый) |  |

Гарантийный ремонт протезов или замена изделий в связи с обеспечением изделиями ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера изделия должен осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока.

Протезы должны быть ремонтопригодными в течение всего срока службы.

Срок выполнения работ: до 30.09.2020 г.