ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение в 2020 году работ по изготовлению для инвалидов (за исключением инвалидов вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) технических средств реабилитации – ортезов (аппаратов, туторов)

Место выполнения работ: территория Владимирской области по месту нахождения Подрядчика и (или), при необходимости, по месту нахождения инвалида.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.11.2020 г.

Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием) в рамках Контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 60 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

В соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон) количество поставляемых товаров определить невозможно. Заказчик с учетом установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов определяет начальные цены единиц товара, начальную сумму цен единиц товара, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает в соответствии со статьей 22 Федерального закона начальные цены единиц товара.

Требования к качеству работ, техническим и функциональным характеристикам работ, гарантии качества товара, работы, услуги, а также к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства)

Правовое регулирование гарантийных обязательств при выполнении работ осуществляется ст.ст. 722, 724 ГК РФ.

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Выполнение работ по ортезированию должно быть направлено на изготовление технических устройств, к которым относятся аппараты, туторы для обеспечения   механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных, реконструированных суставов, костей, сумочно – связочного, мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма, должны обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортезы должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52878-2007 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний», а также межгосударственным стандартам ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства ортезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Работы по обеспечению инвалидов ортезами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью, частично восстановлена опорная, двигательная и иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации, благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов ортезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка ортезов к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Временная противокоррозионная защита ортезов должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на ортезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Лежачим и нетранспортабельным больным обмер, примерка и выдача должны производиться по месту жительства.

На все виды изделий должны быть в наличии декларации о соответствии или копии деклараций, заверенные печатью и подписью производителя или его официального представителя. Также должно быть наличие письма производителя или его официального представителя на согласие работать с Подрядчиком, которое Подрядчик должен представить перед получением списков (пофамильная разнарядка).

По требованию инвалида и Заказчика Подрядчик должен выдать документ, подтверждающий посещение инвалидом в контретную дату пункта выдачи и цель посещения пункта выдачи (обмер, примерка, получение изделия).

После получения поставщиком списков, получатель в кратчайшие сроки должен быть оповещен о дате и сроках поставки.

| № п/п | Вид и наименование изделия по классификатору | Наименование изделия (товарный знак (при наличии), модель, шифр) | Технические и функциональные характеристики | Гарантийный срок использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8-09-37. Аппарат на голеностопный сустав |  | Аппарат на голеностопный сустав должен изготавливаться по слепку. Должен состоять из гильзы голени и башмачка, шин с голеностопными шарнирами, элементов крепления. По медико-техническим показаниям аппарат должен выполняться: - из кожи; - из листового термопластичного материала; - слоистого пластика. Аппарат должен быть предназначен при заболеваниях, последствиях травм, дефектах и врожденных аномалиях стопы и голеностопного сустава. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 1 года. | не менее 4 месяцев |
| 2. | 8-09-38. Аппарат на голеностопный и коленный сустав |  | Аппарат на голеностопный и коленный сустав должен изготавливаться по слепку. Должен состоять из башмачка, гильз голени и бедра, шин с коленными шарнирами, по медицинским показаниям шин с голеностопными шарнирами или без них, элементов крепления. По медико-техническим показаниям аппарат должен выполняться: -из кожи; - из листового термопластичного материала. Аппарат должен быть предназначен при деформациях голени, коленного и голеностопного суставов, ложном суставе костей голени, параличе или парезе мышц голеностопного или коленного суставов. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 1 года. | не менее 4 месяцев |
| 3. | 8-09-39. Аппарат на коленный сустав |  | Аппарат на коленный сустав должен быть индивидуального изготовления. Аппарат должен состоять из гильз голени и бедра, шин с коленными шарнирами, по медицинским показаниям с замком или без замка в коленных шарнирах, элементов крепления. По медико-техническим показаниям аппарат должен быть изготовлен: -из кожи; - из листового термопластичного материала; - текстильный из эластичного материала. Аппарат из эластичного материала должен изготавливаться с гильзой, захватывающей голень и бедро. Аппарат должен быть предназначен при деформациях коленного сустава. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 1 года. | не менее 4 месяцев |
| 4. | 8-09-42. Аппарат на всю ногу |  | Аппарат на всю ногу должен изготавливаться по слепку. По медицинским показаниям аппарат должен состоять из: - башмачка, гильз голени и бедра, элементов крепления; - гильзы голени с захватом стопы, гильзы бедра, элементов крепления; По медицинским показаниям гильзы должны быть соединены шинами с коленными шарнирами: - с замком в коленных шарнирах; - без замка в коленных шарнирах. По медицинским показаниям аппарат должен изготавливаться: - с движением в голеностопном суставе; - без движения в голеностопном суставе. По медицинским показаниям при необходимости аппарат должен выполняться с креплением на теле пользователя в виде полукорсета. По медико-техническим показаниям аппарат должен изготавливаться: - из кожи; - из листового термопластичного материала. Аппарат должен быть предназначен при распространенном параличе и парезе мышц нижней конечности, при различных деформациях нижней конечности. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 1 года. | не менее 4 месяцев |
| 5. | 8-09-44. Тутор на лучезапястный сустав |  | Тутор на лучезапястный сустав должен быть индивидуального изготовления. Тутор должен состоять из гильзы из листового термопластичного материала, элементов крепления. По медико-техническим показаниям тутор должен изготавливаться одним из вариантов: - со смягчающим внутренним слоем из вспененного материала; - без смягчающего слоя. Тутор должен быть предназначен для фиксации лучезапястного сустава, обеспечения покоя поврежденным отделам и удержания кисти в функционально выгодном заданном положении. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 2 лет (для детей инвалидов - не менее 1 года). | не менее 6 месяцев |
| 6. | 8-09-46. Тутор на локтевой сустав |  | Тутор на локтевой сустав должен быть индивидуального изготовления. Тутор должен состоять из гильзы из листового термопластичного материала, элементов крепления. По медико-техническим показаниям тутор должен изготавливаться одним из вариантов: - со смягчающим внутренним слоем из вспененного материала; - без смягчающего слоя. Тутор должен быть предназначен для фиксации локтевого сустава в заданном положении при его патологических состояниях. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 2 лет (для детей инвалидов - не менее 1 года). | не менее 6 месяцев |
| 7. | 8-09-48. Тутор на всю руку |  | Тутор на всю руку должен быть индивидуального изготовления. Тутор должен состоять из гильзы из листового термопластичного материала, элементов крепления. По медико-техническим показаниям тутор должен изготавливаться одним из вариантов: - со смягчающим внутренним слоем из вспененного материала; - без смягчающего слоя. Тутор должен быть предназначен для фиксации в заданном положении и ограничения подвижности верхней конечности при её патологических изменениях. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 2 лет (для детей инвалидов - не менее 1 года). | не менее 6 месяцев |
| 8. | 8-09-49. Тутор на голеностопный сустав |  | Тутор на голеностопный сустав должен быть индивидуального изготовления. Тутор должен состоять из гильзы по медико-техническим показаниям из листового термопластичного материала или слоистого пластика, элементов крепления. По медико-техническим показаниям тутор должен изготавливаться одним из вариантов: - со смягчающим внутренним слоем из вспененного материала; - без смягчающего слоя. Тутор должен быть предназначен для фиксации голени и стопы в заданном положении коррекции патологических установок. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 1 года. | не менее 4 месяцев |
| 9. | 8-09-51. Тутор на коленный сустав |  | Тутор на коленный сустав должен быть индивидуального изготовления. Тутор должен состоять из гильзы из листового термопластичного материала, элементов крепления. По медико-техническим показаниям тутор должен изготавливаться одним из вариантов: - со смягчающим внутренним слоем из вспененного материала - без смягчающего слоя. Тутор должен быть предназначен для фиксации коленного сустава в функционально выгодном положении при различной патологии Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 1 года. | не менее 4 месяцев |
| 10. | 8-09-54. Тутор на всю ногу |  | Тутор на всю ногу должен быть индивидуального изготовления. Тутор должен состоять из гильзы из листового термопластичного материала, элементов крепления. По медико-техническим показаниям тутор должен изготавливаться одним из вариантов: - со смягчающим внутренним слоем из вспененного материала - без смягчающего слоя. По желанию пользователя должен быть: - разъемный; - неразъемный. Тутор должен быть предназначен при патологических изменениях нижней конечности, требующих ее иммобилизации в заданном положении в покое и при нагрузке. Срок пользования (срок эксплуатации), установленный изготовителем, не менее 1 года. | не менее 4 месяцев |

Должно быть предусмотрено не менее семи пунктов обмера, примерки и выдачи изделий (далее пункт выдачи), расположенных в г. Владимире и Владимирской области, в том числе: в г. Владимир – не менее 1-го пункта выдачи, в г. Ковров – не менее 1-го пункта выдачи, в г. Муром - не менее 1-го пункта выдачи, в г. Александров - не менее 1-го пункта выдачи, в г. Гусь-Хрустальный - не менее 1-го пункта выдачи, в г. Вязники - не менее 1-го пункта выдачи, в г. Меленки - не менее 1-го пункта выдачи. Пункт выдачи в г. Владимир должен работать не менее 30 часов в неделю (время работы должно быть удобное для инвалидов, в период с 8:00 до 20:00 часов по московскому времени). Остальные пункты выдачи должны работать по графику.

На момент заключения Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о месте нахождения (адрес)  и график работы каждого пункта выдачи. Пункты выдачи должны обеспечивать возможность комфортной примерки, этажность должна быть первая, расположение в шаговой доступности от троллейбусно-автобусной остановки.

Должно быть предусмотрено для связи Заказчика и инвалидов с Подрядчиком прямое подключение (без дополнительных внутренних номеров) к городской телефонной станции в г. Владимир и(или) предусмотрен номер телефона с бесплатным вызовом (формата 8-800) (без дополнительных внутренних номеров). Дополнительно может быть предусмотрено подключение к городской телефонной станции Владимирской области (без дополнительных внутренних номеров). Для связи Заказчика и инвалидов с Подрядчиком номер телефона должен работать не менее 6 часов в день (с понедельника по пятницу) и не менее 30 часов в неделю (время работы должно быть удобное для инвалидов, в период с 8:00 до 20:00 часов по московскому времени, исходя из количества часов работы в день и в неделю).

На момент заключения Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о вышеуказанных номерах телефонов и режиме их работы, конкретный адрес места выполнения работ,  контактные данные (ФИО, должность и номера телефонов) лица, ответственного за исполнение контракта, а также информацию о должностном лице Подрядчика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Подрядчика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).