II. Техническое задание

| № п/п | Номер вида ТСР* | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик изделий (результата выполненных работ) | Количество изделий, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-09-07 | Протез носовой | Наружный протез силиконовый изготавливается по индивидуальному слепку с учетом анатомических особенностей, охватывающий зону от переносицы наружного носа до фильтрума верхней губы, а также с поднутрениями в области перехода наружных кожных покровов, раневой поверхности, в слизистую носовых ходов с функцией частичного восстановления носового дыхания. - внутренний слой жестко компонентный силиконовый, - наружный слой мягко компонентный силиконовый, - фиксация жесткая, съемная, - тип фиксации - механический, - прилегание к протезному ложу по всей границе 0,5 мм, - окраска индивидуальная, - наличие инструкции по применению, - наличие средств по уходу за протезом. Материалы, применяемые для изготовления изделия, разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также не содержат ядовитых (токсичных) компонентов. Изделие отвечает требованиям безопасности для пользования, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Изделие выдается Получателю в индивидуальной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Упаковка обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту. | 1 |
| 2 | 8-09-10. | Протез лицевой комбинированный в том числе совмещенный (ушной и/или носовой и/или глазницы) | Протез гибридный по индивидуальной модели с учетом анатомических особенностей: Наружная часть - мягко компонентная силиконовая, индивидуально колорированная, симулирующая кожный покров, охватывающая правую подглазничную область и потенциальное соединение (в случае тоннелизации) с анатомическими образованиями средней третьи лица, Внутренняя часть – жесткая акриловая, восполняющая дефект твердого неба, альвеолярных отростков тела и зубных рядов правой и левой верхней челюсти, с восстановлением зубного ряда верхней челюсти. Цвет искусственных зубов индивидуальный. -Тип фиксации протеза механический; -Вентильное прилегание к протезному ложу по всей поверхности; -Наличие инструкции по применению и уходу за протезом. Материалы, применяемые для изготовления изделия, разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также не содержат ядовитых (токсичных) компонентов. Изделие отвечает требованиям безопасности для пользования, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Изделие выдается Получателю в индивидуальной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Упаковка обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту. | 1 |
|  | Итого: | 2 |

Медицинскими показаниями для обеспечения инвалидов протезами лицевыми являются заболевания, врожденные аномалии развития, последствия травм. Дефекты лица приводят к ряду функциональных изменений, заключающихся в нарушении функций пищеварения (затруднено жевание и глотание), дыхательных функций (затруднено дыхание), речевых функций (у больных имеется гнусавость речи). Нарушается герметическое закрытие сообщения ротовой и носовой полостей.

Обеспечение протезами ведет к снижению психологической травмы пациентов, повышает их самооценку, улучшает качество жизни и способствует более раннему восстановлению трудоспособности.

Протезы изготавливается по индивидуальной модели с учетом анатомических особенностей пациента. При этом максимально учитывается физическое состояние инвалида, индивидуальные особенности, его психологический статус, профессиональная и частная жизнь, индивидуальный уровень активности, значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Протез и крепления протеза не должен вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

При использовании изделия по назначению не создается угроза для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды.

Протез обладает высокой степенью естественности, высокой механической прочностью, хорошей переносимостью пациентами при высоких и низких температурах, многократной дезинфекции, воздействию биологических сред.

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи потребителю и составляет не менее 24 месяцев. В течение указанного срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно (если изделие выходит из строя в течение гарантийного срока не по вине получателя). Возмещение расходов за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта Изделия до истечения его гарантийного срока производится за счет средств Исполнителя.

* Номер вида изделия указан в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н г. Москва «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005  №2347-р»